目录

目的	2

一、单位基本情况概述	3

二、危险废物概况	3

三、事故应急救援组织机构、职责及分工	4

（一）事故应急救援指挥部的组成	4

（二）事故应急救援指挥部职责	5

（三）事故应急救援指挥部各部门职责	5

（四）指挥部内设机构及其主要职责	6

四、应急物资库	8

（一）应急防护用品	8

（二）应急储备物资	9

五、意外事故防范措施：	9

六、应急预案	10

（一）、应急救援的基本任务	10

（二）、应急救援组织与响应	10

一）、现场疏散组织	11

二）、急救措施	12

三）、常见化学品泄露物处置	12

四）、常见化学品中毒急救	13

五）、部分毒害品灭火方法	17

六）、社会支援	19

七、现场清理及废物的包装	20

八、废物的安全转移运输	20

九、周围环境监测	21

十、训练和演习	21

# 目的

为迅速、高效、有序地做好危险废物事故的应急工作，减少环境危害，保护员工安全，依据国家环保总局《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规和文件精神，结合本公司实际情况，制定本预案。

本预案适用于固废公司填埋场贮存、运输、处置危险废物过程中发生的各类事故。

本预案自发布之日起实施，由本中心填埋场技术部负责解释和更新。

# 一、单位基本情况概述

沈阳市工业固体废物处置中心是沈阳市环保局的一家事业单位；拥有国内第一家采用国际先进技术及设备、按照美国相关标准建设的危险废物安全填埋场，总投资1．48亿人民币，各类危险废物总处理能力为24万吨；同时拥有日处理能力30吨的危险废物焚烧厂一座；被国家环保部确定为东北三省区域性危险废物处置中心。公司主要从事工业固体废物(包括危险废物、废弃危险化学品)的收集、运输、贮存、处置及资源综合利用等业务。已取得国家环保总局、辽宁省环保局、沈阳市环保局相关的危险废物经营资质，是国家环保总局指定的废弃危险化学品处置单位之一，并通过了ISO14001、OSHMS18001体系认证。

# 二、危险废物概况

具有处置能力的危险废物种类：HW02 医药废物、HW03废药物/药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学药品废物、HW15爆炸性废物（安全气囊）、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW29含汞废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物※、HW38有机氰化物废物※、HW39含酚废物※、HW40含醚废物※、HW45含有机卤化物废物※、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物。(注：※类别只包括固体或半固体废物)

# 三、事故应急救援组织机构、职责及分工

成立沈阳市工业固体废物处置中心填埋场事故应急救援指挥部，具体负责事故应急救援的组织领导和指挥工作。

# （一）事故应急救援指挥部职责

1、提出沈阳市工业固体废物处置中心填埋场危险废物事故应急救援预案，定期召开例会，组织公司事故应急救援演练，监督检查各相关部门制定应急救援预案和组织应急演练。对发生事故启动应急救援预案进行决策，调动各应急救援力量和物资，及时掌握事故现场的态势，全面指挥应急救援工作。

2、事故发生后，事故应急救援指挥部总指挥或总指挥委托常务副总指挥（副总指挥）赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部，批准现场救援预案，组织现场抢救。

# （二）事故应急救援指挥部各部门职责

1、办公室、技术组责制定各部门事故应急救援预案和组织应急演练。负责迅速控制事故现场的危险点、危险区域、危害因素、危害源，营救受害人员，保障救援交通畅通、组织人员疏散，必要时组织实施安全警戒，保护事故现场及周围地区的秩序。及时向上级部门报告事故和抢险救援进展情况；落实上级领导关于事故抢险救援的指示和批示；联系社会救援工作。并根据实际情况补充、修订和更新公司事故应急救援预案；组织应急救援模拟演习；负责对各部门制定的事故应急救援预案进行备案。负责组织和参与事故的调查工作。

2、安全部负责事故应急救援抢险、抢救的联络、协调工作；承接事故报告；负责事故现场控制易燃、易爆、有毒物质泄漏和有关设备容器的冷却。负责组织做好善后处理工作。请示事故应急救援指挥部领导启动应急救援预案；通知事故应急救援指挥部各部门负责人立即赶赴事故现场；协调各部门的抢险救援工作；

3、行政部负责制定受伤人员治疗与救护应急预案；配备医疗应急救援器材和装备；培训相应医护人员；确定受伤人员专业治疗与救护定点医院；组织医疗救护人员对事故现场受害人员进行救护；联系医疗救治医院；并将详细情况进行备案。

4、运输部负责制定运输抢险预案。负责组织铲运机械和运输车辆，保证事故应急救援的需要和及时运送受伤害人员到医疗救治医院。事故中应急车辆的运行，包括带路、接人、送伤员、运送急救及劳保用品等。

5、后勤部负责劳保用品的保障，同时详细标明应急用品及装备在各场所的具体位置并通知相关工作人员；饮水、饮食的供给等。

# （四）指挥部内设机构及其主要职责

为确保及时、有效、顺利开展事故应急救援工作，指挥部内设综合协调组、现场警戒组、救援排险组、医疗抢险组等四个组和应急救援办公室。其职责和组成人员如下：

1、综合协调组

由办公室、技术组、后勤部、运输部负责，协调组织事故现场救援工作。

（1）负责向各个组传达指挥部负责人指令；

（2）负责联系和督促各组工作；

（3）报告各组救援工作中的重大问题；

（4）负责事故救援的技术人员信息；

（5）负责联系社会救援工作；

（6）负责向上级有关部门或市应急救援办公室报告事故情况及请求援助。

2、现场警戒组

由安全部负责，部门的负责人任组长。

（1）负责事故现场具体情况的调查报告；

（2）负责划定现场的警戒区并组织安全警戒，维护事故现场秩序，保护事故现场；

（3）负责疏散事故区域内的无关人员；

（4）负责救援运输车辆、机械设备的畅通。

4、医疗抢险组

由化验室负责组织医疗救护工作。负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

5、应急救援办公室

（1）接到事故报告后，迅速报告总指挥、副总指挥，通知应急救援指挥部各部门负责人迅速到达事故现场，并按照指挥部要求，处理应急救援事物；

（2）监督有关部门建立和管理事故应急救援队伍和装备；

（3）监督有关部门制定事故应急救援预案和定期演练；

（4）对有关部门制定的事故应急救援预案进行备案；

- 完成指挥部交办的其他事项。

# 四、应急物资库

# （一）应急防护用品

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正式呼吸器 | 4台 |  |
| 2 | 人体防护服 | 4套 |  |
| 3 | 空气压缩机 | 1台 |  |
| 4 | 汽油发电机 | 1台 |  |
| 5 | 人体防护服 | 10套 |  |
| 6 | 常规劳保用品 | 20套 |  |
| 7 | 氰化氢气体检测器 | 1台 |  |
| 8 | PH检测仪 | 1台 |  |
| 9 | 有机气体检测仪 | 1台 |  |
| 10 | 混合气体检测仪 | 2台 |  |
| 11 | CN离子浓度检测仪 | 1台 |  |
| 12 | 辐射仪 | 1台 |  |

# （二）应急储备物资

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | 10吨 |  |
| 2 | 片碱 | 5吨 |  |
| 3 | 漂白粉 | 2吨 |  |
| 4 | 吸收棉 | 20箱 |  |
| 5 | 白灰 | 100吨 |  |
| 6 | 生石灰 | 60吨 |  |
| 7 | 水泥 | 20吨 |  |
| 8 | 硫酸亚铁 | 2吨 |  |

# 五、意外事故防范措施：

意外事故：主要是皮肤接触、眼睛接触，误食，以及发生泄漏及火灾；一旦发生

（一）、意外事故应采取以下措施：

1.急救措施：

1).吸入：如果大量吸入，立即转移到新鲜空气充足的地方。

2).吞食：在医护人员指导下催吐，不要给意识不清的人吃东西。

3).皮肤接触：如果接触，立即用肥皂和大量水冲洗至少15分

4).眼睛接触：如果眼睛接触，立即用水冲洗至少15分钟。

2.泄漏应急处理：

1).在发生泄漏时，首先熄灭所有明火、隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸。

2).处理人员需佩戴所要求的防护用品及防毒面具。

3).现场用沙土围堤，回收物料，避免进入下水道等密闭系统；剩余液体用专用吸收材料吸附，并回收。

4).不得用水冲洗，防止污染区域扩大。

（二）、防范措施和应急预案：

1.事故防范措施：

安全人员按时巡回检查，发现问题及时处理。

2.事故应急预案：

必要情况下启动应急预案。

# 六、应急预案

# （一）、应急救援的基本任务

及时控制危险废物造成事故的危险源，防止事故的继续扩展；抢救受害人员；指导员工防护，组织员工撤离；做好现场清理。

# （二）、应急救援组织与响应

1. 本预案为危险废物的储存、运输、处置等突发环境事件应急预案，应急组织系统和应急响应系统与本公司突发环境事件应急预案的组织系统和应急响应系统一致。

2. 建立报警反应系统，保证通讯畅通。当发生应急情况时，现场人员必须采取抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时向有关部门报告。

应急救援的实施如下：

# 一）、现场疏散组织

1. 设置警戒区域。事故发生后，案发现场的工作人员对现场进行封闭，应根据危废品的泄漏扩散情况或火焰辐射所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。泄漏溢出的危废品为易燃品时，区域内应严禁火种。

2. 组织紧急疏散。迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意，如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。应向上风方向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。不要在低洼处滞留。要查清是否有人留在污染区与着火区。为使疏散工作顺利进行，处置现场至少应有两个畅通无阻的出口，并有明显标志。

# 二）、急救措施

人员配备：专业工程师、技术工人、操作工、安全员，所有人员经过专业操作和现场急救培训。在事故现场，危废品对人体可能造成的伤害为中毒、窒息、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行防护。现场急救注意事项：选择有利地形设置急救点；作好自身及伤病员的个体防护；防止发生继发性损害；应至少2–3人为一组集体行动；所用的救援器材需具备防爆功能。当现场有人受到危废品伤害时，应立即进行处理，经现场处理后，迅速护送至医院救治。

# 三）、常见化学品泄露物处置

1、二氧化硫的应急处理

应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。用捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。

2、硫化氢的应急处理

切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。

3、氯气的应急处理

应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导致还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。

4、酸的泄露处理

应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，大量泄漏时，利用围堤收容，然后收集、转移、回收。

5、碱的泄露处理

用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，加酸调节至中性。

6、氰化物的解毒（氰化钾、亚铁氰化钾等）：

氰化物的氧化：

CN－　　　  CO2↑+N2↑

7、含砷剧毒品的降毒：

As2O3+Ca2+      Ca（AsO3）2↓

As2O5+Ca2+      Ca3（AsO4）2↓

8、含汞剧毒品的降毒（氯化汞、硝酸亚汞等）：

Hg2++S2-       HgS ↓

# 四）、常见化学品中毒急救

| 一氧化碳 | 吸入： 抢救人员必须佩戴空气呼吸器、供氧防毒面具或防毒口罩 立即将吸入者移至空气清新初，保持安静及保暖 立即吸氧，若有义齿则须摘除 如果出现呼吸、心跳停止，立即现场进行心肺复苏 有条件者、尽可能给予多次高氧治疗 自血辐射疗法，即抽患者血液晶血液辐射治疗已处理并充氧后再输入。 20%的甘露醇防止脑水肿 早期、足量应用糖皮质素 足量B族维生素、维生素C等 低分子右旋糖苷、尼莫迪平改善大脑微循环 促进脑神经细胞功能药物 出现休克时，应及时给与抗体休克治疗，抽搐或者高热者，可给予安定或亚冬眠疗法；气道阻塞、高度呼吸困难者应施行插管或气管切开 |
| --- | --- |
| 氯、光气、氢氧化物、二氧化硫、氟塑料分解物（八氟异丁烯、氟光气、六氟丙烯、四氟乙烯） | 吸入： 抢救人员必须佩戴空气呼吸器进入现场。若无呼吸器，可用含有小苏达（碳酸氢钠）稀溶液的湿毛巾眼珠口鼻子，短时间进入现场 立即将吸入者移至空气清新初，保持安静及保暖 早期给氧，保持呼吸道畅通，若有义齿则需摘除 潜伏期内医学观察24～72小时，绝对卧床休息，限制活动，限制过量液体摄入（一般小于1500ml/d） 雾化吸入沙丁胺醇（舒喘灵）、丙酸倍氯米松（必可酮）等气雾剂或吸入中性雾化液[每100ml生理盐水中加二羟丙茶碱（喘定）0.25g，地塞米松5mg，庆大霉素8万国际单位]，每次10～20ml，每日3～4次 积极防治肺水肿，早期、租来、短程应用堂皮质激素 丹参、FDP(1，6-二磷酸果糖)等改善积极心肌代谢 如果出现呼吸、心跳停止，立即现场进行心肺复苏。人工呼吸禁口对口法，最好使用人工呼吸器，无人工呼吸时应使用吹气法或双臂牵拉法 皮肤、眼睛： 详见化学性皮肤灼伤、化学性眼灼伤处置 |
| 氰化物 | 吸入： 抢救人员必须佩戴空气呼吸器或供养防毒面具，船防护服进入现场，若无呼吸器，可用含有小苏打（碳酸氢钠）稀溶液湿毛巾掩住鼻子，短时间进入现场 立即将吸入者移至空气清新初，保持安静及保暖 立即吸氧 立即使用特效解药 将亚硝酸异戊酯1～2支，放置纱布内压碎，置于患者鼻孔处吸入15～30s。如未缓解间隔3～5min,再吸入1～2支，总量5～6支。 亚硝酸钠-硫代硫酸钠疗法，用3%亚硝酸10～15ml ,缓慢静脉注射（不少于10min，注射时监护血压），用毕后用同一针头缓慢注射25%～50%硫代硫酸钠40～20ml。必要时1h后重复半量或全量，如血压下降则停用 4-DMAP(二甲基氨基吡啶)-硫代硫酸钠疗法 |
| 砷的氧化物（砒霜As2O3等） | 吸入： 抢救人员必须佩戴空气呼吸器、穿静电服（或棉服）进入现场。若无呼吸器，可用湿毛巾掩住鼻口，短时间仅进入现场 立即将吸入者移至上风方向空气清新处，保持安静和保暖 早期给氧，保持呼吸道通畅，若有义齿则需摘除 如果患者呼吸急促，应进行人工呼吸，禁止口对口人工呼吸法，做好使用人工呼吸器，无人工呼吸器时应使用吹气法或双手臂牵拉法 给予FDP、ATP（三磷酸腺苷）、辅酶A、维生素C等护心，促进神经细胞功能恢复 如果患者出现呼吸、心跳停止、立即现场骑警心肺复苏 特效解毒药为二巯基丁二酸钠，每日5mg/kg体重，肌内注射，分3～4次使用 食入： 立即用手指刺激喉头催吐，口服大量温水后，再次是用手指刺激喉头催吐，尽量将毒物吐尽。然后给予生理盐水的彻底洗胃，洗胃后进食牛奶、蛋青以保护胃粘膜，口服活性炭已阻止吸收，而后再服用硫酸镁或硫酸钠导泻，尽快就已 特效解毒药为二巯基丁二酸钠，每日5mg/kg体重，肌内注射，分3～4次使用 基于能量合剂、葡萄糖醛酸内酯、大量的维生素C、B族维生素、FDP、ATP（三磷酸腺苷）、辅酶A等保肝、互心，促进神经细胞功能恢复 |
| 苯、甲苯、二甲苯、氯苯 | 吸入： 立即脱离现场空气清新处，静卧、保温 吸氧，保持呼吸道通畅、若有义齿则必须摘除 能量合剂、维生素C静脉滴注，辅助解毒；静脉注射葡萄糖醛酸内酯，加速排毒。 20%甘露醇、糖皮质素、速尿预防脑水肿 低分子右旋糖酐、尼莫地平改善大脑循环 促进脑神经细胞功能药物 如果出现呼吸停止，立即现场进行心肺复苏 |

# 五）、部分毒害品灭火方法

|  | 品名 | 灭火剂 | 禁用灭火剂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机剧毒品 | 砷酸、砷酸钠 | 水 |  |  |
|  | 砷酸盐、砷及其化合物、亚砷酸、亚砷酸盐 | 水、砂土 |  |  |
|  | 亚硒酸盐、亚硒酸酐、硒及其化合物 | 水、砂土 |  |  |
|  | 硒粉 | 砂土、干粉 | 水 |  |
|  | 氧化汞 | 水、砂土 |  |  |
|  | 氰化物、氰熔体、淬火盐 | 水、砂土 | 酸碱泡沫 |  |
|  | 氢氰酸溶液 | 二氧化碳、干粉、泡沫 |  |  |
| 有机剧毒 | 敌死通、氯化苦、氟磷酸异丙酯、1240乳剂、3911乳剂、1440乳剂 | 水、砂土 |  |  |
|  | 四乙基铅 | 干砂、泡沫 |  |  |
|  | 马钱子碱 | 水 |  |  |
|  | 硫酸二甲酯 | 干砂、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |  |
|  | 1605乳剂 1059乳剂 | 水、砂土 | 酸碱泡沫 |  |
| 无机有毒品 | 氟化钠、氟化物、氟硅酸盐、氧化铅、氯化钡、氧化汞、汞及其化合物、碲及其化合物、碳酸铍、铍及其化合物 | 水、砂土 |  |  |
| 有机有毒品 有机有毒品 | 氰化二氯甲烷、其他含氰的化合物 | 干砂、二氧化碳、雾状水 |  |  |
|  | 苯的氯代物（多氯代物） | 干砂、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |  |
|  | 氯酸酯类 | 泡沫、二氧化碳、水 |  |  |
|  | 烷烃的溴代物，其他醛、醇、酮、酯、苯等的溴化物 | 泡沫、砂土 |  |  |
|  | 各种有机钡盐、对硝基苯氯（溴）甲烷 | 砂土、泡沫、雾状水 |  |  |
|  | 胺的有机化合物、草酸、草酸盐类 | 砂土、泡沫、水、二氧化碳 |  |  |
|  | 草酸酯类、硫酸酯类、膦酸酯类 | 泡沫、水、二氧化碳 |  |  |
| 有机有毒品 | 胺的化合物、苯胺的各种化合物、盐酸苯二胺 | 砂土、泡沫、雾状水 |  |  |
|  | 二氨基甲苯、乙萘胺、二硝基二苯胺、苯肼及其化合物、苯酚的有机化合物、硝基的苯酚钠盐、硝基苯酚、苯的氯化物 | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |  |
|  | 糠醛、硝基萘 | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |  |
| 有机有毒品 | 滴滴涕原粉、666粉 | 砂土、泡沫 |  |  |
|  | 氯丹、敌百虫、马拉松、烟雾剂、安妥、苯巴比妥钠盐、阿米妥尔及其钠盐、赛力散原粉、1-萘甲腈、炭疽芽孢苗、鸟来因、依米丁及其盐类、苦杏仁味酸、戊巴比妥及其钠盐 | 砂土、泡沫、水 |  |  |

# 六）、社会支援

一旦发生重大事故，如本单位抢险力量不足或可能危及周围安全时，指挥部必须立即向上级通报，必要时请求帮助。

# 七、现场清理及废物的包装

1、放射性的检测

进入工作区前，首先进行放射性物质的检测，如果有测定值明显超过自然本底情况时，停止操作，找相关人员问讯并采取有效措施消除危险源后继续下一步工作。进入储存仓库时，对废弃危险化学品再进行一次放射性检测。

2、有毒有害气体的检测

进入工作前，判断是否有异常气味，根据具体情况采取通风，通风一段时间后，工作人员佩带手套、防护服、防毒面具等进行工作。

检查时注意，将易燃易爆标志的危险品，拣出另放。

3、包装破损情况的检查

进入工作区后，检查有无特殊类型的包装，如果发现包装异常（如铅皮铅罐包装、明显危险标志等）或包装破损，立即报告现场负责人，检查确定无危险后操作。

# 八、废物的安全转移运输

1. 运输前，到环保部门办理《危险废物转移联单》。

2. 处置时间的确定应结合天气情况，充分考虑到本地区的特点，确保操作周期内必须为晴天，风速、风向、温度及湿度都应有利于处置作业。

3. 使用符合安全要求的运输工具。

4. 装卸运输人员，应佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。

5. 装卸前，对车辆及工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣，卸车后必须洗刷干净。

6. 运输应指派安保人员押运，押运人员不得少于2人。

7. 按指定的路线和时间运输，不可在繁华街道行驶和停留。

# 九、周围环境监测

处置完成后，再对周围土壤、水质进行监测。

# 十、训练和演习

1．填埋场从实际出发，针对本部门的危险废物可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。

2．把指挥机构和各个救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬地指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，领导组能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。