沈阳市东明无缝钢管有限公司

危废环境应急预案

编制单位：沈阳市东明无缝钢管有限公司

编制日期：      2017年4月

沈阳市东明无缝钢管有限公司

危废环境应急预案

- 编制目的

为提高应对和处理突发性安全事故能力，及时、有序、科学、有效

的组织应急救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，保证企业安全、维护社会稳定。本着“自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，根据单位实际情况，制定本应急预案。

- 适用范围

此预案适用于发生盐酸泄漏而引发的工作，人员及周围人员的身体

伤害及环境污染等事故。

- 应急指挥组织机构

公司成立环境污染突发事故应急处置领导小组，由总经理、副总经

理及公司办、车间等部门组成。发生事故时，以领导小组为基础、设立公司应急救援指挥部，总经理担任总指挥、副总任副指挥，负责全公司应急救援工作的组织指挥，指挥部设在总经理室，日常工作有企管部负责。

- 应急救援组织机构与职责

- 明确公司的平时应急救援准备工作和主管部门。

- 组织有关人员制定、修改应急处置预案。

- 组织成立应急处理队伍。

- 组织实预案中的训练和演习计划。

- 发布应急处理信号，并指挥应急处理队伍及争取外援。

- 及时向环保局等有关上级报告，服从指挥，做好配合协调工作。

- 组织调查事故原因，总结事故原因及应急处理的经验教训，加强宣传

与教育。

- 应急救援处理组织分工

- 应急救援队

队员10人

负责人：车间主任（夜班：前段段长）

职责：担负堵截泄漏源，现场洗消、抢救、和控制事故等任务。

- 通讯安保组

组员10人（由公司办、企管部组成）。

负责人：司办主任

职责：担负事故报警、各级之间联络和对外通讯保障，现场治安、交通指挥、设立警戒线，指挥职工疏散等任务。

- 抢险抢修组

组员10人（由车间、动力部、设备部组成）。

负责人：生产副总

职责：担负泄漏源隔离及抢险抢修任务。

- 交通运输组

组员5人（由供应部、销售部组成）。

负责人：供应副总

职责：担负救援物资的供应和现场危险品、设备的运转以及受伤中毒人员的运送任务。

- 紧急响应

- 分级响应程序：

第一发现者应立即向车间、厂值班室报警，并利用现有条件迅速组织自救，采取一切办法切断事故源。

- 信息共享和处理程序：

值班室（晚）接到报警后，立即向应急救援小组全体人员（当班）救

援队伍发出召唤，要求火速赶往事故现场，并向事故车间下达应急救援预案处理指挥。

车间在接到报警后，应迅速查明事故发生源点，泄漏部位和原因，以自救为主，如泄漏部位不能控制的，立即向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

- 指挥共和协调程序

迅速成立现场救援指挥部，根据事故状况及危害程度做出相关的救援

指令，分配各支队伍的救援任务，如事故进一步扩大，应急时请求外援、指挥部成员按各自专业对口迅速向上级主管部门报告事故情况。

- 紧急处理

- 盐酸（24%）泄漏事故处理方案

我公司生产冷拔无缝钢管毛管酸洗工艺需要24%浓度盐酸进行去除氧化铁皮的工艺过程，在用盐酸时，可能发生酸池或排放酸过程泄漏事故，其岗位在冷拔车间酸洗段，高门槽区域，盐酸的泄漏视酸槽可能开裂大小和运酸槽车阀门腐蚀程度，工作压力等不确定因素而定，一旦发生泄漏事故应按下列顺序实施处理。

- 第一发现者应立即向车间报警，由当班主任或段长向主管副总

（副组长）企管部报警，同时迅速组织应急处理。

- 车间及应急救援小组接到报警后，就迅速查明事故发生源、点、

泄漏部位及原因，车间检修人员和救援人员佩戴放化装备进行堵漏，在泄漏部位现场用水冲洗稀释，产的废水经污水管道进公司废水处理池进行处理。

- 车间进行盐酸排放新旧酸时如出现泄漏应及时进行停车减压并

用生石灰进行中和处理地面，并将中和石灰运到公司中和池。（生石灰存放地点在酸洗车间北墙东侧棚内）。

2. 应急队员及群众安全防护

救援人员到达事故现场后按救援要求，佩戴好防护用具，首先查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者送出现场，移至空气新鲜处，维护呼吸者循环功能，解开领上、裤带、冲洗污染的眼和皮肤，病情严重者送医院进一步治疗。

3. 通讯安保组到达现场后，根据指令，在事故现场及周围设置警戒线，划分警戒范围，同时指导职工群众疏散，维护事故现场秩序，保持通讯畅通及时向上级汇报事故现场情况。

4. 交通运输组接到指令后，迅速装载救援必须物资赶赴事故现场，同时帮助转移现场危险品和设备受伤人员送往医院救治的任务。

八、应急结束

1. 当事故得到控制后，在生产副总指挥下，研究恢复生产方案，尽快恢复生产。

2. 在组长的指挥下，组成车间、设备、企管、生产研究防范措施，分析、监测和评估事故后果。

九、宣传、培训和演习

1. 以板报形式宣传《安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及公司关于危险废物管理计划、制度。

2. 对公司员工进行环境污染突发事故应急处理知识及教育，以提高救援水平和处理能力。

3. 每年组织一次环境污染事故应急处理演习，设定在冷拔车间酸洗段及酸运输罐车装卸酸处。

十、监督检查

公司安全领导小组对应急预案实施的全过程监督检查建立健全应急处理组织机构，做到组织落实、人员落实、资金到位，并根据人员变动作动态调整充实、保障应急处理预案运行可靠、可行。

十一、附则

1.预案实施或生效时间，从预案批准之日起实施。

十二、附件

- 厂区平面图

- 应急指挥组织机构图

- 应急指挥组织机构人员联系电话

- 区环保局危废管理人员电话。

审批人：

沈阳市东明无缝钢管有限公司

2017年4月