环境突发事故应急预案

名    称：沈阳化学试剂厂

地    址：沈阳市康平朝阳工业园集贤西路15号

法定代表人：李忠海

联 系 人：鞠天宝

联系电话：13840341079

2015年6月28日

目    录

# 1 总则……………………………………………………………………………………………5

# 1.1编制目的………………………………………………………………………………………5

1.2编制依据…………………………………………………………………………………………………5

1.3预案的适用范围………………………………………………………………………………………5

1.4事故等级划分…………………………………………………………………………………………5

1.5应急工作原则…………………………………………………………………………………………7

2 组织机构…………………………………………………………………………………………………7

2.1事故应急机构…………………………………………………………………………………………7

2.2各成员职责……………………………………………………………………………………………8

3预防和预警………………………………………………………………………………………………9

3.1企业简介…………………………………………………………………………………………………9

3.2监测与预警……………………………………………………………………………………………11

3.3预防工作………………………………………………………………………………………………11

3.4预警及措施……………………………………………………………………………………………12

3.4.1危险源辨识…………………………………………………………………………………………12

4应急响应…………………………………………………………………………………………………13

4.1分级响应………………………………………………………………………………………………13

4.2 报警、通讯联络方式……………………………………………………………………………13

4.3信息处理………………………………………………………………………………………………14

4.4 应急监测………………………………………………………………………………………………15

4.5 信息发布………………………………………………………………………………………………15

4.6现场处置………………………………………………………………………………………………15

4.6.1易燃液体（第三类乙醇、甲醇、丙酮、甲苯等）…………………………………15

4.6.2 剧毒品（氰化钾、氰化钠等）……………………………………………………………15

4.6.3 腐蚀品（硫酸、盐酸、硝酸等）…………………………………………………………16

4.6.4 运输事故的分类处置…………………………………………………………………………18

4.7 应急疏散………………………………………………………………………………………………20

4.8事故扩大应对………………………………………………………………………………………21

4.9 废物处置………………………………………………………………………………………………21

5 安全防护…………………………………………………………………………………………………21

5.1 应急人员的安全防护……………………………………………………………………………22

5.2 受灾群众的安全防护……………………………………………………………………………22

6次生灾害防范…………………………………………………………………………………………22

7应急状态解除…………………………………………………………………………………………22

7.1 应急终止条件………………………………………………………………………………………22

7.2应急终止程序………………………………………………………………………………………22

7.3 应急终止后的行动………………………………………………………………………………23

8善后处理…………………………………………………………………………………………………23

9 应急保障…………………………………………………………………………………………………23

9.1物资保障………………………………………………………………………………………………23

9.2通信保障………………………………………………………………………………………………23

9.3 人力资源保障………………………………………………………………………………………24

9.4技术保障………………………………………………………………………………………………24

9.5应急能力………………………………………………………………………………………………25

10 预案管理………………………………………………………………………………………………25

10.1 培训……………………………………………………………………………………………………25

10.2 演练……………………………………………………………………………………………………25

11 附则………………………………………………………………………………………………………26

11.1 预案管理与更新…………………………………………………………………………………26

11.2实施时间……………………………………………………………………………………………26

11.3预案解释………………………………………………………………………………………………26

12 附件………………………………………………………………………………………………………26

12.1 主要产品生产工艺流程概述………………………………………………………………27

12.2 厂区平面图…………………………………………………………………………………………28

12.3地理位置……………………………………………………………………………………………29

12.4区域位置……………………………………………………………………………………………30

12.5区域位置……………………………………………………………………………………………31

12.6 风向频率玫瑰图…………………………………………………………………………………32

# 1.总则

1.1 编制目的

为建立健全企业突发事件应急管理工作体制和机制，明确应急管理和应急处置工作的职责和程序，提高果断应对突发事件的组织指挥、快速处置、协同配合能力，最大程度地控制事态扩大，避免或减少人员伤亡、财产损失，切实保障人员生命和财产安全，维护正常的生产经营秩序，促进企业持续、健康、稳定发展，特制定本预案。

1.2 编制依据

企业突发事件综合应急预案编制依据是《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《危险化学品安全管理条例》、《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》、《突发环境污染事件应急预案管理暂行办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物鉴别标准》、《危险化学品重大危险源辨识》、《辽宁省污水综合排放标准》、《辽宁省工业固体废物污染控制标准》、《危险化学品事故应急救援预案编制导则》、《石油化工企业环境应急预案编制指南》等相关法律、法规性法律文件编制。

1.3 预案的适用范围

本预案适用于沈阳化学试剂厂所属区域因易燃、易爆、有毒、腐蚀性物质事故性泄漏而引发的各类突发事件。

1.4事故等级的划分

各类突发事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，根据企业实际情况，事件分为三级

Ⅰ级重大环境事件：

1）因大量酸（盐酸、硫酸、硝酸）泄漏或剧毒化学品泄漏，造成1人死亡或5人以上20人以下中毒或受伤，损失5万元以上的；

2）因大气污染，疏散和转移大部分行人和居民的，对周边区域较大范围内的公共安全和社会经济秩序造成重大危害和威胁的；

3）因危险化学品泄漏或火灾次生的环境污染影响企业正常生产的和周边厂正常生产的事故。

4）对社会影响重大。

Ⅱ级较大环境事件：

1）因大量酸（盐酸、硫酸、硝酸）泄漏或其它化学品泄漏，造成1人以上5人以下受伤或1人以上5人以下中毒，损失2万元～5万元的；

2）因大气污染，疏散和转移部分行人和居民的，对周边区域较小范围内的公共安全和社会经济秩序造成校大危害和威胁的；

3）因危险化学品泄漏或火灾次生的环境污染影响企业正常生产的和周边厂正常生产的事故。

4）对社会影响较大。

Ⅲ级一般环境事件：

1）因少量酸（盐酸、硫酸、硝酸）泄漏或其它化学品泄漏，不造成人员伤亡及中毒，导致损失2万元以下的；

2）因事故造成厂内局部大气污染，影响厂内生产；

3）因环境污染造成扰民纠纷案件的。

4）对社会影响一般。

1.5 应急工作原则

（1）安全第一，预防为主

（2）以人为本，依据规范。

（3）统一领导，分级负责。

（4）属地管理，快速响应。

2  组织机构

2.1事故应急机构

事故应急工作领导小组。

组  长：魏波

副组长：夏哓光

成  员：马欣林、鞠天宝、孙秀宏、李忠权 刘德俊 刘德慧 李涛

具体指挥调度按以下安排进行：

突发环境事件应由领导小组负责领导、组织和协调全厂运营管理中的突发环境事件应急工作。应急领导小组负责应急指挥部的日常工作；协调联络应急指挥部各部门；遇到重大突发事件时，及时了解情况，向应急指挥部报告并提出处理建议；按照应急指挥部下达的命令和指示，组织协调、落实全厂的突发环境事件应急工作。

2.2 各成员职责

应急指挥中心负责统一协调突发环境污染的应对工作，各专业部门按照各自职责做好相关专业领域突发环境污染应对工作，必要时应与客户，当地政府沟通合作，寻求最适处理方法。遇到重大突发环境事件发生时马上联系当地或省市环保局，由该部门负责指导、协调、组织。

为抓好事故应急处置工作，将有关工作具体分工为现场指挥、通讯联络组、安全警戒组、应急抢险组、后勤保障组，各组的工作职责如下：

（1）现场总指挥职责：负责事故现场总体协调及处置决策，迅速启动应急预案，实施应急救援行动。

（2）现场副总指挥职责：现场总指挥不在时，由现场副总指挥代替现场总指挥行使指挥权，开展事故现场总体协调及处置，迅速启动应急预案，实施应急救援行动。直到上级部门到达现场后，根据实际情况移交指挥权，服从统一指挥权。

（3）通讯联络组职责：负责向公司应急救援指挥部报告，负责与县环保局、县消防部门、县安监局、县急救中心、康平县政府联系，负责现场的通讯联络；按事故现场指挥部命令告知周边单位及人员撤离到警戒区域外；若出现水污染事故，应立即和康平县政府取得联系，告知周边厂区，使水污染影响降到最低限度。事故上报时间及程序：车间工人发现事故应在最迟3分种内上报班长，班长最迟在10分钟内上报厂长。发生重大事故，由公司副总或总经理最迟在30分钟内上报县环保局、县安监局、县急救中心、县政府。事故上报的内容：环境污染事故的类型；发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失估计数额、人员危害情况、污染受损范围；公司的联系人及联系电话等。

（4）安全警戒组职责：设置事故警戒区域，组织人员撤离现场，并做好各类安全保障工作，有计划地组织周边单位和群众安全疏散和撤离，控制事故区域边界人员、车辆的进出。

（5）应急抢险组职责：按照现场指挥的要求，负责组织当班人员对污染事故进行具体处置，积极参加抢险救援。在具有防护措施的前提下，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。

（6）后勤保障组职责：负责事故现场所需的各种抢险救援器材和物资供应；在医疗卫生部门未到达时，及时开展受伤人员的救护工作；医疗卫生部门到达后，积极协助抢救受伤人员；做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。

3 预防和预警

3.1 企业简介

沈阳化学试剂厂现位于沈阳市康平朝阳工业园集贤西路15号。沈阳化学试剂厂是全国生产化学试剂的专业厂家。企业创建于1989年，原位于沈阳市郊东北重点城镇之一的虎石台镇。于1997年已转为民营企业，已有多年的生产实践经验，2007年企业原地址在沈北新区，受其总规划的影响下，己经搬迁落户在辽宁康平经济开发区朝阳工业园。总投资1500万元，厂区占地面积13521.9多平方米。现有职工16人，配有三酸车间、包装车间、专用库房等相对独立的专业生产厂房及库房，附属环保、消防配套设施齐全。

生产厂区地处在康平经济开发区朝阳工业园，南面临园区内公路，路南天成伟业公司石棉厂，东面沈阳硕成机械有限公司机械加工厂，北面为空地，西面为沈阳德力汽车配件厂，厂区排放的废水经统一收集后，进入厂区污水处理站经处理达标后，经园区管网排入八家子河。

地形地貌和地质情况康平县地处科尔沁沙地东缘和辽西丘陵的交接地带，境内地形分低丘、漫岗、平原和沙丘四种。南部为起伏的低丘、漫岗，东北部为广阔的低平地带，属低洼盐碱地，东北部与西部边缘为与内蒙古科尔沁沙地相接壤的沙丘地带。总的趋势“西高东洼、南丘北沙”。厂区所在地区区域地质构造属一级构造单元吉黑褶皱系（II）中二级构造单元松辽坳陷的一部分，根据推断中新生代坳陷的基底为加里东海西褶皱带。就选址区域来说，以产状平缓白垩纪巨厚沉积层为主，地质构造比较简单，主要构造线走向为北北东向，以平缓开阔的褶皱为主。该区域内自西向东有康平背斜、关家屯向斜和郝官背斜，这些较大型背斜向斜间，发育有小褶曲，褶曲平均的结构走向为北东32。-35。，两翼为白垩纪泥岩、砂岩等，两翼岩层平缓开阔，背斜轴向北倾伏。该区域断裂构造有二条：其一为康平断裂，走向为北东30。，倾向南东120。，倾角65。左右，断层破碎带的宽度200m左右，从地层分布的情况看西（下）盘上升，东（上）盘下降，属新华夏系构造，近时期有活动；其二为北西走向的隐伏断裂，东起卧龙湖北500m，西至黑鸦屯西南300m，长约3500m，断裂带走向北西305。，倾向南西215。左右，倾角60。。气候气象条件：所在地区属温带亚湿润季风气候区，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季湿润凉爽，冬季漫长寒冷。全年平均气温7.4℃，最低气温-30.3℃，最高气温36.5℃，全年主导风向南南西，多年平均风速4.36m/s，极端最大风速23m/s。多年平均降雨量513.9mm，且集中在6～9月份，多年平均蒸发量1992.1mm，区内最大冻土深度1.50m。

运输情况：运输车辆主要行驶于康平至沈阳区间高速工路，押运员随车押运。

沈阳化学试剂厂主要化学品的基本情况

沈阳化学试剂厂主要化学品实际仓储量

| 序号 | 化学名称 | 实际仓储量（吨） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 30 | 硫酸储罐、易制毒库 |
| 2 | 硝酸 | 10 | 硝酸储罐 |
| 3 | 盐酸 | 20 | 盐酸储罐、易制毒库 |
| 4 | 乙醇 | 10 | 原料库、有机库 |
| 5 | 丙酮 | 20 | 原料库、易制毒库 |
| 6 | 氰化钾 | 5 | 剧毒品库 |
| 7 | 氰化钠 | 3 | 剧毒品库 |
| 8 | 甲醇 | 1 | 有机库 |
| 9 | 甲苯 | 1 | 易制毒库 |

3.2监测与预警

环境应急领导小组的有关成员，要针对各种可能会在厂内发生的环境污染突发事件作出完善的预测预警机制，要按照早发现、早报告、早处置的原则。

3.3预防工作

（1） 开展对产生、贮存化学品的普查，掌握厂内危险污染源的种类、危害及地区分布情况。了解国内外由于该污染而引发的事件以及对应方法和现今对该污染的处理技术信息、进展情况和形势动态。

（2） 开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，完善各类突发环境事件应急预案。

（3）建立应急救援队伍

应急救援队伍由环境科组织成立，其主要只能：

1）负责定期宣传、培训与演练环境应急领导机构及相关部门应加强环境保护科普宣传教育工作。

2）负责专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、检测等专业人才。

3）定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

4）善后处置在处理好污染、维修好设备后，组织有关专家对污染范围进行科学评估、分析最可能原因。针对于此对设备进行加装或改造避免下次有类似事件发生。

3.4预警及措施

3.4.1 危险源辨识

危险有害因素主要：生产事故有火灾爆炸、泄漏事故、中毒和腐蚀、机械伤害。主要危险是火灾爆炸、中毒、腐蚀和烫伤等。确定以下危险源场所（设备）：

主要危险、有害性分析：

生产过程中、储罐区装卸料、剧毒品仓库、有机化学品仓库、易制毒仓库在作业过程中未严格按操作规程操作，往往造成危险、有害因素的存在。

（1）物料的影响，由于生产上用的工业原料硫酸、硝酸、盐酸和其成品是危险化学品，如若管理不善造成外漏，有可能出现环境污染事故。

（2）分装成品，有机试剂无水乙醇、甲苛、丙酮及无机盐等都有可能污染周边环境。

（3）车间排管及循环管工段，如管道与管道之间垫子出现故障，或管道出现裂缝将会发生酸漏或热水外渗的现象。

（4）三酸的储存，若贮酸缺罐泄漏会造成环境污染事故。

（5）剧毒品仓库，存放氰化钾、氰化钠等，泄漏引起中毒；有机化学品仓库，存放乙醇、甲醇等，泄漏引起火灾 ；易制毒仓库，存放丙酮、甲苯、盐酸、硫酸等，泄漏引起中毒；三酸生产装置区（辅料：盐酸生产加入1‰氯化亚锡，硫酸生产加入3‰过氧化氢。），泄漏引起中毒；三酸罐区，盐酸、硫酸、硝酸，泄漏引起中毒。

装置风险特征见表1。

表1  装置风险特征

| 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- |
| 泄 漏 | 污染大气 引起火灾 引起爆炸 中毒 | 地震、雷击等不可预见因素，管道设 备损坏、腐蚀，阀门松动等，操作失误，包装损坏 |
| 火灾爆炸 | 财产损失 人员伤亡 污染环境 冲击波破坏作用 | 储存物质泄漏，存在机械、高温、电气、化学火源 |

4 应急响应

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围突发环境事件的应急响应分为重大（I级响应）、较大（Ⅱ级响应）、一般（Ⅲ级响应）。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。领导小组下设办公室，办公室设在厂生产办公室内，日常由马欣林负责。巡回检查，防患于未然。

4.1  分级响应

按照突发事件严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境事件的预警分为三级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除，突发环境事件的预警的发布由应急领导小组委任各相关部门负责人负责。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

进入预警状态后应急领导小组，应当采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案，采取措施处理事故。

（2）发布预警公告，通知各相关部门。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

4.2 报警、通讯联络方式

救援信号主要使用电话报警联络及现场人员联络。

| 姓 名 | 职务/部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 魏波 | 总指挥 | 13804009567 |
| 夏晓光 | 副总指挥 | 13998311208 |
| 马欣林 | 生产厂长 | 13840199469 |
| 厂内电话 |  | 27345668 |
| 应急咨询电话 |  | 27345977 |
| 陈立平 | 沈阳德力汽车零部件 | 27345957/13889308851 |
| 邵志忠 | 天成伟业公司 | 27345592/15840399097 |
| 刘艳华 | 沈阳硕成机械有限公司 | 27345249/13654213313 |
| 康平县政府办 |  | 87342211 |
| 康平县安监局电话 |  | 87324628/13898879861 |
| 康平县环保局 |  | 87344783/13555794110 |
| 消防电话 |  | 119 |
| 医疗救援 |  | 120 |
| 公安局 |  | 110 |

4.3  信息报告

- 安全人员24小时值班（电话024-27345668），一旦发生事故，通过内、外线电话与有关应急救援部门、人员联系；

- 应急指挥成员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令；

- 人工报警：辖区现场人员发现火灾时，可通过现场火灾报警按钮或呼叫、内线电话报警；

- 事故信息通报：发现事故信息人员向调度或部门负责人报告，接报人向总经理或副总经理报告、通知安全、环保部门，指挥现场处置，总经理或安全、环保部门经理视事故程度、应急等级发出应急救援指令，提出应急响应建议措施，启动应急预案。

4.4　应急监测

企业环保部门第一时间配合地方环境监测机构进行应急监测工作。根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

4.5　信息发布

突发性环境污染事故发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

4.6 现场处置

4.6.1易燃液体（第三类乙醇、甲醇、丙酮、甲苯等）

灭火方法

易燃液体（主要有乙醇、甲醇、丙酮等）中的大部分品种的密度小于水，且不溶于水，一旦发生火灾。用水扑救时因水会沉在燃烧着的液体下面，并能形成喷溅、漂流而扩大火灾。另外，易燃液体燃烧时所产生的热量较大，而其燃点又较低，能使温度降低到其燃点以下。因此，扑救易燃液体火灾的最有效方法，是采用泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器。

泄漏处理

乙醇、甲醇、丙酮、甲苯等，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴防毒口罩，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用沙土或干燥石灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器具内，回收或运至废物处理场所处置。发生火灾，现场构筑围堤，防止受污染的水流出厂外，用泵把受污染的水打入事故池。

4.6.2、剧毒品（氰化钾、氰化钠等）

氰化钾、氰化钠泄漏处理

隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防毒面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用次氯酸盐溶液冲洗，洗液稀释后放入事故池。大量泄漏：构筑围堤，用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。发生火灾，消防水中含有剧毒品，现场构筑围堤，防止受污染的水流出厂外，用泵把受污染的水打入事故池，然后向受污染的水体中投放大量生石灰或次氯酸钙等消毒品，中和氰根离子。

4.6.3 腐蚀品（硫酸、盐酸、硝酸等）

灭火方法

灭火方法可概括为：大量用水，谨慎用水。无机腐蚀品卷入火场或有机腐蚀品直接燃烧时，除具有与水反应特性的物品外，一般可用大量的水扑救。即使有些腐蚀品会与水反应，但这些物品量较少而大量的水迅速扑上，足以抑制热反应时，也应用大量的水扑救。

但用水时应谨慎，宜用雾状水，不可用高压水柱直接喷射物品，尤其是酸液，以防飞溅的水珠上带上腐蚀品，灼伤灭火人员。同时，要控制水的流向，以免带腐蚀性的水流破坏环境。不少腐蚀品燃烧时，会产生有毒的气体和烟雾，用水扑救时，产生的蒸气也可能有毒性和腐蚀性。因此，扑救人员应穿防护服，戴防毒面具，人应站在上风处。

与水会发生剧烈反应的腐蚀品且量大时，估计用大量的水尚不能抑制时，液体腐蚀品应用干砂或干土覆盖或用干粉灭火剂。

硫酸、盐酸、硝酸泄漏处理

硫酸、盐酸、硝酸少量泄漏时，应用干砂、干土覆盖吸收。用干砂、干土不足以吸收时，用氢氧化钠或生石灰中和。中和时，要防止发生剧烈反应。用水洗刷撒漏现场时，不能直接喷射上去，而只能缓缓浇洗，以防水珠飞溅伤人。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气，保护现场人员，用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器具内，把剩下少量泄漏物用氢氧化钠或生石灰中和，用泵把受污染的水打入事故池。回收或运至废物处理场所处置。

应急处理办法

1、危险化学品发生火灾、爆炸时采取的措施

（1）发现者拉响警铃通知仓库人员，并拨打电话119报警指出火灾、爆炸发生的具体地点。然后切断电源，再通知公司经理和消防责任人，指出发生火灾的仓间号及具体位置。

（2）仓库保管员迅速到达事故现场，根据危险品不同性质分别采取不同

施救方法。

（3）做好隔离降温工作，防止火势蔓延，将火灾和爆炸的危险性控制在

最小范围内或等待增援。

（4）保护现场，做好记录，包括时间、部位、抢救过程、原因初步分析。

报告公司领导。

2、危险化学品发生中毒、伤亡时采取的措施

当发生毒害品中毒时：

（1）将伤员迅速抬离现场，脱去污染的衣服，迅速用清水洗被污染的皮

肤，并尽快弄清中毒物品的品名。

（2）就地抢救或立即派车送对口专科医院或拨打电话120进行救护，再

通知部门负责人和行政部，部门负责人立即向公司领导或总值班报告。

（3）做好现场保护处理。

（4）进行事故原因调查和情况记录，向公司领导报告。

当发生剌激性和窒息性气体中毒时：

- 立即将伤员抬离污染环境，移至空气新鲜地方，将伤员上身衣服钮

扣解开，以便中毒者呼吸轻松，如口中有异物应立即设法取出，如中毒者呼吸停止应立即做好人工呼吸直至医护人员到达。

- 抢救要员进入现场施救须戴上防毒面具。

- 就地抢救或立派车送对口专科医院或拨打电话120进行救护，再通

知部门负责人和安全负责人，部门负责人立即向公司领导或总值班报告。

- 戴好防毒面具，做好现场保护及处理。

- 进行事故原因调查和情况记录，向公司领导报告。

当发生腐蚀品引起化学烧伤时：

- 立即将伤员抬离污染环境，脱去被污染的衣服，用大量流动水清洗

伤面，冲洗时间一般为15～20分钟，随后可采用中和剂中和，如强酸引起烧伤，用弱碱溶液5%苏打水，如强碱引起烧伤，用弱酸溶液3%硼酸水，最后再用清水冲洗。

- 就地抢救或烧伤严重立即派车送对口专科医院或拨打电话120进行

救护，再通知部门负责人和安全负责人，部门负责人立即向公司领导或总值班报告。

- 做好现场保护及处理。进行事故原因调查和情况记录。并作好记录

保管工作。

4.6.4运输事故的分类处置

4.6.4.1、发生泄漏处置

（1）首先应查明泄漏物质的品名、性质，危化品泄漏的原因、设施等状况，制定相应的抢险措施。

（2）救援人员应当根据危化品的危险特性，配备必要的个人防护用品、器具。易燃易爆物质的泄漏，应配备防静电防护服、工具，严禁火种，切断电源，禁止车辆进入；不得使用手机等通讯设备（防爆通讯设备除外）。有毒物质的泄漏，应配备防毒面具，专用防护服。腐蚀性液体的泄漏，应当配备防酸服，防护面具、护目镜。

（3）事故现场应设立隔离区，在该区域内除事故抢险人员外，其他人员不得进入；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区域人员的撤离。根据事故发生的部位、物质的性质、泄漏原因等，采取相应的控制措施，选用合适的材料和方法堵漏，切断或控制泄漏源。

（4）根据泄漏部位，确定堵漏措施。

（5）泄漏物质的处置：防止泄漏物质扩散，用砂土等筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点，然后把泄漏出的物料抽入槽车内。当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。气体的泄漏只能采取稀释的办法。

（6）稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

（7）有毒有害泄漏物如流入居民用水内河、农田引起水污染及农作物危害，应及时通知环境监测，迅速赶赴事故现场，参加应急救援抢险。

（8）泄漏废物处置，将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

（9）三酸原料由供应商用危险品专用罐车运输，在运送过程中如果出现泄漏事故，由供应商处理，承担责任。运到厂区内卸料时出现事故，首先调查事故原因，分清是由什么原因造成的事故，根据调查结果追究相应责任。

4.6.4.2 车辆发生火灾、爆炸处置

（1）应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危化品及燃烧产物是否有毒。

（2）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。扑救人员应占领上风或侧风阵地。

（3）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（4）先控制，后消灭。针对危化品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，采取统一指挥、堵截火势、防止蔓延、分割包围、重点突破、速战速决的灭火战术。

（5）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需及时撤退。

（6）装运易燃液体处置：

①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的槽罐和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

②及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑救。用水冷却罐体。比水重又不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救，也可用泡沫，用水冷却罐体。具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），用抗溶性泡沫扑救，用水冷却罐体。

③ 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。

④ 火灾扑灭后仍然要派人监护现场、消灭余火，保护现场，接受事故调查，未经公安消防、安监、交通部门同意，不得擅自清理事故现场。

4.7 应急疏散

危险化学品道路运输事故发生重大泄漏、火灾、爆炸后，根据事故的态势及依据专家组、气象部门提供的资料，现场指挥部下达应急指令，迅速明确疏散范围发出紧急疏散人员的指令。如发生火灾爆炸事故迅速通知事故发生地相邻的易燃、易爆化工生产企业停止各项作业，关闭各类物料阀门、管线等，防止事故发生对周边企业造成灾害影响。

4.7.1 邻近单位人员疏散。

事故所在地镇（管理区）政府迅速通知邻近单位立即疏散，警戒保卫组立即派人赶赴现场与单位的救援人员会合，协同单位将人员疏散到指定的安全区域。如果事故发生地在我市与邻近市的交界处，疏散范围涉及界外的，市应急指挥委员会应立即与邻近市取得联系，将人员撤离至安全区域。

4.7.2 疏散场所：可利用公园、学校、宾馆、防空设施等作为紧急情况下的临时生活的安全场所。

4.7.3 疏散注意事项：

（1）分组实施引导。人员集中的区域一旦发生灾害，由于人们急于逃生的心理作用，很可能会蜂拥而滞于道口，造成交通拥挤堵塞，甚至发生挤压。此时，工作人员要设法引导疏散，为人们指明各种疏散方向；

（2）广播员不断用手势、喊话的方式引导，稳定人员情绪，维护秩序。保证人员的安全疏散，维持好疏散秩序，防止拥挤踏伤；

（3）疏散过程中，要注意利用口罩、毛巾、手帕、餐巾、沙发垫布等捂住鼻孔以防止烟呛、中毒，进行自救互救。烟气充斥应采用较低的行走姿势，必要时应告知爬行撤离；

（4）必要时应采取强制疏导。当人们又慌乱无目的乱窜时，警戒保卫组人员应立即组织力量掩护疏散，并设法阻止人流乱窜，采取强制疏导手段，将人员疏出险区，防止出现伤亡事故；

（5）清点人数。对救出人员要清点人数，看是否全部救出。受伤者救出后应迅速送往医院。

4.8 事故灾情扩大应对

在现场应急救援过程中，如出现事故灾情的扩大等各类突发事件，各现场救灾组的负责人应迅速向现场指挥部报告。现场指挥部要指挥和做好现场突发事件的应对工作，并根据现场状况向市应急指挥委员会进行汇报，请求有关部门进行增援。同时下令扩大人员的疏散转移范围，并通知周边地区消防力量、武警部队等部门前往救援。

4.9  废物处置

所有废物回收，放入库房废品区存放，统一运至辽宁牧昌危险废物处置有限公司处理。

5  安全防护

5.1应急人员的安全防护

救援人员应当根据危化品的危险特性，配备必要的个人防护用品、器具。易燃易爆物质的泄漏，应配备防毒口罩、工具，严禁火种，切断电源，禁止车辆进入；不得使用手机等通讯设备（防爆通讯设备除外）。有毒物质的泄漏，应配备防毒面具，切断电源，禁止车辆进入等；。腐蚀性液体的泄漏，应当配备防酸服，防护面具、护目镜。采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

5.2　受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

6 次生灾害防范

.    加强安全环保基础设施建设（事故池、围堰等），切实提高事故的应急处置能力，尤其在事故状态下，把污水控制在厂区内，统一处理。

7 应急状态解除

7.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

- 事件现场得到控制，事件条件已经消除；

- 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

- 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

7.2应急终止的程序

① 现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位向现场救援指挥部提出申请；

② 经过专家讨论，取得一致意见，经现场救援指挥部批准；

③ 现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

7.3 应急终止后的行动

①环境应急指挥部指导专家部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

②环境专业主管部门负责起草特别重大、重大环境事件总结报告，于应急终止后上报。

③由应急领导小组办公室组织有关专家，会同个相关部门领导人进行商讨，做出应急过程评价及应急预案。

8  善后处理

在处理好污染、维修好设备后，组织有关专家对污染范围进行科学评估，分析最有可能原因。针对于此对设备进行加装或改造。避免下次有同类事件爆发。

9  应急保障

污染事故应急物资储备工作由供应部负责准备好，确保事故应急所需的石灰、烧碱、消防设施、管道阀门及各种环保设备易损件备件的准确及时到位，其中石灰的常规备量不少于10吨或烧碱常规备量不少于1吨，所有环保设施的易损件至少都要有一套以上的备件。应定期检查消防设施和管道阀门能否正常使用。此外公司划拨10万元现金作事故应急专项备用金。

9.1物资保障

①个人防护装备

个人保护装备种类：防毒口罩，防毒面具、手套、胶鞋、护目镜等。

②灭火装备

种类：消防水、干粉灭火器、砂土。

应急救援物资台账

单位：沈阳化学试剂厂

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 存放地点 | 保管人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒面具 | 10个 | 救援室 | 马欣林 |  |
| 2 | 耐酸工作服 | 16套 | 个人保存 | 员工 |  |
| 3 | 医用急救箱 | 2个 | 救援室 | 马欣林 |  |
| 4 | 照明设备 | 6个 | 救援室、车间 | 员工 |  |
| 5 | 耐酸碱靴 | 7双 | 救援室、车间 | 员工 |  |
| 6 | 防毒口罩 | 10个 | 救援室、车间 | 员工 |  |
| 7 | 护目镜 | 10个 | 救援室、车间 | 员工 |  |
| 8 | 绝缘靴 | 3双 | 救援室、车间 | 员工 |  |
| 9 | 绝缘手套 | 3双 | 救援室、车间 | 员工 |  |
| 10 | 防毒面具 | 10个 | 救援室 | 马欣林 |  |
| 11 | 氢氧化钠 | 1T | 库房 |  |  |
| 12 | 沙子 | 5立 | 院内 | 马欣林 |  |
| 13 | 编织袋 | 500条 | 库房 | 马欣林 |  |

9.2通信保障

企业要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置系统和环境安全科学预警系统。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

9.3　人力资源保障

企业要建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

9.4　技术保障

建立环境安全预警系统，组建专家组，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

9.5　应急能力

# 为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对各级环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。

# 10  预案管理

# 10.1 培训

10.1.1培训计划

办公室负责对应急管理人员和处置人员每年至少进行一次基本应急技能、自救安全防护知识的培训，明确培训人员、内容，以增强应急管理能力和处置能力。

10.1.2培训方式

采取内培和邀请相关专家外培的方式，开展培训。

10.1.3要求

培训要严格按照计划进行，确保人员、时间和培训效果。培训结束，要对参加培训人员进行考核。

# 10.2 演练

10.2.1规模方式

公司应急救援指挥部应按照突发事件的类型和要求，采取不同规模和方式的演练。演练可分为桌面演练、功能演练和全面演练。

# 10.2.2频次

每年至少组织进行一次由应急管理人员、救援人员及职工参加的应急预案演练（火灾演练每半年一次），以提高应急组织指挥、通讯保障、协同配合和自我保护能力，增强全员应急处置能力。

10.2.3范围

预案行动所涉及的有关人员和救援队伍。

10.2.4内容

应急组织、应急指挥、应急响应和预案的有效性、符合性。

10.2.5组织评估

公司应急救援指挥部组织有关专家对预案演练进行评估。

10.2.6总结

公司应急救援指挥部办公室对预案演练作出总结。

11  附则

11.1预案管理与更新

随着部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案

11.2实施时间

本预案自印发之日起执行

11.3预案解释

本预案由本公司环境应急领导小组负责解释。

12  附件

12.1 主要产品生产工艺流程概述

## 主要产品生产工艺流程概述

一、三酸（盐酸、硝酸、硫酸）工艺流程

由工业原料（三酸）经电加热之后进行蒸馏，酸蒸汽用循环水冷却到室温，接收后为成品，经检验合格后，分装、装箱，成品入库，蒸馏塔顶部低沸点酸蒸汽回收后与尾酸混合用于制备烯酸。

图  三酸生产工艺流程

原料酸----电内加热蒸馏----冷却----接收成品----检验---分装---成品

三酸蒸馏均选用密闭石英玻璃循环蒸馏设备。原料工业盐酸、工业硝酸、工业硫酸，盐酸加入辅料氯化亚锡，硫酸加入辅料过氧化氧，生产设备流程图详见具体工艺说明。

二、分装试剂产品工艺流程

选购原料时按成品标准选购，原料经检验符合试剂标准后，经过沉降，再用漏斗铺过滤网过滤杂质（物理过程），按计量分装、装瓶、贴标签、封口、装箱打包，成品入库，如原料检验不符合产品相关标准要求，则反回生产厂家重新提纯。工艺流程见图5。

图试剂分装产品生产工艺流程

选料----分析合格-----沉降-----过滤-----分小包装装瓶---盖内外盖----

贴标签----装箱----打包----成品入库。

12.2  厂区平面图

12.3 地理位置

12.4 区域位

12.5 区域位置

12.6 风向频率玫瑰图

康平地区近年风玫瑰图

沈 阳 化 学 试 剂 厂

2015年6月28日

# Text boxes

通讯联络组

马欣林13840199469

安全警戒组

李忠权27345668

应急抢险组

鞠天宝13840341079

后勤保障组

孙秀宏15940082346

现场副总指挥：夏哓光13998311208

现场总指挥：魏波13804009567

分装车间

无机盐车间（闲置）

办公主楼

事故池

易制毒库

剧毒品库

暂存库

无机库

有机库

无机库

原料库

盐酸车间

硫酸车间

硝酸车间

沈阳化学试剂厂风向频率玫瑰图（累年值）

厂

道

大门

盐酸罐硫酸罐硝酸罐

集贤西路

天成伟业公司

污水处理车间

沈阳硕成机械有限公司

沈

阳

德

力

汽

车

配

件

有

限

公

司

空地