国电康平发电有限公司

突发环境事件应急预案

（备案稿）

编制单位：国电康平发电有限公司

二Ο一四年二月

编制单位：国电康平发电有限公司

编制人：王凤兰

发布人：康龙

批准日期：2014年2月28日

执行日期：2014年3月1日

编制日期：2014年2月25日

目　　录

- 总则　　――――――――――――――――――――――――――1

- 应急处置基本原则――――――――――――――――――――――1

- 危险分析――――――――――――――――――――――――――2

- 事件分级――――――――――――――――――――――――――6

- 应急指挥机构及职责―――――――――――――――――――――7

- 预防与预警――――――――――――――――――――――――10

- 信息报告―――――――――――――――――――――――――13

- 应急响应―――――――――――――――――――――――――14

- 后期处置―――――――――――――――――――――――――22

10.应急保障―――――――――――――――――――――――――23

11.培训和演练――――――――――――――――――――――――26

12.附则―――――――――――――――――――――――――――28

- 附件―――――――――――――――――――――――――――28

1总则

1.1编制目的

为有效预防灰场扬尘及废气、废水、固废（包括危险废物）等环境污染事件，高效有序地做好康平发电有限公司突发环境事件的应急处置和救援工作，避免或最大程度地减轻环境污染灾害造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定。

1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令69号）

《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号

《国家突发公共事件总体应急预案》(国发[2005]11号)

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号令）

《关于印发电力突发事件应急演练导则（试行）等文件的通知》电监安

全【2009】22号

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《企业职工伤亡事故报告和处理规定》

《石油化工企业突发环境应急预案编制指南》

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》

1.3适用范围

本预案适用于康平公司在生产、经营、储存、运输、使用和处置过程中人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等突发环境污染事件的应急处置和应急救援工作。

# 2应急处置基本原则

遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应，最大限度的减少环境污染事故造成的损失。

# 3危险分析

## 3.1企业概况

## 3.1.1　国电康平发电有限公司位于沈阳市康平东关开发区内，距沈阳市区约120km，距铁岭市75km，距康平县城南3km，位于203国道东侧0.8km 。

## 3.1.2　公司隶属中国国电集团公司管理，现有员工392人。

## 3.1.3　公司现有2台600MW国产超临界湿冷燃煤发电机组，于2006年7月30日开工建设，一号机组于2009年8月投产，二号机组于2009年9月投产。锅炉点火方式为等离子无油点火，生产用水采用沈阳市北部污水处理厂中水供水，管线全长111公里。

## 3.1.4　公司一、二号发电机型号均为QFSN-600-2YHG；一、二号主变型号均为SFP-720000 / 500；一、二号汽轮机均为超临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽、反动凝汽式汽轮机，型号为CLN600-24.2/566/566；一、二号锅炉型号均为HG-1900/25.4-Ym3。

## 3.1.5  锅炉补给水采用离子交换法处理，离子交换树脂需用31％盐酸及45%液碱进行再生。厂区设有盐酸、液碱储存库，库内设有2台20 m3钢制液碱储存罐及1台20 m3钢制内衬橡胶盐酸储存罐；凝结水精处理系统采用离子交换法处理，离子交换树脂需用31％盐酸及45%液碱进行再生。

## 3.1.6　汽轮发电机组润滑油系统设有1台90m3钢制润滑油储油箱、2台50m3钢制主油箱；绝缘油系统设有6台变压器，其中#1、#2主变油箱为105m3，#1、#2高厂变油箱为16.3m3，启备变油箱为 74m3，脱硫变油箱为 8.35m3。

## 3.1.7生活区、厂区雨水经管道集中排至雨水前池，通过雨排水泵操作可将雨水排至三台子水库；公司生活污水经管道集中排至生活污水前池，由生活污水泵打至生活污水处理站，经过处理后的水打至输煤系统冲洗水池回用；工业废水经管道集中排至生产废水前池，由生产废水泵打至生产废水处理站，经过处理后的水打至输煤系统冲洗水池回用。

## 3.1.8  燃煤采用铁法矿物局的劣质烟煤，#1、#2机组设有2台卧式双室五电场等间距静电除尘器，输灰采用气力输灰，设有三座3000m3贮灰罐，粉煤灰外售综合利用。#1、#2号机组各设有一套石灰石－石膏脱硫装置。

## 3.1.9  灰渣采用湿式除灰，除综合利用外，少部分用汽车运输的方式送至储灰场存放，待综合利用。贮灰场位于康平县东南部，距离康平县城约6.0km，距离电厂厂址约4km的孙白窝铺村东南侧。

## 3.1.10　锅炉烟气脱硝采用催化（SCR）还原法，每台机组安装二套反应器，共用一套氨气供应系统，氨气供应系统由2台80m3液氨贮存罐及液氨蒸发设备、接卸设备组成，设一座1000m3事故水池。

## 3.2事件类型

3.2.1由于设备管路漏泄或工作人员操作不当，处理不及时，事故性向外大量排放强酸、强碱废水、脱硫废水。

3.2.2由于设备管路漏泄，厂内处理不当，燃油、润滑油及绝缘油大量排放周边水体。

3.2.3除尘设备故障退出运行时粉尘直接从烟囱排放或输灰管路漏泄，造成扬尘。

3.2.4 事故性向大气排放氨气，导致人员中毒、大气污染，造成环境污染。

3.2.5事故性强酸、强碱漏泄，导致人员中毒、灼伤。

## 3.3危害程度分析

3.3.1 盐酸、硫酸、液碱均属强腐蚀性危险化学品，盐酸、硫酸、液碱储存罐发生大量漏泄时，可能造成人员中毒、灼伤。处置不当时酸碱液进入水体，造成水环境严重污染、土壤污染，直接影响工业用水和市民生活用水，产生严重社会影响。

3.3.2 燃油、润滑油及绝缘油储存罐发生大量漏泄，将造成水体大面积污染，导致水体水生物大量死亡环境污染，甚至发生火灾事故。直接影响企业和群众生产、生活用水，产生严重社会影响。

3.3.3输灰系统严重故障大量跑灰，灰粉尘飘散将造成厂内工作环境及周边环境污染。

3.3.4除尘设备故障退出运行时，粉尘直接排放，造成冒黑烟事件，大气环境严重恶化，使当地的社会正常活动受到严重影响。

3.3.5脱硫废水大量外泄，渗入地下或排入水体造成环境污染。

3.3.6液氨及氨气漏泄，可能引发火灾和爆炸，液氨及氨气可对人体造成灼伤、冻伤、呼吸中毒等人身伤害，氨气进入大气造成环境污染。

# 4事件分级

环境污染事件按照严重程度和影响范围，事件分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

Ⅰ级重大环境事故

发生1人以上死亡，或中毒（重伤）2人以上；危险化学品硫酸、液碱、盐酸储存中泄漏量超过5吨；油类泄漏量超过2吨；液氨泄漏量超过5吨，需要厂区以外人员疏散；设备严重损伤直接经济损失100万元以上，影响生产、生活的污染事故。

Ⅱ级较大环境事故

发生1人以上中毒（重伤）；危险化学品硫酸、液碱、盐酸储存中泄漏量超过2吨；油类泄漏量超过1吨；液氨泄漏量超过2吨，需要厂内人员疏散；设备严重损伤直接经济损失20万元以上；对外排放有毒废水造成河流、水库严重污染事故；

Ⅲ级 一般环境事故

液氨系统发生泄漏；硫酸、液碱、盐酸储存设备发生漏泄；一定计量化学药品漏泄、汽机锅炉设备油箱大量漏油；脱硫废水系统发生漏泄；输灰管路发生漏泄；静电除尘器故障退出运行。

# 5应急指挥机构及职责

## 5.1应急指挥机构

5.1.1  突发环境事件应急领导小组

组  长：总经理

副组长：党委书记 、副总经理、纪委书记（工会主席）、总工程师。

成  员：副总师、安全生产部主任、安全监察部主任、总经理工作部主任、政治工作部主任、经营计划部主任、人力资源部主任、燃料管理部主任、财务产权部主任、综合产业开发部、设备部主任、运行部主任、中水部主任。

5.1.2突发环境事件应急管理办公室

公司应急管理办公室设在安全生产部

组  长：生产副总经理

副组长：安全生产部主任

成  员：安全生产部副主任、安全生产部全体主管、当值值长

5.1.3专业应急小组

a)  生产技术组

组  长：安全生产部主任

副组长：安全生产部副主任

成  员：安全生产部专业主管

b)  运行应急组

组  长：运行部主任

副组长：运行部副主任、当值值长

成  员：运行部专业主管、运行当值人员

c)  设备应急组

组  长：设备部主任

副组长：设备部副主任

成  员：设备部专业主管、设备部检修人员

d)  综合产业应急组

组  长：综合产业办主任

成  员：综合产业办主管、综合产业部管辖单位检修人员

e)  医疗救护组

组  长：人力资源部主任

成  员：人力资源部人员、康平县医院医护人员

f)  通讯保障组

组  长：设备部主管主任

成  员：设备部通讯主管、通讯检修人员

g)  物资供应组

组  长：经营计划部主任

成  员：经营计划部物资管理人员

h)  后勤保障组

组  长：总经理工作部主任

成  员：总经理工作部主管、后勤人员

i)  安全监察组

组  长：安全监察部主任

成  员：安全监察部副主任、安全监督部主管、保卫人员、消防外委人员

j） 善后处理组

组  长：工会主席

副组长：政治工作部主任、人力资源部主任

成  员：政治工作部办公室人员、人力资源部办公室人员

k)  环境监测组

组  长：安全生产部主管主任

成  员：安全生产部化学环保主管、运行部主任、运行部化学主管、运行部环境监测站全体人员

## 5.2应急指挥机构的职责

5.2.1突发环境事件应急领导小组职责

（1）发布和解除应急救援命令和信号；

（2）组织指挥救援队实施救援工作；

（3）向上级汇报突发事件的情况，必要时向市环保局发出救援请求。

5.2.2突发环境事件应急管理办公室的职责

（1）负责组织本应急预案的编制、修订及审核；

（2）负责组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

（3）检查督促做好预防措施和应急救援的各项准备工作；

（4）完成环境污染事故抢险救灾和事故处理的经过、设备损坏和经济损失情况的分析调查报告的编写和上报工作。

5.2.3专业应急小组的职责

- 生产技术组：负责生产系统的调配、事故处理，受伤人员的抢救工作等，控制事态扩大，负责事故调查工作。

- 运行应急组：负责生产系统的设备运行方式、运行操作、事故处理，受伤人员的抢救工作等，控制事态扩大；参加事故调查工作。

- 设备应急组：负责设备、设施的抢救、抢修，恢复工作；组织制定恢复生产的抢修施工方案和现场技术措施的编制、审查和落实；对安装工艺、施工工序、施工质量负责管理；参加事故调查工作。

- 综合产业组：负责综合产业的设备、设施的抢救、抢修、恢复工作；组织制定恢复生产的技术措施的编制、审查和落实；参加事故调查工作。

- 医疗救护组：负责现场伤亡、中毒人员分类抢救、医疗救护和护送转院工作。

- 通讯保障组：负责应急救援中所有通讯器材的配置，保证应急救援期间稳定可靠的应急通信系统。

- 物资供应组：负责应急救援物资的供应和运输工作，满足应急救援的需要。

- 后勤保障组：负责应急救援人员的饮食、住宿、交通运输工作；负责疏散人员的接待安置工作。

- 安全监察组：负责事故现场救助的安全监督工作，提出事故抢险救灾的建议，参加事故调查处理工作。负责灭火、治安保卫、警戒、疏散、道路管制工作，参加事故调查处理工作。采取有效措施指挥人员疏散、救护伤员和抢救物资。

- 善后处理组：负责突发事件中伤亡人员的善后工作，包括家属接待、慰问、抚恤、补偿、医治、丧葬等。

- 环境监测组：负责现场监测、报告等工作，按要求对污染源和周边环境进行监测工作。向应急领导小组汇报监测情况及综合分析。

# 6预防与预警

## 6.1风险监测

6.1.1风险监测的责任部门和人员

- 安全生产部负责与省、市环保局、质监局等职能部门加强联系与沟通，做好环境污染预防工作。

- 安全生产部是康平发电有限公司厂区环境质量的主管部门，运行部具体负责险情监测，同时向领导小组及时反馈信息并接受指导。

- 设备部是执行环境污染事故抢险工作的直接责任人。

6.1.2风险监测的方法和信息收集渠道

- 环境污染简易监测方法

环境监测站对厂区的污水、烟气质量测量点定期进行测量；

- 风险监测信息收集渠道

  - 水质、烟气质量变化情况。

  - 运行部每月负责对厂区进行巡视检查，巡视检查结束后要作好记录。在日常巡查中，应重点观察厂房内污水排放系统，厂房外厂区污水排放管道。

6.1.3风险监测所获得信息的报告程序

（1）任何部门收集到有关信息都应及时上报（电话、传真）环境污染事故应急管理办公室，由办公室统一处理并上报公司突发环境污染事件应急领导小组。

（2）各部门在应急期间应加强相互信息交流和沟通，确保应急工作的迅捷、有效。

（3）公司环境污染事故信息由突发环境事件应急领导办公室统一发布。

（4）任何单位和个人未经公司突发环境事件应急领导小组批准，严禁私自发布任何信息。

## 6.2预警发布与预警行动

6.2.1预警分级

预警级别划分为：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

Ⅰ级红色预警：重大环境事故

发生1人以上死亡，或中毒（重伤）2人以上；危险化学品硫酸、液碱、盐酸储存中泄漏量超过5吨；油类泄漏量超过2吨；液氨泄漏量超过5吨，需要厂区以外人员疏散；设备严重损伤直接经济损失100万元以上；对外排放有毒废水造成河流、水库严重污染事故。

Ⅲ级 一般环境事故

Ⅱ级橙色预警： 较大环境事故

发生1人以上中毒（重伤）；危险化学品硫酸、液碱、盐酸储存中泄漏量超过2吨；油类泄漏量超过1吨；液氨泄漏量超过2吨，需要厂内人员疏散；设备严重损伤直接经济损失20万元以上；影响生产、生活的污染事故。

Ⅲ级黄色预警： 一般环境事故

液氨系统发生泄漏；硫酸、液碱、盐酸储存设备发生漏泄；一定计量化学药品漏泄、汽机锅炉设备油箱大量漏油；脱硫废水系统发生漏泄；输灰管路发生漏泄；静电除尘器故障退出运行。

6.2.2预警发布

应急指挥领导小组根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的环境污染事故发布预警信息，预警信息包括环境污染事故可能影响的范围、警示事项、应采取的措施等。

预警信息的发布、协调和接触由应急领导小组通过广播、通信、信息网络等方式通知各应急处置组。

6.2.3预警发布应对程序

应急指挥领导小组根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的环境污染事件发布预警信息，预警信息包括预警级别，环境污染事故可能影响的范围、警示事项、应采取的措施等。

- Ⅲ级黄色预警由生产副总经理进行发布，布置检修、运行人员紧急处理，加强设备检查监测，判断事件发生的可能性。

- Ⅱ级橙色预警由总经理发布，布置各应急小组进入临战状态，随时检查监测设备动态，应对突发事件。预警发布后，运行部主任、技术保障组到岗、到位，启动受环境污染隐患点威胁区生产人员临时避让方案，转移危险地带工作人员和外委单位人员。观测班值班人员密切监测环境污染隐患点，实施不间断监测。开展应急调查，调查结论应包括环境污染的类型、规模、影响范围；发生的可能性、继续诱发因素；受威胁的厂房及其他公共设施；紧急预防意见。隐患点有关情况至少6小时上报一次，同时报县市环保部门。

- Ⅰ级红色预警由总经理发布，各应急小组进入战斗状态，对环境污染事件进行紧急处置，疏散撤离危险地域作业人员，制定紧急措施，必要时申请外部救援。预警发布后，立即启动预案，紧急疏散污染易发地点附近的工作人员和外委单位人员。各抢险队伍到隐患点附近安全区域待命，准备抢险。隐患点有关情况至少2小时上报一次，同时报县市环保部门。

预警信息的发布、调整和解除由应急指挥领导小组通过广播、对讲机、信息网络等方式通知各应急处置组。

## 6.3预警结束

预警终止条件：构成预警条件已经消除。

预警终止程序、方式：预警发布部门确认构成预警条件已经消除，经突发环境事件应急领导小组批准后以电话形式向相关单位发布预警终止信息。

# 7 信息报告

7.1公司24小时应急值班电话：024-27342000   024-27343000  15004012601　　当值值长作为对外社会力量协助联系人。

7.2 现场发生III级应急事件，突发环境事件应急管理办公室接报后，应立即向应急领导小组主任汇报，并通知其它成员，由应急领导小组在15分钟内向上级公司应急管理办公室报告。

7.3当现场发生II级及以上应急事件时，突发环境事件应急管理办公室接报后，应立即向应急领导小组主任汇报、并通知其它成员，由应急领导小组在30分钟内向上级公司应急管理办公室报告。同时在1小时之内向东北电监局、市县环保局汇报。

7.4事件报告内容主要包括：报告单位、报告人，联系人和联系方式，事件发生的时间、地点，已采取的控制措施及其他应对措施，事故原因的初步分析；事故发生后已经采取的措施、效果及下一步工作方案；其他需要报告的事项。

7.5应急处置过程中要及时续报有关情况。

7.6应急救援工作结束后，按照响应由组织部门对应急救援工作进行总结，并报上级主管单位备案。

7.7造成事故的在事故处置结束后上报《事故调查报告书》。

7.8《事故调查报告书》由事故调查的组织部门以文件形式在事故发生后的30天内报出。特殊情况下，经集团公司同意可延至45天。由政府部门组织调查的事故上报时限从其规定，但事故单位在接到地方政府批复事故结案后7日内逐级上报上级主管单位。

# 8应急响应

## 8.1响应分级

按突发事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司控制事态和应急处置能力，突发事件的应急响应一般分为Ⅰ级（严重）、Ⅱ级（较严重）、Ⅲ级（一般）。

## 8.2响应程序

出现下列情况之一启动I级响应：

- 事故可能造成1人以上死亡，或中毒（重伤）2人以上。

- 事故可能造成危险化学品硫酸、液碱、盐酸储存中泄漏量超过5吨；油类泄漏量超过2吨；液氨泄漏量超过5吨，需要厂区以外人员疏散。

- 事故可能造成设备严重损伤直接经济损失100万元以上。

- 事故可能造成对外排放有毒废水造成河流、水库严重污染事故。

出现下列情况之一启动II级响应：

- 事故可能发生1人以上中毒（重伤）。

- 事故可能发生危险化学品硫酸、液碱、盐酸储存中泄漏量超过2吨；油类泄漏量超过1吨；液氨泄漏量超过2吨，需要厂内人员疏散；

- 设备严重损伤直接经济损失20万元以上；影响生产、生活的污染事故。

出现下列情况之一启动III级响应：

- 液氨系统发生泄漏；硫酸、液碱、盐酸储存设备发生漏泄。

- 一定计量化学药品漏泄、汽机锅炉设备油箱大量漏油。

- 脱硫废水系统发生漏泄。

- 静电除尘器故障退出运行或输灰管路发生漏泄。

超出本企业应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构或地方政府启动上一级应急预案。

（1）Ⅲ级响应：生产副总经理宣布启动应急响应；各应急小组组织开展应急处理工作。

（2）Ⅱ级响应：总经理宣布启动应急响应；各应急小组组织开展应急处理工作、地方政府应急外援。

（3）Ⅰ级响应：总经理宣布启动应急响应。各应急小组组织开展应急处理工作、地方政府应急外援。

## 8.2.1应急响应程序和要求：

8.2.1.1事件第一发现人立即通知值长或部门负责人，接到报警后，当值值长或部门负责人在第一时间担任临时应急指挥，根据实际情况，依据运行规程及其他有关规程、规定采取措施防止事态发展、扩大，全权负责应急处理及救援工作，应急指挥部成立后进行权力移交。

8.2.1.2当发生事件时值长或部门负责人立即通知应急领导小组，在应急领导小组指挥下立即启动厂应急预案，组织实施现场应急响应，控制事态影响扩大；各部门按职责分工，立即组织开展应急处理工作；

8.2.1.3立即向国电东北公司报告，成立现场应急指挥部，组织现场应急救援工作；

## 8.2.1.4及时向康平县环保局报告事件基本情况和应急救援的进展情况，根据地方政府的要求开展应急救援工作；

## 8.2.1.5组织本厂相关专业人员分析情况，根据专业人员的建议以及地方政府应急要求，组织本厂相关应急救援力量参与应急救援，同时应急领导小组准确为政府应急指挥机构提供人员、技术和物质支持。

## 8.2.1.6事件相关部门，主动向现场应急指挥部提供应急救援有关的基础资料，供现场应急指挥部研究救援和处置方案时参考。

## 8.2.1.7当应急救援资源无法满足应急救援需求时,应及时向地方政府，上级主管单位汇报请求支持或应急升级。

8.2.2应急响应启动条件

发生环境污染事件后，当值值长应立即汇报突发环境事件应急领导小组，应急领导小组根据事件的发展态势确定启动本应急预案。

8.2.3响应行动

当确认达到响应启动条件时，立即启动相应级别应急响应，成立现场指挥部，召开应急会议，调动参与应急处置的各相关部门有关人员和处置队伍赶赴现场，按照“统一指挥、分工负责、专业处置”的要求和预案分工，相互配合、密切协作，有效地开展各项应急处置和救援工作。

## 8.3应急处置

8.3.1先期处置

8.3.1.1液氨贮罐、液氨管路及氨气管路漏泄

1）通知现场人员按照风向标指示撤离氨泄漏影响区。(一般秋冬季节人员应向氨区东南方向撤离，春夏季节向氨区西南方向撤离)。

2）液氨贮罐、液氨管路发生漏泄，消防水喷淋系统按区域自启动，向液氨贮罐、液氨管路喷水，减轻液氨及氨气扩散。

3）应急队伍配备安全工器具、抢险专用工器具，穿戴防护工作服进入现场，根据实际漏泄情况采取相应的措施。

a.液氨贮存罐发生漏泄，如果关闭阀门不能解决，利用卸料压缩机把发生漏泄氨罐中的液氨倒至另外一台液氨贮存罐中，倒料完毕，用氮气进行置换。

b.液氨管路发生漏泄，关闭相关系统阀门进行隔离，漏泄点用大量清水冲洗，管路进行氮气置换。

c.氨气管路发生漏泄，停止脱硝反应器喷氨系统，停止供氨系统，管路进行氮气置换。

d.由专人持便携式氨浓度检测仪对周边环境不间断监测，除配备专用防护用具的抢险人员外，其它人员全部撤离影响区。

e.由于检修楼距离氨区较近，在氨区氨气浓度低于标准值前，楼内人员全部撤出，不准随便进入。

8.3.1.2盐酸、液碱储存罐发生大量漏泄

1）盐酸、液碱储存罐发生大量漏泄，现场人员发现后立即封锁现场，严禁无关人员靠近。

2）抢险队伍穿戴防护工作服进入现场，备足冲洗水管、确保冲洗水源充足，利用卸盐酸泵把发生漏泄储存罐中的盐酸倒置另一台储存罐，漏泄点及地面盐酸用大量水进行冲洗。

3）用大量水冲洗碱储存罐漏点，开启碱储存罐排空阀门，把碱液放至酸碱中和池。

4)雨排水系统禁止向厂外排水，待事故处理工作完成、雨水检验合格后方可排放。

8.3.1.3脱硫废水发生漏泄

1）停止脱硫废水处理系统运行，停止出废水。

2）筑临时围堰，并对附近雨排水井封堵，防止废水漫流或流入雨排水系统。

3）设置排水泵，把漏泄废水排回至脱硫废水池。

8.3.1.4输灰管路或贮灰罐跑灰

1）停止输灰。

2）接临时喷水管或撒水车到现场，向漏出的灰表面撒水降尘，防止灰尘扩散。

3）必要时停止机组运行。

8.3.1.5油系统漏泄

1）消防车到现场，并备齐灭火器材，封锁现场，防火灾事故发生。

2）如果润滑油主油箱发生大量漏泄时，运行应急组立即组织将主油箱油倒至储油箱，同时进行紧急停机处理，同时设备应急组立即对漏泄点进行紧急封堵。

3）如果润滑油储油箱发生大量漏泄时，运行应急组立即组织开启储油箱事故放油门将油放入事故放油坑，同时设备应急组立即对漏泄点进行紧急封堵。

4）如果绝缘油系统主变或启备变油箱发生大量漏泄，运行应急组立即组织开启主变或启备变油箱事故放油门将油放入事故放油坑同时进行紧急停机处理，设备应急组立即对漏泄点进行紧急封堵。

5）对于地面已经漏出的积油，立即用锯沫、吸油毡等设围堰吸油，防止油污染。

8.3.1.6静电除尘设备退出运行或除尘效率低于95%

1）除尘效率低于95%，一般是由于单独电场故障无法投入，电气人员到现场消除故障。

2）静电除尘设备全部退出时，机组停机处理。

8.3.1.6化验室有毒废液漏泄

1）化验室设专用废液桶收集废液，有毒废液经无害处理后排入中和池，普通酸碱废液倒入中和池，发生漏泄时，立即对下水口进行封堵，采用锯末吸收。

2）事故期间雨水停止向外排放，待处理雨水监测合理方可排放。

8.3.2  污染消除

8.3.2.1  液氨贮罐、液氨管路及氨气管路漏泄，经抢险处理后，进行漏泄缺陷消除，经应急指挥部确认无问题后恢复设备运行。事故水池内积存的氨水，经过处理后，少量回收到废水处理站，处理合理后回收利用。

8.3.2.2盐酸、液碱漏泄经抢险处理后，被污染处用大量清水冲洗，排水进入中和池，用酸碱进行中和，调节pH值合格后，用于除灰渣用水。

8.3.2.3脱硫废水发生漏泄经抢险处理后，积水排入脱硫地坑，重新经废水处理后回收利用。地面无法用水泵排走的少量存水，用石灰石粉中和，运送至贮灰场存放。

8.3.2.4输灰管路跑灰经抢险处理，管路漏点或连接法兰处理好后设备恢复运行，地面存灰用少量水喷撒，确保不扬尘，用运灰车辆运送至贮灰场存放。

8.3.2.5油系统漏泄经抢险处理，地面油污及吸油介质未处理前消防车辆、灭火器材等不能彻离现场，不能现场火源。根据漏油量采取措施进行清油，吸油介质交由有资质的单位进行危废处理。

8.3.2.6 静电除尘器故障退出运行，因烟囱冒黑烟对周边环境造成的影响，康平公司根据评估对受损个体进行经济补偿，并接受环保部门处罚。

8.3.3  危机处理

8.3.3.1  应急管理办公室在应急领导小组的指导下向康平县政府、康平县、沈阳市环保局、国电集团公司东北分公司、国电集团公司报告事故的具体情况。

8.3.3.2  现场应急领导小组根据事故发展的情况决定是否需要向康平县环保局、康平县政府请求支援。

8.3.3.3  善后处理组必须与受害者及时进行沟通，协商处理，稳定受害者情绪，防止事态扩大。

8.3.3.4  善后处理组组长为媒体发言和公众发言人，在应急领导小组组长的指导下向媒体发布新闻。

8.3.3.5  后勤保障组负责一切外来人员的接待工作。

8.3.4  现场保护

8.3.4.1  安全监察组应将环境污染事故发生场所用安全警戒围起，确定安全警戒区，并将事故发生地周围进行封堵，防止污染扩大。

8.3.4.2  安全监察组应将环境污染事故发生地周围路段进行交通管制，以保证事故现场道路畅通。

8.3.4.3  安全监察组若力量不足，可报告现场应急指挥部请求康平县政府进行增援。

8.3.5  事态监测与评估

8.3.5.1  应急监测组应对污染物进行及时监测，根据监测结果评估环境污染事故的发展趋势，并将监测结果上报应急领导小组。

8.3.5.2  当应急监测组无法独立完成监测任务时，报告现场应急指挥部向康平县环保局及东北电力科学院请求增援。

8.3.6  应急人员安全防护

8.3.6.1  氨漏泄应急人员，应配备正压式空气呼吸器，穿防护服、耐酸靴，戴防护手套、护目眼镜，使用防爆对讲机、便携式氨浓度检测仪。人员从上风口进入和撤离。

8.3.6.2　盐酸、液碱漏泄应急人员应配备防毒面具，穿耐酸服、耐酸靴，戴防护手套、护目眼镜。

8.3.6.3　油漏泄应急人员必须穿防滑工作鞋，以防地面油滑而摔伤，工作服为防静电工作服。

8.3.6.4　漏灰应急人员必须戴防护手套、护目眼镜、防尘口罩，必要时穿防烫工作服，禁止穿靴子。

8.3.6.5　当发生异常时抢险人员必须在安全保卫组的指挥下按规定路线进入及撤离。确定有人员未脱离事故现场或失踪，立即展开搜寻和营救行动，进行搜寻和营救的人员要保持和指挥人员通讯联系，搜寻和营救行动在完成任务或总指挥下达终止命令后停止。

8.3.7扩大应急

应急领导小组应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力，应立即向政府相关部门报告，由其协助调配其他应急资源参与处置工作。当应急救援资源无法满足应急救援需求时，事故单位或专业应急救援组应及时报告请求外部应急救援。

## 8.4应急结束

8.4.1应急终止条件：

1）事件现场得到控制，导致次生、衍生事故隐患消除；

2）环境符合有关标准；

3）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

4）经应急领导小组批准。

8.4.2终止程序

1)事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，应急领导小组宣布应急响应结束，现场应急指挥部撤销

2)应急结束后，应急领导小组通过公司广播或厂内短信方式通知内部员工，以电话方式通知当地政府部门和国电东北公司。

8.4.3报告材料的整理与上报

1)应急总结由应急管理办公室负责编写，至少包括以下内容：

a)事件简要情况。包括事件发生时间、地点、涉及范围、损失、人员伤亡情况和事件原因；

b)应急工作评估。处置过程中遇到的问题、取得的经验和吸取的教训，对预案的修改建议。

2)公司应急管理办公室负责对现场应急救援指挥部的应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档，并整理公司的上报材料。公司的上报材料经公司应急领导小组审定后，由应急管理办公室负责上报。

# 9后期处置

9.1现场监测和恢复

应急救援过程中和结束后，由专业应急救援组和事故单位委托具备相应资质的安全环保和职业卫生监测机构对事故现场的安全、环境污染和岗位有毒有害因子进行检测、评估，发现异常，及时报告指挥部。在应急救援过程中出现新的安全和环境污染因子时，需要制订和采取防护措施，并通知相关单位和人员。

应急救援结束后，对于被事故损坏的建筑物和设施、装备需委托专业部门进行检测评估，满足安全生产条件后，方可进行恢复或生产。恢复方案由事故单位提出并组织实施，消除事故及其救援过程留下的隐患，防止事故“死灰复燃”。

9.2善后及赔偿

环境污染事故应急处置结束后，突发环境事件应急管理办公室应组织有关部门和专家，对应急处置工作进行全面客观的评估，财务部根据评估情况办理保险和理赔事宜。

9.3应急能力评估和应急预案修订

由公司总经理或主管副经理主持召开事故分析会，查清事故原因，落实事故责任，提出对责任者处理意见，制定相应安全防范整改措施，指定主管部门配合上级部门开展事故调查。由应急救援办公室和专业应急救援组负责对应急预案演练和实际执行情况进行评审，对应急预案的符合、有效、适用性进行评估和总结，找出不足并提出改进意见，报公司申请修订并备案。

# 10应急保障

## 10.1应急队伍

加强应急队伍建设，建立应急队伍网络体系。鼓励员工作为义务志愿者参与应急工作。加强应急队伍的业务培训，不断提高应急队伍素质。整合现有应急资源，提高装备水平，充分利用社会应急资源，签订互助协议，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通运输和维护等应急救援力量的保障。

公司内部应急队伍共计 287人，外部应急救援队伍15人，共计302人，各部门人员如下：

安全监察部：13人，（其中消防维护4人，保卫6人，部门3人）

安全生产部：10人，（部门主任及专业共10人）

工会：5人，（其中宣传报导3人，纪检监察2人）

运行部：60人，（部门5人，化学化验2人，值内53人）

设备部：53人，（部门5人，机专业8人，炉专9人，电专业15人，热控专业 10人，化学3人，通汛保障3人，）负责设备抢修及通讯保障

设备部外委单位65人，（其中华野公司30人，正安公司17人，东方集团 12 人,保温维护6人）负责设备抢修，听从设备部安排

燃料部：33人，（部门3人，值内 30人）

燃料部外委单位：20人，（其中宝丰电力20 人）,负责设备抢修，听

从燃料部安排

中水部：5人，主要负责设备抢修

总经理工作部：15人,（其中部门3人，劳务人员12人，）主要负责后

勤保障

人力资源部：3人，（部门3人，）主要负责医疗救护

经营计划部：5人，（部门2人，保管员3人，）主要负责物资保障

外部专职应急队伍：15人 （康平县消防人员10人，康平县急救中心

医疗救护5人）

消防队伍保障

公司设立消防维护人员4人， 24时值班。

康平县消防大队： 消防车5辆；消防人员30人；距国电康平发电公司3.5公里，响应时间8分钟。

医疗队伍保障

公司无专业医疗人员，重点康平县地方医疗机构

外部医疗机构：康平县医院 ，距国电康平发电公司4.5公里，响应时间10分钟。

康平县中医院,  距国电康平发电公司6公里，响应时

间15分钟。

在应急处置行动中，由应急指挥部统一进行调动、调配所有参与或者支持应急行动的单位、部门所有参与应急处置的单位、部门都应当使用移动电话或便携式无线设备作为通讯手段，保证应急通信畅通。

## 10.2应急物资与装备

公司应建立健全以应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障供应体系，完善物资储备区域联动机制，做到资源共享、动态管理、按需领用、及时补充，常备常新。在应急状态下，公司应急指挥部统一调配应急物资、设备等。应急物资、设备未经许可不得挪用。同时，物资计划部门要保持与常用物资供应方的联系，以备应急所需。

应急物资和技术装备：应急指挥车1台、消防车2辆（消防部门准备）、应急交通运输车辆20台（含叉车3台、自卸车10台、铲车2台、推土机2台、升降车1台、货车2台、）、医疗设备（由地方医疗机构提供，满足应急处置所需）。

## 10.3通信与信息

10.3.1建立并完善应急通讯系统，确保应急通讯畅通。公司应急领导小组与现场指挥部之间应至少保证移动、固话等二种以上相互独立的通信联络方式。

10.3.2突发环境事件应急管理办公室负责收集、研究和追踪国家以及各级政府应急救援最新信息和重大危险源、重大事故隐患等方面信息，负责组织、协调公司内、外部之间的应急救援工作信息的交流与协作。

## 10.4经费

突发环境事件应急管理办公室对应急工作的日常费用做出预算，经公司预算委员会审定批准后，列入年度预算。专项应急处置发生的费用超出保险赔偿部分，应急处置完成后，财务部门对应急处置费用进行如实核销。

## 10.5其他

10.5.1各应急保障组及各行政机构每年及时上报材料设备计划，配备足够的人员及保障物资与设备。

10.5.2政治工作部及时做好宣传工作，做好员工安抚工作。

10.5.3安全监察部负责维护事故应急秩序，总经理工作部负责保障后勤供应，特别是食品、饮用水的供应。

10.5.4生产人员在环境污染事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。

10.5.5公司应根据本单位应急管理工作及应对事件的需要，建立并完善技术专家、基本生活、医疗、人员防护等各项保障措施。

# 11 培训和演练

## 11.1 培训

11.1.1公司应积极开展对全体员工和相关方人员应急法律法规和应急知识的教育；

11.1.2应急管理部门负责定期组织相关人员进行应急预案的培训，内容包括酸碱漏泄、液氨漏泄、跑油冒油、输灰漏泄、除尘故障处理、废水漏泄等应急处理和个体防护以及化验室药品的使用知识。

11.1.3人资部应将应急管理知识及应急预案的培训纳入企业员工的年度培训计划，统一组织实施；

## 11.2 演练

11.2.1频次

本预案每年至少演练一次，专项演练可有针对性的增加演练频次。

11.2.2要求

应急预案演练方案的策划、组织实施和演练总结，至少包括以下内容：

（1）参加演练的单位、部门、人员和地点；

（2）起止时间；

（3）演练项目和内容；

（4）演练环境条件；

（5）演练动用的物资和设备；

（6）演练效果；

（7）持续改进的建议（预案和演练）；

（8）过程中文字和音像资料等。

# 12附则

## 12.1术语和定义

12.1.1环境污染事件：指突发事件导致的水、汽、土壤污染，放射性污染及生态破坏等事件。

12.1.2预警：指为了高效地预防和应对突发事件，对突发事件征兆进行监测、识别、分析与评估，预测突发事件发生的时间、空间和强度，并依据预测结果在一定范围内发布相应警报，提出相应应急建议的行动。

12.1.3事件分级：指根据事件的严重程度和影响范围所确定的事件等级。

12.1.4应急响应分级：指根据突发事件的等级和事发单位的应急处置能力所确定的应急响应等级。

12.1.5应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

12.1.6应急救援 ：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

## 12.2预案备案

本预案按照要求经外部专家组评审通过后，由总经理颁布实施，报康平县环境保护局、沈阳市环境保护局备案。

## 12.3预案修订

本预案自发布之日起至少三年修订一次，有下列情形之一及时修订，修订后按照报备程序重新备案：

- 厂生产规模发生较大变化或进行重大调整；

- 厂隶属关系发生变化；

- 周围环境发生变化，形成重大危险源；

- 依据的法律、法规和标准发生变化；

- 应急预案评估报告提出整改要求；

- 上级有关部门提出要求。

- 其他原因。

## 12.4制定与解释

本预案由安全生产部制定、归口并负责解释。

## 12.5预案实施

本预案自发布之日起开始实施。