沈阳福来食品实业有限公司

突发环境事件风险评估

沈阳环境科学研究院

二〇一七年二月

项目名称：沈阳福来食品实业有限公司突发环境事件风险评估

项目委托单位：沈阳福来食品实业有限公司

项目编制单位：沈阳环境科学研究院

单位负责人：

院      长：邵春岩

主管副院长：陈  刚

报告编制人员

主        任：黄相国

副   主   任：邢  峰

编 制  成 员：刘  博、王小娜、樊巍巍、许增贵、陈朝中、

刘光聪、张  铭、张广鑫、张  崑

审        核：邢  峰、张广鑫

目  录

1 前言	5

2 总则	6

2.1编制原则	6

2.2编制依据	6

3 企业基本概况	8

3.1企业基本信息	8

3.2自然环境状况	9

3.2.1地理位置	9

3.2.2自然条件	10

3.2.3地质地貌	10

3.3企业环境功能区划	10

3.3企业周边环境质量现状	10

3.3.1大气环境质量现状	11

3.3.2地表水环境质量现状	11

3.3.3地下水环境质量现状	11

3.4生产工艺	11

3.4.1豆芽栽培种植项目	11

3.4.2豆制品加工项目	12

3.5涉及环境风险物质情况	14

3.6安全生产管理	15

3.7现有环境风险防控与应急措施	16

3.8现有应急物资与装备、救援队伍	16

4 企业环境风险识别	17

4.1企业周边环境风险受体	17

4.2企业环境风险单元识别	18

4.3企业环境风险物质识别	19

4.4本章小结	21

5 突发环境事件及其后果分析	21

5.1突发环境事件情景分析	21

5.2突发环境事件情景源强分析	23

5.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	23

6 现有环境风险防控和应急措施差距分析	25

6.1 环境风险管理制度	25

6.2 环境风险防控与应急措施	25

6.3 环境应急资源	25

6.4 历史经验教训总结	26

7 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	26

8 企业突发环境事件风险等级	27

8.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）	27

8.2企业环境风险等级划分	28

9 结论及建议	28

9.1结论	28

9.2建议	29

10 附件	30

10.1 企业地理位置图	30

10.2 厂区平面布置图	31

10.3 周边1km环境风险受体分布图	32

# 1 前言

环境风险评估是分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。对企业开展环境识别、应急资源调查、各种可能发生的突发环境事件及其后果情景分析、现有环境风险防控与应急措施差距分析、完善环境风险防控与应急措施实施计划的制定等一系列工作，系统评估自身环境风险状况，根据应急资源情况，落实可行的环境风险防控和应急措施，有助于提高企业环境应急预案编制水平、提高企业环境风险防控和隐患治理水平。

《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（征求意见稿）中第四条规定污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，尾矿库等企业都纳入备案管理范围，并对企业的环境风险等级划分为一般、较大、重大三级。《办法》还规定企业环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：（一）突发环境事件应急预案备案表；（二）环境应急预案及编制说明；（三）环境风险评估报告；（四）环境应急资源调查报告；（五）环境应急预案评审意见。

沈阳福来食品实业有限公司是一家农副产品生产企业，在生产过程中涉及一定环境风险物质，属于备案管理范围，按照规定，本公司应编制环境应急预案和环境风险评估报告。受沈阳福来食品实业有限公司的委托，沈阳环境科学研究院承担了本公司的突发环境风险评估工作。接受委托后，立即组织人员到公司所在地及其周围进行了实地调查和勘察，详细了解和收集了本公司的有关资料，按照《企业突发环境事件风险评估指南》及有关标准规范的要求，编制了本公司的突发环境事件风险评估报告。

# 2 总则

## 2.1编制原则

（1）以人为本，减少危害。树立全面、协调、可持续的科学发展观，把维护公众健康和人身安全作为环境应急工作的出发点和落脚点，最大程度地避免或减少突发环境事件及其造成的人员伤亡和危害，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全；

（2）居安思危，预防为主。企业从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训等方面，对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可行性和有效性进行分析，排查隐患、找出差距，逐项落实整改，将事故防患于未然；

（3）完善预案，差别管理。通过开展环境风险识别、应急资源调查、各种可能发生的突发环境事件及其后果情景分析、现有环境风险防控与应急措施差距分析等工作划分企业的环境风险等级，政府可以根据环境风险等级对企业实施差别化管理。企业还可以根据评估的结果，针对各种可能的突发环境事件制定措施得当、程序明确、责任落实的应急处置方案，完善应急预案。

## 2.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》

（3）《危险化学品安全管理条例》

（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）

（5）《突发事件应急预案管理办法》（国发[2013]101号）

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）

（7）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）

（8）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）

（10）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）

（11）《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

（13）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）

（14）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）

（16）《辽宁省突发事件应急预案管理办法(试行)》（辽政办发〔2012〕24号）

（17）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2013年4月3号）

（18）《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（沈环保〔2015〕74号）

# 3 企业基本概况

## 3.1企业基本信息

沈阳福来食品实业有限公司成立于2000年，原座落于沈阳市于洪区平罗镇黄土坎村，但经过搬迁先公司新址位于新民市胡台新城振兴三街29-1号，沈阳胡台新城工业园区。公司占地面积40355m2，目前具有日产180t豆芽的总生产能力。公司现有职工36人，其中管理人员2人，生产工人34人，全年工作日为360天，每天3班生产，每班工作8小时。

公司的基本信息如下表3-1所示：

表3-1 企业基本信息

| 单位名称 | 沈阳福来食品实业有限公司 |
| --- | --- |
| 单位所在地 | 新民市胡台新城振兴三街29-1号 | 法定代表人 | 鄂晓伟 |
| 中心经度 | 123.1552° | 中心纬度 | 41.7977° |
| 所属行业类别 | 农副产品生产 | 建厂时间 | 2000年 |
| 最新改扩建时间 | 2013 | 占地面积 | 40355m2 |
| 企业规模 | 大型企业 | 建筑面积 | 22935.37m2 |

企业现有工程具体情况如表3-2。

表3-2  项目组成及主要任务

| 类别 | 项目名称 | 数量（个） | 能力及规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 豆制品1#生产车间 | 1 | 大豆：150 t/d 建筑面积：26830.07 m2 | 生产各种豆制品及豆类饮品 |
|  | 2 | 豆制品2#生产车间 | 1 | 大豆：250 t/d 建筑面积：52508.94 m2 | 生产各种豆制品及豆类饮品 |
|  | 3 | 豆芽生产车间（一） | 1 | 日产120 t豆芽 建筑面积：16334.64 m2 | 栽培及生产豆芽 |
|  | 4 | 豆芽生产车间(一)扩建 | 1 | 日产90t豆芽 建筑面积：13574.07 m2 | 栽培及生产豆芽 |
| 辅助生产设施 | 1 | 锅炉房 | 2 | 4台20t蒸汽锅炉 建筑面积分别是： 2255 m2、2696.04 m2 | 生产用蒸汽，采暖 |
|  | 2 | 维修中心 | 1 | 能同时维修7台货车 建筑面积：2591.04 m2 | 厂内送货汽车的维修及保养 |
|  | 3 | 生产、生活、消防用水泵房 | 1 | 能储存1500m³水 建筑面积：390.89 m2 | 厂区生产、生活、消防给水 |
|  | 4 | 储煤区 | 1 | 能存1070m³炉渣和2140 m³煤 建筑面积分别是： 489.75㎡、653.74㎡ | 煤、炉渣暂存区 |
|  | 5 | 平房仓 | 1 | 能存放7200t豆 建筑面积：1843.05 m2 | 黄豆、绿豆仓库 |
|  | 6 | 瓶组气化站 | 1 | 能放32个50公斤的瓶 建筑面积：42.70 m2 | 生产用液化气站 |
|  | 7 | 职工公寓 | 1 | 能容纳700人 建筑面积：6002.40 m2 | 职工宿舍 |
|  | 8 | 门卫室 | 2 | 建筑面积分别是： 91.20 m2、78.50 m2 | 保安室 |
|  | 9 | 筒仓 | 6个 | 可同时存放11600吨大豆 两个占地78.50 m2/两个占地111.16 m2/两个占地147.34㎡ | 盛装黄豆 |
| 环保 工程 | 1 | 脱硫设备间 | 1 | 每台循环泵流量130m³/h 建筑面积：48.39㎡ | 脱硫设备、工艺用房 |
|  | 2 | 脱硫池 | 2 | 建筑面积分别是： 152.58 m2、186.31 m2 | 脱硫设备、工艺用房 |
|  | 3 | 污水处理站 | 2 | 10000t/天 建筑面积分别是： 3544.26 m2、5000 m2 | 产区全部污水处理 |
|  | 4 | 污水处理站水泵房 | 1 | 建筑面积：520.76㎡ | 污水处理设备用房 |
|  | 5 | 沼气发电站 （一用两备） | 1 | 每天发电：11000度/台 建筑面积：243.36 m2 | 利用生产废水发电 |

## 3.2自然环境状况

### 3.2.1地理位置

新民市位于辽宁省中部偏北，沈阳市西北部，东与于洪、新城子两区交界，北与法库、彰武两县相连，西与阜新、黑山两县接壤，南与辽中县毗邻。新民市区距沈阳市中心60公里，处于辽宁城市群中心，东距抚顺、本溪140公里，南距辽阳、鞍山、盘锦150公里，西距锦州、朝阳300公里，北距铁岭、阜新160公里。地理座标120°26′-120°20′，北纬41°31′-42°17′，直角坐标格值东西跨度为75.6公里。一九九三年七月七日经国务院批准撤县设市，隶属沈阳市管辖。企业位于沈阳市胡台新城振兴三街29-1号，沈阳胡台新城工业园区，地理位置见图10.1。

### 3.2.2自然条件

新民市总面积3314.7平方公里，地势东北高西南低，除东北部有部分丘陵外，绝大部分为辽河冲积平原。新民地区根据《中国地震裂度图》测试为6度地震裂度区。境内有6条渡河，即辽河、柳河、绕阳河、养息牧河、秀水河、蒲河，总长为239.1公里。

新民气候温和，平均温度7.6℃ ，活动积温3348℃，年降水量608mm，属暖温带半湿润大陆性季风气候。无霜期160天。冬季气候干燥、寒冷，多北风和西北风；夏季气候湿润多雨，多南风和西南风。常年主导风向为西南风，平均风速为4.1米/秒，最大风速为20米/秒。日照时数：年平均为2753.2小时，日照百分率为52%。

新民地下水资源丰富，全市地下水源有辽河、柳河两大水系，水位平均距地面1.5米左右，70米以下水质较好。

### 3.2.3地质地貌

企业所在地区地势平坦，属辽河平原地貌，平均海拔30.7m，地质属辽河下游内陆断陷标造单元。底部为前震旦系花岗岩、片磨岩、闪长石与花岗岩侵入体组成，上部绝大部份为第四系平原冲积层。主要地层由风积土、亚粘土、粉砂、灰色亚粘土、细砂、中砂组成。

## 3.3企业环境功能区划

该地区各环境要素功能划详见表3-3。

表3-3  环境要素功能区划

| 环境要素 | 功能区划 |
| --- | --- |
| 环境空气质量 | GB3095-1996 二级 |
| 地表水环境质量 | GB3838-2002 Ⅳ类 |
| 地下水环境质量 | GB/T14848-93 Ⅲ类 |

## 3.3企业周边环境质量现状

企业周边环境现状数据来源于《沈阳福来食品实业有限公司豆制品加工扩建项目环境影响报告表》(2010)、《沈阳福来食品实业有限公司日产180吨豆芽种植（栽培）项目环境影响报告表》(2013)。

### 3.3.1大气环境质量现状

收集新民市环境监测站2010年对该地区空气环境质量监测数据，监测结果如下表3-4所示。

表3-4  环境空气质量监测结果单位：mg/m3

| 监测项目 | PM10 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 |
| 项目地区 | 0.07 | 0.034 | 0.013 | 0.08 | 0.03 |
| 标准值 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.24 | 0.12 |

从监测结果分析，各项指标均达到国家（GB3095—1996）二级标准，表明该区域环境空气质量良好。

### 3.3.2地表水环境质量现状

收集沈阳市新民市环境监测站2008年3月10日对蒲河东升堡桥断面监测数据及评价结果详见表3-5所示。

表3-5  蒲河水质监测结果(mg/L)(pH无量纲)

| 项目 | COD | BOD5 | 高锰酸盐指数 | NH3-N | 石油类 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年均值 | 115 | 40 | 19.9 | 3.49 | 0.3 | 0.24 |
| 超标倍数 | 2.8 | 5.7 | 0.1 | 1.3 | - | - |
| Ⅳ类标准 | 30 | 6 | 10 | 1.5 | 0.5 | 0.3 |

由上表可见，蒲河水质有机污染严重。

### 3.3.3地下水环境质量现状

收集新民市环境监测站2010年对该地区地下水监测数据，监测结果如下3表-6所示。

表3-6  地下水水质监测结果(mg/L)(pH无量纲)

| 项目 | pH | 总硬度 | 挥发酚 | Fe | 硝酸盐氮 | 氨氮 | 高锰酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 | 6.5 | 364 | 0.001 | - | 8.23 | 0.17 | 0.10 |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤20 | ≤0.2 | ≤3.0 |

从上表分析，在七项监测指标均不超标，表明该地区地下水水质较好。

## 3.4生产工艺

### 3.4.1豆芽栽培种植项目

图3-1  豆芽栽培种植工艺流程图

该生产过程中原料及成品洗水、原料浸泡水、淋水及生活用水；生产用水量较大，但水质较好，主要为豆芽孵化过程中淋水（豆芽生长需要及给豆芽降温防止腐烂）及成品豆芽洗水，淋水基本为清水，可直接排放至北沙河中，成品洗水经物理过滤方法除掉豆壳后，水质基本为清水，可直接排入开发区雨水管网；生活污水经化粪池处理后与原料清洗水、浸泡水共同排入沈阳福来食品实业有限公司豆制品厂区污水处理厂，处理达标后排入开发区下水管网；对环境影响不大。建设单位应遵照清污分流的原则，将淋水、成品洗水与生活污水、原料洗水及浸泡水分别收集处理。

表3-3  豆芽栽培过程中产生主要污染物

| 环境要素 | 主要内容 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |
| 水污染物 | 生产淋水、成品洗水、原料清洗、原料浸泡、生活污水 | CODcr、BOD5、 NH3-N、SS |
| 固体废物 | 生活垃圾、炉渣、豆壳 | / |

### 3.4.2豆制品加工项目

图3-2  项目豆制品加工生产工艺流程图

图3-3  项目豆芽产品生产工艺流程图

图3-4  项目粉皮产品生产工艺流程图

表3-4  豆制品生产过程主要污染物

| 环境要素 | 主要内容 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 烟尘 SO2 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS |
| 固体废物 | 豆渣、生活垃圾、炉渣 | / |

## 3.5涉及环境风险物质情况

（1）生产废气

豆制品加工过程中使用蒸汽蒸煮，豆芽需要将水加热，所用蒸汽由4台20t/h蒸汽锅炉提供，而且在冬季蒸汽锅炉同时提供厂区采暖，企业锅炉燃烧排放的烟尘、SO2等对大气环境造成影响；项目污水处理站运行会产生少量恶臭气体。

（2）生产废水

豆制品加工过程产生的工艺废水为：豆腐的生产过程中清洗、冲泡大豆的废水（泡豆水），压榨过程中流出的黄泔水、豆芽清洗水及生产场所、工具等清洗时产生的废水组成。泡豆水和黄泔水废水总量是大豆投加量的3.0～4.5倍；清洗用水量更是大豆投加量的6.0～8.5倍。

豆芽种植项目废水主要来自于生产过程中原料及成品清洗、原料浸泡、淋水、及员工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后与原料清洗水、浸泡水共同排入沈阳福来食品实业有限公司豆制品加工项目厂区污水处理厂，处理达标后排入开发区下水管网，最终汇入沈阳胡台新城污水处理厂处理。根据企业提供信息，生产过程中，淋水水质较好，基本为清水（仅为冲洗孵化的豆芽，使豆芽降温并促进生长），成品洗水经物理过滤去除掉豆壳后，水质也基本为清水，生产过程中回收部分淋水作为厂区绿化、道路浇洒、原料清洗水回用，剩余淋水直接排入开发区雨水管网；成品清洗水经物理过滤除掉豆壳后，直接排入雨水管网，不会对环境造成明显影响。

（3）固体废物

豆制品加工项目生产过程产生的主要固体废物为豆渣，其产生量约占豆重的50%，豆渣产生量为每天75t，全年共产生27000t。

豆芽种植项目固体废物主要为豆芽成品清洗产生的豆壳。成品清洗产生的豆壳约500t/a，统一收集后外售综合利用（可做牲畜饲料），不会对环境产生影响。

锅炉产生煤渣，无烟煤按耗煤量20%、砟子煤按耗煤量15%产生炉渣，类比本项目采用洁净煤，全年共消耗原煤为39600t/a，锅炉煤渣产生量为6732t/a；

职工生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，年产生职工生活垃圾234t/a。

（4）丙烷

瓶组气化站存放液化气罐，罐连接到管道上，气体经过管道进入气化气罐，从气化气罐出来后到达调压阀，从调压阀经过冷凝罐，从冷凝罐出来后进入安全阀，从安全阀出来进入自动切断装置，最后进入车间使用。使用液化气为丙烷燃气。一罐50kg，日常使用16罐，每16罐为一组，使用过后直接拉走。企业与送气厂家（乙方）有买卖协议，乙方提供运输车辆并承担运输费用，罐也是乙方的。

（5）沼气

污水产生的沼气进入脱硫塔，从脱硫塔出来后进入储气罐，之后进入管道，经过阻火器，再进入机组燃烧，燃烧后带动发电机组发电（其中燃烧后产生的尾气进入预热锅炉，预热锅炉产生蒸汽），储气罐容积为20m3。

## 3.6安全生产管理

企业在安全生产管理方面已经进行一定工作，但仍有部分工作需要进一步完善。通过对企业现状调查了解：

1.该企业的消防验收工作已经完成，相应的消防竣工验收批复、消防竣工验收审核意见书及批复和备案文件已经齐备；

2.企业定期举行安全生产及消防知识培训讲座；

3.在企业随处可见有关安全生产的展板及手册，可供员工学习。

## 3.7现有环境风险防控与应急措施

企业有风险排查（人工定期巡视）、有人工监控（三套监控系统）、有仪器监控（豆制品1#生产车间）。

## 3.8现有应急物资与装备、救援队伍

本单位为防控环境风险配备了一定数量的应急物资和装备，并设置了相应的救援队伍，具体如下表所示。

表3-5  现有应急物资及装备表

| 应急处置设施（备）和物资名称 | 配备数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气体报警装置 | 8 | 沼气发电站 |
| 2 | 气体报警装置 | 2 | 瓶组气化站 |
| 3 | 气体报警装置 | 16 | 豆制品1#生产车间三楼 |
| 4 | 抽水泵 | 5 | 污水处理站 |
| 5 | 抽水泵 | 2 | 两个锅炉房各一个 |
| 6 | 应急发电机 | 2 | 1#柴发 2#柴发 |
| 7 | 防化服 | 4 | 2#门卫室 |
| 8 | 安全帽 | 4 | 2#门卫室 |
| 9 | 水靴 | 4 | 2#门卫室 |
| 10 | 灭火器 | 60 | 职工公寓 |
| 11 | 灭火器 | 6 | 维修中心 |
| 12 | 灭火器 | 4 | 生产生活消防用水泵房 |
| 13 | 灭火器 | 14 | 1#锅炉房 |
| 14 | 灭火器 | 14 | 2#锅炉房 |
| 15 | 灭火器 | 8 | 污水处理站 |
| 16 | 灭火器 | 10 | 沼气发电站 |
| 17 | 灭火器 | 8 | 筒仓 |
| 18 | 灭火器 | 4 | 瓶组气化站 |
| 19 | 灭火器 | 88 | 豆制品1#生产车间 |
| 20 | 灭火器 | 2 | 1#门卫室 |
| 21 | 灭火器 | 4 | 2#门卫室 |
| 22 | 灭火器 | 161 | 豆芽生产车间（一） |
| 23 | 灭火器 | 118 | 豆芽生产车间（一）扩建 |

表3-6  应急响应工作小组通讯录

| 类别 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导小组 |
| 组长 | 冯雨 | 调度 | 13840252736 |
| 副组长 | 陈亮 | 调度 | 15840112022 |
| 组员 | 王福金 | 车间主任 | 15942350572 |
| 应急救援组 |
| 组长 | 高鹏 | 保卫组组长 | 15140292444 |
| 组员 | 谢旭 | 保卫组人员 | 15804055736 |
| 医疗救护及后勤保障组 |
| 组长 | 郭云鹏 | 后勤部长 | 13840432053 |
| 组员 | 李冉 | 后勤医护人员 | 13940387436 |
| 应急监测组 |
| 组长 | 王一茹 | 监控组组长 | 15140276665 |
| 组员 | 焦雅婷 | 监控组人员 | 18704038972 |
| 现场警戒组 |
| 组长 | 付俊鹏 | 安保人员 | 13942344429 |
| 组员 | 方全夺 | 安保人员 | 13998302840 |
| 设备抢修组 |
| 组长 | 杨秀海 | 抢修组组长 | 13840547862 |
| 组员 | 刘凯 | 抢修组组员 | 18240119707 |
| 供电通讯保障组 |
| 组长 | 宋树方 | 供电组组长 | 13555834486 |
| 组员 | 杨伟跃 | 供电组组员 | 13478359509 |
| 信息传递组 |
| 组长 | 韩璐 | 通讯组组长 | 13898149757 |
| 组员 | 孙冲 | 通讯组人员 | 13889245672 |
| 内部专家组 |
| 组长 | 冯雨 | 调度 | 13840252736 |
| 组员 | 陈亮 | 调度 | 15840112022 |

# 4 企业环境风险识别

## 4.1企业周边环境风险受体

企业位于工业园区内，经调查该地区未发现珍惜和濒危植物。厂区周边主要为园区内其他企业、农田以及村民住宅。具体风险受体情况见表4-1。

表4-1  企业周边环境风险受体情况

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农田地 | E | 相临 | / |
| 2 | 繁荣二路 | S | 相临 | / |
| 3 | 繁荣一路 | N | 相临 | / |
| 4 | 金雨木业、久泰包装 | S | 20 | 隔路 |
| 5 | 村民住宅 | SW | 800 | / |
| 6 | 天鹰钢材制造、鹏盛木业 | N | 20 | 隔路 |

企业废水主要来自于生产过程中原料及成品清洗、原料浸泡、淋水、及员工生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后与原料清洗水、浸泡水共同排入沈阳福来食品实业有限公司豆制品加工项目厂区污水处理厂，处理达标后排入开发区下水管网，最终汇入沈阳胡台新城污水处理厂处理。根据建设单位提供信息，企业生产过程中，淋水水质较好，基本为清水，成品洗水经物理过滤去除掉豆壳后，水质也基本为清水，生产过程中回收部分淋水作为厂区绿化、道路浇洒、原料清洗水回用，剩余淋水直接排入开发区雨水管网；成品清洗水经物理过滤除掉豆壳后，直接排入雨水管网，不会对环境造成明显影响，废水总排口内水体进入开发区下水管网，最终汇入沈阳胡台新城污水处理厂处理，因此企业下游10公里范围内水环境风险受体未作考虑。

## 4.2企业环境风险单元识别

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》中，将环境风险单元定义为长期地或临时地生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业切边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。下面依据环境风险物质的特性及存储量对该企业环境风险单元进行识别，识别结果见表4-2。

表4-2  企业环境风险单元识别结果

| 序号 | 物质 | 容器 | 位置 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 储气罐 | 瓶组气化站 | 50kg/罐 |
| 2 | 沼气 | 储气罐 | 沼气发电站 | 20m3 |

由于该企业面积不大，因此整个企业可以看成一个环境风险单元，企业内现有环境风险物质有丙烷、沼气等2种。企业需要在其生产管理中严格按照相关环境风险防控措施执行。

## 4.3企业环境风险物质识别

公司化学品存储材料情况见表4-3.

表4-3  公司化学品库、危废库主要物品存储表

| 序号 | 名称 | 单位 | 储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷（C3H8） | t | 50kg*32罐 |  |
| 2 | 沼气（CH4） | L | 20m3 |  |

（1）突发环境事件风险物质

本公司涉及环境物质的物化特性、毒理学特性、风险等情况见表4-6。表中“是否为环境风险物质”是指此物质是否是《企业突发环境事件风险评估指南》中的附录B中的物质。经过资料收集整理和现场调查对公司内的突发环境风险物质有了清晰的认识，其中主要风险物质如表4-4所示。

表4-4  环境风险物质情况表

| 序号 | 名称 | 最大 储存量/t | 物理、化学性质、毒理学特性 | 风险 | 应急处置方法 | 是否为环境风险物质，临界量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 1.6 | 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息，且容易达到爆炸极限。 | 若泄漏可与空气形成爆炸性混合物，与热源和明火有燃烧爆炸风险，对大气环境造成污染。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。 | 是，5t | 燃料 |
| 2 | 丙烷 | 0.012 | 无色气体，纯品无臭，相对不溶于水 ，在低温下容易与水生成固态水合物，引起天然气管道的堵塞。本品易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 | 微毒，直接接触可至冻伤，泄漏可与空气形成爆炸性混合物，与热源和明火有燃烧爆炸风险，对大气环境造成污染。 |  | 是，5t | 燃料 |

从表4-4中可以看出，本项目中涉及《企业突发环境事件风险评估指南》中的附录B中的物质共有2种。

## 4.4本章小结

综上所述，通过对企业生产原料分析可知：该企业属突发环境事件风险物质的主要有2项，分别为甲烷、丙烷，企业无危险废物产生。

# 5 突发环境事件及其后果分析

## 5.1突发环境事件情景分析

1）国内外同类企业突发环境事件

根据本公司的特点，发生重大事故为在生产操作不当及管理不善的情况下，天然气发生火灾事故。若防控措施不到位，极易引发事故，国内外同类企业突发环境事件时有发生。相关事故发生的具体情况见表5-1。

表5-1  国内外同类企业突发环境事件情况

| 序号 | 发生日期 | 地点 | 发生原因 | 物料泄漏量 | 影响范围 | 采取的应急措施 | 事件损失 | 事件对环境及人造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004.2 | 郑州 | 安全意识差，操作不当 | 不详 | 加气站周边 | 当地启动应急预案，成立指挥部，公安、安监、环保、消防等部门协同作战 | 加气站破坏，2辆出租车和1辆公交车被烧毁 | 1人死亡，事故现场已及时清理 |
| 2 | 2015.7 | 河北 平乡 | 电焊产生火花引起爆炸 | 不详 | 加气站周边 | 消防部门及时扑救，平乡县政府成立安全事故调查组，对此安全事故进行调查 | 加气站遭到破坏 | 1人死亡多人受伤 |

2）可能发生突发环境事件情景

本单位生产过程中涉及的物质比较多，导致可能发生突发环境事件的情景也众多，下面分析本单位可能发生的突发环境事件的情景及后果。

表5-2 可能发生突发环境事件的最坏情景

| 序号 | 引发原因 | 环境事件最坏情景 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 设备、管线、阀门、法兰等破裂，造成漏气，在有火焰情况下发生燃烧、爆炸。 |  |
| 2 | 设施故障 | 引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的沼气、丙烷等泄漏及至燃烧、爆炸。 |  |

## 5.2突发环境事件情景源强分析

根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定企业可能发生的最大可信事故为瓶组气化站或沼气发电站的丙烷和沼气泄漏，如果在此过程中没有遇到明火，则仅会造成车间内员工头晕或窒息，但如果在此过程中遇到明火可能引起火灾甚至爆炸。但由于气体储存量较少，且均有专门的储气罐进行储存，因此发生爆炸的风险仍然很低，如果爆炸首先会对企业财产和员工安全构成威胁，如果储气量足够大，且没有得到及时控制，可能会影响企业周边的大气环境。

## 5.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

本单位的沼气和丙烷在泄漏的情况下，容易对大气环境造成污染。下面对风险物质按照风险单元进行分析。

（1）瓶组气化站：若瓶组气化站中储罐或其他设施发生泄漏或破坏，造成丙烷与空气混合会形成爆炸性混合物，并遇到明火，便会发生爆炸。爆炸会对周围房屋、人员等造成伤害。爆炸会使空气中弥漫着一氧化碳、氮氧化物等有毒物质，对大气环境造成污染。

瓶组气化站房要及时通风，并严禁烟火，派人定期对储罐进行检修。

（2）沼气发电站：污水产生的沼气在进入脱硫塔精处理后进入储气罐过程中，沼气可能与空气混合形成爆炸性混合物，若遇明火，就会发生爆炸的危险。爆炸会使空气中弥漫着一氧化碳、氮氧化物、氰化物等有毒物质，对大气环境造成污染。

严格按照标准规范作业，严禁烟火，配备相应数量的灭火器材。

5.4突发环境事件风险后果分析

综上所述，本项目的突发环境事件主要为瓶组气化站、沼气发电站储气区火灾爆炸事故和沼气、丙烷事故，主要危害后果都是气站爆炸对周边环境及人员造成的严重损害，可以包含周边地表水体、地下水体，土壤、大气、附近居民生命及财产安全都会带来巨大的灾难。

# 6 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 6.1 环境风险管理制度

本单位为防控环境风险，建立了严格的环境风险管理制度：

（1）建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实了定期巡检和维护责任制度；

（2）积极落实了环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施；

（3）企业需要对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，目前这项环节较为薄弱；

（4）企业目前急需建立一套突发环境事件信息报告制度，并有效执行。

（5）企业目前尚无健全隐患排查治理制度，需要在今后的工作中开展隐患排查治理工作，同时建立环境风险排查档案。

## 6.2 环境风险防控与应急措施

企业现有环境风险防控与应急措施相对完善，但仍需要根据厂区内生产工艺变化进行定期更新，同时加强工作人员的环境风险防范意识。除此之外还要继续对以下几方面进行加强。

- 企业应加强事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池的修建和维护；

- 企业需要确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集，并最终送至污水处理设施处理；

- 企业内雨水系统、清净下水系统、生产废（污）水系统的总排放口需要设置监视及关闭闸（阀），并设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集；

## 6.3 环境应急资源

1）企业配备了一定应急物资和应急装备，但多数为消防用设备，需进一步补充完善；

2）企业已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍，但需要加强日常培训和演练，以保证事故发生时能够第一时间进入应急状态；

3）企业需要与周边企业或单位签订应急救援协议或互救协议，同时建立应急联络网，发生事故时可以第一时间通知疏散和救援。

## 6.4 历史经验教训总结

总结同类企业发生的环境事故原因，大多是因为人为失误或管理上的原因而发生的突发环境事故，本公司为减少突发环境事故的发生，采取了以下措施：

（1）定期对员工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；

（2）对每一个环境风险单元派专人进行设备的检修与监控；

（3）厂区内严禁烟火；

（4）风险单元强制通风，以免形成爆炸性混合物；

# 7 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

未来可以进步加强和提高项目：定期对突发环境事件应急预案进行演练，定期在员工间开展环境风险防控与应急方面的培训，提高员工的环境风险意识。

# 8 企业突发环境事件风险等级

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。评估程序见图8-1。

图8-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 8.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据第4.3涉及环境风险物质分析可知，沈阳福来食品实业有限公司涉及的环境风险物质（《企业突发环境事件风险评估指南》附录B中的物质）共有2种，见表8-1。

表8-1 沈阳福来食品实业有限公司环境风险物质表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 可能最大数量/t | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烷 | 74-98-6 | 1.6 | 5 |
| 2 | CH4 | 74-82-8 | 0.017 | 5 |

根据上表可知，物质数量与其临界量比值（Q）为：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3 =0.335

式中：q1，q2，q3——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Q3——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

根据计算结果，本公司物质数量与其临界量的比值以Q表示。

## 8.2企业环境风险等级划分

由于企业Q值为0.335，所以企业环境风险等级直接评为一般环境风险等级。

# 9 结论及建议

## 9.1结论

（1）企业环境风险相关环境资料具备完整性和实效性；

（2）企业应急组织机构健全，应急物资种类储备齐全，管理措施和设施完备；

（3）该企业属突发环境事件风险物质的主要有2项，分别为沼气、天然气，其中沼气和天然气储存量较小，且在专门区域存放，环境风险性较小。

（4）该企业环境风险等级为Q，属于一般环境风险等级。

## 9.2建议

该企业的环境风险防控措施和设备基本完备，并且较为严格执行了污染环境防治责任制度、危险废物管理计划、申报登记制度等要求，为企业环境风险防控营造了一个良好的环境。下面仅针对个别单元提出以下几点建议：

（1）加强企业“三级环境安全防控”体系。一级防控措施：将污染物控制在生产车间、装置区；二级防控措施：将污染物控制在排水系统事故缓冲池；三级防控措施：将污染物控制在终端污水处理站，确保生产非正常状态下不发生污染事件。

（2）继续加强企业厂界周边的污染防控设施的修建，完善厂界周边环境风险风控措施，做到水体污染物、大气污染物等易扩散的物质不出厂界，不对厂界外环境造成威胁。

# 10 附件

## 10.1 企业地理位置图

## 10.2 厂区平面布置图

## 10.3 周边1km环境风险受体分布图