沈阳市国杰糠醛有限公司

突发环境事件应急预案

沈阳市国杰糠醛有限公司

二〇一四年九月

沈阳市国杰糠醛有限公司突发环境事件

应急预案编制工作委员会

公司总经理：唐野

成  员：赵海英、唐宇、宋红伟、高会民、唐梅、

赵玉贤

编  制：赵海英、唐宇

审  核：赵海英

审  定：唐野

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	2

1.4 事件分级	2

1.5 工作原则	3

1.6 应急预案关系说明	4

2 组织机构和职责	5

2.1 组织机构	5

2.2 职责	6

3 预防与预警	10

3.1 危险源监控	10

3.2 预报和预测	12

3.3 预警	13

4 应急响应	14

4.1 响应流程	14

4.2 分级响应	14

4.3 启动条件	16

4.4 信息报告与处置	16

4.5 应急准备	18

4.6 应急监测	19

4.7 现场处置	21

5 安全防护	33

5.1 应急人员的安全防护	33

5.2 受灾群众的安全防护	33

6 次生灾害防范	34

6.1 次生灾害的防范措施	34

6.2 现场环境监测	34

6.3 现场人员的撤离	35

7 应急状态解除	36

7.1 应急终止的条件	36

7.2 应急终止的程序	36

7.3 应急终止后的行动	36

7.4 跟踪环境监测和评估的方案	37

8 善后处置	38

8.1 受灾人员的安置及损失赔偿方案	38

8.2 长期环境影响的评估	38

8.3 环境恢复与重建工作的内容和程序	38

9 应急保障	39

9.1 应急保障计划	39

9.2 应急资源	39

9.3 应急物资和装备保障	39

9.4 应急通讯	41

9.5 应急技术	41

9.6 其他保障	41

10 预案管理	43

10.1 预案培训	43

10.2 预案演练	44

10.3 预案修订	44

10.4 预案备案	45

11 奖惩	46

11.1 奖励	46

11.2 责任追究	46

12 附则	48

12.1 预案的签署和解释	48

12.2 预案的实施	48

13 附件	49

附件一  企业生产情况及工艺流程图	49

附件二  企业危险废物名录	53

附件三  企业应急通讯录	54

附件四  企业外部相关部门联系方式	55

附件五  公司平面布置图	56

附件六  企业位置及周边环境保护目标分布图	57

附件七  企业人员撤离路线	59

附件八  危险源分布位置图	60

附件九  应急物资及消防设施平面布置图	61

附件十  厂区污水收集、排放管网图	62

附件十一  国家和地方相关环境标准目录	64

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为提高我厂防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况，制定本预案。

## 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26)

（2）《中华人民共和国水污染防治法》(2008.6.1)

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2000.9.1)

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1)

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）

（6）《国家突发环境事件应急预案》（2006.1.24）

（7）《危险化学品安全管理条例》（2002.3.15）

（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（9）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（10）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

（11）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

（14）《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）

（15）《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）

（16）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（17）《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）

（18）《辽宁省工业固体废物污染控制标准》（DB21-777-94）

（19）《中国石化重特大事件应急预案》（2005）

（20）《中国石化环境风险预防要点》（试行）（2005）

（21）《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（2004）

（22）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（2010）

（23）《国家危险废物名录》（2008）

## 1.3 适用范围

本预案适用于沈阳市国杰糠醛有限公司生产、储存过程中的化学品泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故以及所属区域环境应急事件的预防与救援工作。

## 1.4 事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为重大环境事件（I级）、较大环境事件（Ⅱ级）和一般环境事件（Ⅲ级）三级。

### l.4.1 重大环境事件（Ⅰ级）。

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1）因环境污染直接导致1人以上重伤，或3人以上轻伤的；

（2）因环境污染造成经济损失30万元以上的；

（3）在生产和贮运中发生大量硫酸、糠醛泄漏、火灾、爆炸，而现场人员无法处置，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

（4）污水输送管道破裂或污水处理设施故障造成污水泄漏，污水泄漏量较大，对区域地下水、土壤产生严重影响。

（5）糠醛渣渗滤液对地下水、土壤造成影响；

（6）因环境污染事故影响对周围区域较大范围内的公共安全造成一定危害。

### 1.4.2 较大环境事件（Ⅱ级）。

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下轻伤的；

（2）因环境污染造成经济损失30万元以下的；

（3）在生产和贮运中发生少量硫酸、糠醛泄漏、火灾，但可采取措施控制的污染事故。

（4）污水输送管道破裂或污水处理设施故障造成污水泄漏，污水泄漏量较小，对区域地下水、土壤影响较小；

（5）因环境污染事故影响对周围区域较小范围内的公共安全造成一定危害。

### 1.4.3 一般环境事件（Ⅲ级）。

在生产和贮运中发生硫酸、糠醛泄漏，影响正常生产和运营，但可立即修复的污染事故，为一般环境事件。

## 1.5 工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，属地为主，分级响应。在公司的统一领导下，加强部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染、放射性污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。充分发挥各部门职能作用，坚持属地为主，实行分级响应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量，整合环境监测网络，引导、鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

## 1.6 应急预案关系说明

《沈阳市国杰糠醛有限公司环境应急预案》是沈阳市国杰糠醛有限公司应对危险物质环境污染事件与突发环境事件的专项应急预案，是指导沈阳市国杰糠醛有限公司对环境污染事件与突发环境事件处置的指导性文件，与沈阳市突发环境事件应急预案和沈阳市人民政府突发事件总体应急预案衔接。本预案由沈阳市国杰糠醛有限公司组织编制，经厂领导批准，上级环保部门审核后，发布实施，并在新民市、沈阳市环保局备案。

# 2 组织机构和职责

## 2.1 组织机构

公司突发环境事件应急组织机构由应急指挥中心和应急救援大队组成。

### 2.1.1 应急指挥中心

总指挥：唐野

副总指挥：赵海英

### 2.1.2 应急救援大队

（1）抢险队

队长：唐宇

成员：吴庆生、安中杰、姜西军、班卫国、任海枫

（2）后勤、救护队

队长：宋红伟

成员：赵福良、姜润红、任峰、裴艳柏、王换金

（3）警戒队

队长：高会民

成员：聂永志、王所林、纪宝成、付学林、郝景春

（4）通讯联络队

队长：唐梅

成员：王秀娟、唐玲

（5）运输队

队长：赵玉贤

成员：侯国权、郝景超、高阳、赵力、李红

### 2.1.3 公司应急组织体系图

### 2.1.4 公司应急组织机构人员联系表

表2-1 应急组织机构人员联系表

| 职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 唐野 | 13840408188 |  |
| 副总指挥 | 赵海英 | 15840019966 |  |
| 抢险队队长 | 唐宇 | 15998266085 |  |
| 后勤、救护队队长 | 宋红伟 | 13842061580 |  |
| 警戒队队长 | 高会民 | 13478187799 |  |
| 通讯联络队队长 | 唐梅 | 02487590030 |  |
| 运输队队长 | 赵玉贤 | 15998128146 |  |

## 2.2 职责

### 2.2.1 应急指挥中心职责

（1）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别；

（2）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动；

（3）批准成立现场抢救指挥部，批准现场抢救方案（或现场预案）；

（4）报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况；

（5）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别；

（6）根据事态发展，决定请求外部援助；

（7）监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全；

（8）决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；

（9）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织；

（10）批准新闻发布；

（11）宣布应急恢复、应急结束；

（12）决定公司各类事故应急救援演练，监督各单位事故应急演练。

### 2.2.2 应急救援大队职责

### 2.2.2.1 抢险队

（1）负责事故现场设备的紧急抢修；

（2）控制事故扩散蔓延；

（3）设备容器的冷却；

（4）负责对被污染区域洗消；

（5）负责重大危险场所伤员抢救；

（6）负责现场伤员的搜救。

### 2.2.2.2 后勤、救护队

（1）负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点；

（2）负责现场伤员的紧急救治；

（3）负责伤员的转送；

（4）负责有关救护器材的日常保障；

（5）负责抢救物资的运输；

（6）负责协调有关人员的疏散。

### 2.2.2.3 警戒队

（1）负责现场治安维持；

（2）负责现场交通指挥、输导；

（3）负责设立现场警戒区，保护事故现场及相关数据

（4）负责指导有关人员疏散。

### 2.2.2.4 通讯联络队

（1）担负各队之间的联络及对外通信任务；

（2）协调事故现场有关工作；

（3）危险化学品事故信息的上报工作；

（4）接受政府的指令和调动。

### 2.2.2.5 运输队

（1）负责伤员的转送；

（2）负责抢救物资的运输。

# 3 预防与预警

## 3.1 危险源监控

### 3.1.1 危险源

公司生产过程中涉及的化学品为硫酸、碳酸钠和糠醛，其中硫酸和碳酸钠为生产用的辅料，糠醛为企业的产品。另外企业生产过程中还产生大量的固体废物糠醛渣，其危险、有害特性见表3-1。

表3-1 危险物及有害特性

| 名 称 | 主要成分 | 规格/理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | H2SO4 | 纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。 | —— | 强腐蚀性、强刺激性，强酸 |
| 碳酸钠 | Na2CO3 | 俗称苏打，纯碱。常温下为白色粉末或颗粒，无气味，。是强碱弱酸盐，有吸水性。露置空气中逐渐吸收 1mol/L水分(约15%)。遇酸分解并泡腾。溶于水（室温时3.5份，35℃时2.2份）和甘油，不溶于乙醇。水溶液呈强碱性，pH11.6。相对密度（25℃）2.53。熔点851℃。半数致死量（30日）（小鼠，腹腔）116.6mg/kg。有刺激性。 | —— | 弱腐蚀性，弱刺激性，强碱盐 |
| 糠醛 | C5H4O2 | 油状液体，无色或浅黄色，在空气中易变成黄棕色。有苦杏仁的味道，密度为1.1594，闪点为60℃。能溶于许多有机溶剂：如丙酮、苯、乙醚、甲苯等。能与水部分互溶，两相组成随温度不同而变化。在临界温度122.7℃以上时，糠醛与水能以任意比混溶；20℃时在水中溶解度为8.3%。 | 易燃易爆 | 强刺激性 |
| 糠醛渣 | 纤维素、半纤维素、木质素 | 糠醛渣作为生物质水解过程中产生的废弃物，其盐分含量高、呈酸性，其大量堆积会对大气、土壤、河流产生污染。 | 易燃 | 呈酸性 |

由表3-1可以看出，企业的辅料硫酸属于强酸，具有强腐蚀性和强刺激性；辅料碳酸钠属于强碱弱酸盐，具有弱腐蚀性和弱刺激性；产品糠醛具有强刺激性，且易燃易爆；主要废物糠醛渣具有酸性，大量堆放会对大气、土壤和地下水造成污染。结合企业实际情况，将硫酸、碳酸钠、糠醛和糠醛渣作为主要危险源。

### 3.1.2 环境风险源物质及储存量

表3-2 环境风险源物质及储存量

| 风险源名称 | 储存物质名称 | 物质最大储量（吨） | 存储容器最大容量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸储罐 | 硫酸 | 35 | 60 |
| 糠醛储罐 | 糠醛 | 50 | 200 |
| 循环水池 | 循环水 | 300 m3 | 400 m3 |
| 糠醛渣棚 | 糠醛渣 | 50 | 500 |

### 3.1.3 危险源监测监控的方式、方法

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施，定期定时检查。

（2）建立危险源台账、档案。

（3）火灾报警工具定期检测。

（4）制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。

（5）做好交接班记录。

### 3.1.4 预防措施

（1）堆放物料时不得妨碍消防器具的使用，亦不得阻碍交通或出入口。

（2）灭火器等紧急救援设备应放置于方便的明显位置，或以指示标明其位置。

（3）车间、库房加强通风、完善避雷设施。

（4）对排水装置进行定期点检，保证其能正常使用。

（5）危险化学品存储区备有合适的材料收容泄漏物。

### 3.1.5 防范措施

（1）人工监控

企业要保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁污染物泄露，安环人员、车间负责人和厂领导进行现场监护。同时进行定期检查，消防人员24小时值班，工人每日巡查2次。

（2）应急池

厂区内有应急池，属于地下式的，邻近硫酸储罐和厂房，长为12米、宽为4米，深为3.5米。处置火灾产生的消防水、污水处理设备故障等产生的污水通过收集后进入应急池，同时关闭雨水阀门和污水阀门，避免进入外环境。

（3）企业制定了安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备的完好。

## 3.2 预报和预测

企业应按照早发现、早报告、早处置的原则，针对获悉可能发生的环境事件，开展环境风险分析，完善预测预警系统。应急指挥中心通过预报的信息分析、判断环境事件危害程度、紧急程度和发展态势，作出相应的响应。应急指挥中心可以通过不限于以下途径获取预报信息：

（1）职工上报的预警信息。

（2）监测设备分析数据。

（3）经风险评估得出的可能发生的环境事件。

（4）政府部门或上级向应急指挥中心告知的预警信息。

（5）通过政府新闻媒体公开发布的预警信息。

## 3.3 预警

### 3.3.1 预警措施

根据对突发事件的预报和预测结果，以及政府发布的预警等级，应急指挥中心对突发事件的预警采取以下措施：

（1）下达预警指令；

（2）及时向应急救援大队发布和传递预警信息；

（3）应急指挥中心下设的应急救援大队连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；

（4）全站进入应急准备状态，采取相应防范控制措施；

（5）发生或即将发生突发环境事件时，启动应急响应；

（6）根据已预警突发事件的情况变化，适时宣布预警解除。

### 3.3.2 预警解除

当不利环境影响消除时，适时宣布预警解除，全公司应急终止。

# 4 应急响应

## 4.1 响应流程

## 4.2 分级响应

根据事故的影响范围和可控性，将响应级别分成如下三级：①Ⅰ级：完全紧急状态；②Ⅱ级：有限的紧急状态；③Ⅲ级：潜在的紧急状态。

①Ⅰ级：完全紧急状态

事故范围大，难以控制，如超出了本单位的范围，使临近的单位受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援的事故。

②Ⅱ级：有限的紧急状态

较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

③Ⅲ级：潜在的紧急状态

某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁。

在Ⅰ级完全紧急状态下，应急指挥中心必须在第一时间内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。

在Ⅱ级有限的紧急状态下，需要调度专业应急队伍进行应急处置；在第一时间内向公司高层管理人员报警；必要时向外部应急/救援力量请求援助，并视情随时续报情况。外部应急/救援力量到达现场后，同单位一起处置事故。

在Ⅲ级潜在的紧急状态下，可完全依靠本单位自身应急能力处理。在实际应对事故时，需要应急领导小组随时判断形势的发展，启动相应的应急预案。

## 4.3 启动条件

即将发生或已经发生硫酸、糠醛泄漏、火灾、爆炸等事故时，应当启动应急预案。符合下列条件之一时，经应急总指挥批准，启动本预案：

（1）发生Ⅱ级及以上突发环境事故；

（2）国家和省、地、市级人民政府已经启动相应应急预案，由于应急联动要求企业启动应急预案时；

（3）发生次生或衍生的突发环境事件，达到本预案启动要求；

（4）相邻企业启动相应应急预案，达到本预案启动要求。

## 4.4 信息报告与处置

### 4.4.1信息的通报流程及时限

突发性环境污染事故责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发性环境污染事故后立即上报公司。同时，按照《沈阳市环保局突发环境应急事件信息报送与处理制度》的要求，应在1小时内向事件发生所在地新民市环保局等新民市政府相关主管部门报告。

### 4.4.2事故报告

报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

### 4.4.2.1初报

初报可用电话或直接报告形式报告，主要内容包括但不限于：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事件潜在的危害程度、发展趋势等初步情况。

报告的内容要点为：

（1）事故类别；

（2）事故发生的时间、地点；

（3）事故发生的初步原因；

（4）事故概况和已经采取的措施等；

（5）现场人员状况，人员伤亡及撤离情况；

（6）事故经过描述；

（7）事件造成环境污染情况；

（8）事件对周边的影响情况；

（9）现场气象、水况等主要自然情况；

（10）恢复期的初步判断；

（11）报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

### 4.4.2.2续报和处理结果报告

续报随事态发展或在查清有关基本情况后随时上报。处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

续报可通过电话、网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 4.4.3向外部应急/救援力量报告

当泄漏、火灾或爆炸可能威胁单位外的环境或人体健康时，应当报告外部应急/救援力量并请求支援。

报告内容应包含：①联系人的姓名和电话号码；②发生事故的单位名称和地址；③事件发生时间或预期持续时间；④事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）；⑤主要污染物和数量（如实际泄漏量或估算泄漏量）；⑥当前状况，是否会产生单位外影响及可能的程度（可根据风向和风速等气象条件进行判断）；⑦伤亡情况；⑧需要采取什么应急措施和预防措施；⑨已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；⑩其他必要信息。

### 4.4.4 向邻近单位及人员发出警报

在事故可能影响到厂外的情况下，应当自行或协助地方政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报信息。

采用紧急广播系统与警笛报警系统结合的方式向周边单位、社区通知事故，紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

## 4.5 应急准备

事故发生后，公司应急指挥中心召开应急会议立即启动公司预案，积极开展救助和处置工作，并及时向新民市或沈阳市应急指挥中心报告，同时向应急救援相关部门求救。

应急专项指挥部接到报告后立即对信息进行分析，提出救援行动方案。信息分析主要包括：

（1）事件的类型、原因、现状，已经造成的损害和可能的事故等级；

（2）发生事故的详细资料；

（3）已经采取的措施和正在实施的救援行动及其效果；

（4）事故区域气象现状及趋势；

（5）事故的危险性分析，包括影响范围与危险程度及其发展变化的预测；

（6）事故可能引发的灾害性后果，及可能对公共安全、环境造成的最大危害程度；

（7）应优先保护的目标和优先采取的措施；

（8）应急救援所需要的救援资源等。

## 4.6 应急监测

公司委托新民市或沈阳市环境监测部门第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过与新民市、沈阳市环保局专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

### 4.6.1 水环境污染事故应急监测

（1）若泄漏量不大或泄漏量较大但事态可以控制在装置边界内，则按照应急指挥部的指令，对装置边界的水域（边沟、下水系统等）进行加密采样，分析pH、NH3-N、COD等项目，并随时做好有关监测的各项准备工作；

（2）若泄漏量较大，溢出装置边界，则开展如下工作：

①在出装置边界的四周设1～4个采样点，在出装置的第一个下水井设置采样点；

②按泄漏方向和估算流速，相应布置适当数量的采样点；

③根据污水处理系统运行情况和应急指挥部的指令，对装置边界的水域进行加密采样；

④根据事态的发展及时进行加密监测，1小时采集一次样，及时分析pH、NH3-N、COD等项目；

（3）及时汇总各监测点的分析数据，分析出变化趋势，及时汇报；

（4）配合其他部门及时做好事故现场的清污处理和验收工作；

（5）及时做好监测资料汇总并按程序进行呈报。

### 4.6.2 大气环境污染事故应急监测

（1）若泄漏量不大，或者事态可以控制，则在事故单位的上下风向选2～3个对照点，按1～4个小时采集一次空气样品的频率，分析其中的特征污染物浓度，同时测定事故现场的风向、风速，再根据数据判断何时恢复正常。

（2）若泄漏量较大，则开展如下工作：

①在事故单位的上风向设1个监测点；

②在下风向按风速估算特征污染物的浓度以及扩散速度设若干个采样点；

③在事故单位周围增设2～3个采样点；

④各采样点根据应急指挥部的指令和事故发展趋势，按1～2次/2小时的频率采集空气样品，分析特征污染物的浓度，同时在各采样点要随时监测风向、风速，并保持各监测小组之间的联络畅通，互通情况，根据风向、风速的变化，随时调整监测方案。

（3）及时汇总各监测点的分析数据，分析出变化趋势，及时汇报；

（4）配合其他部门及时做好事故现场的清污处理和验收工作；

（5）及时做好监测资料汇总并按程序进行呈报。

## 4.7 现场处置

企业的主要原材料为玉米芯，干燥的玉米芯易燃，在干燥多风、火险等级较高的春、秋季遇明火很容易发生火灾。企业的产品为糠醛，存在泄漏、火灾、爆炸等隐患。企业所涉及的主要化学品为硫酸，辅助化学品为碳酸钠，这两种化学品虽不是易燃易爆化学品，但属于危险化学品。企业生产过程中产生大量的废水，虽然废水不外排，但一旦污水输送管道破裂或污水处理设施故障造成污水泄漏，将会对区域地下水、土壤产生严重影响。企业生产过程中会产生大量的糠醛渣，糠醛渣是企业的主要废物，其盐分含量高、呈酸性，大量堆积会对大气造成污染，且堆放过程中产生的渗滤液容易污染土壤和地下水。结合本厂自身的工艺特点，归纳出以下几种企业可能发生的突发环境事故：

（1）火灾爆炸事故；

（2）糠醛、硫酸、碳酸钠泄漏事故；

（3）工艺污水泄漏事故；

（4）糠醛渣污染事故。

另外，企业的原材料玉米芯、辅料硫酸和碳酸钠都是由原料供应商负责运输；产品糠醛，废物糠醛渣都是由买家自己负责运输，因此本预案中不包括运输过程中突发环境事故的应急处置。

### 4.7.1 隔离、疏散

（1）建立警戒

区域事故发生后，应根据化学品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项：

①警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒；

②除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

③泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

（2）紧急疏散

迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应注意：

①应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

②不要在低洼处滞留；

③要查清是否有人留在污染区与着火区；

④为使疏散工作顺利进行，每个车间应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

（3）划定污染控制范围

事故发生后，在防止污染扩散，降低污染危害或着火后灭火时常常产生大量的污染废水，如不控制，放任自流，将产生大面积的地表水污染、土壤污染和地下水污染。因此，应立即划定废水污染控制范围，严防污染废水外溢。

### 4.7.2 火灾爆炸处置

公司生产以玉米芯为原料，料场堆放着大量的玉米芯，干燥的玉米芯易燃，在干燥多风、火险等级较高的春、秋季遇明火很容易发生火灾；产品糠醛为易燃易爆物质，泄漏挥发形成蒸气，当达到一定浓度时，遇明火或静电火花很容易发生爆炸引起火灾。

一旦发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告。处置火灾过程中产生的消防水、洗消液等引入企业事故池中，由于企业没有自行处理能力，因此委托有资质的污水处理单位进行处理。

### 4.7.3 糠醛、硫酸、碳酸钠泄漏处置

泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分：

### 4.7.3.1 泄漏源控制

生产过程中发生物料泄漏时，立即关闭有关阀门、停止作业，并采用合适的材料和技术手段堵住漏处。堵漏方法见表4-1。

4-1 堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 容 器 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 |
| 管 道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

若水解釜（高压容器）泄漏，极易引起火灾和爆炸事故，应急处置时，应先打开设备泄压阀门，对容器内进行泄压处理，迅速组织车间人员外接消防水带及运消防沙，对泄漏部位物料进行有效控制，立即通知消火队，防止火灾事故的发生。如发生火灾，立即将泄漏容器与系统完全隔离，打开设备泄压阀门，对容器内进行泄压处理，迅速通知消火队及时进行扑救，组织车间人员外接消防水带及运消防沙对火势进行有效控制，防止火势的进一步扩大。如火势仍无法控制，迅速拨打“119”请求专业消防队救援。因车间为高温高压设备，在处理泄漏事故时要特别注意人员的人身安全，防止出现人员烫伤或其它人身伤害。

若发生高压管线泄漏，系统必须先泄压，待管线内无压后再对其进行维修处理。如发生火灾事故，迅速将泄漏段管线与系统完全隔绝，关闭系统，立即通知消火队及时进行扑救，组织车间人员外接消防水带及运消防沙对火势进行有效控制，防止火势的进一步扩大。如火势仍无法控制，迅速拨打“119”请求专业消防队救援。

### 4.7.3.2 泄漏物处理

（1）糠醛泄漏

应急处理：消除所有点火源。根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐、防毒服。作业时使用的所有设备应接地，禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道或密闭性空间。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水排入应急池。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）硫酸泄漏

应急行动：根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱工作服，带橡胶耐酸碱手套。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无花火工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰（CaO）、碎石灰石（CaCO3）或碳酸氢钠（NaHCO3）中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

（3）碳酸钠泄漏

应急处理：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套，避免产生粉尘，避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。

小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。

大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，收集回收或运至废物处理场所处置。

（4）大量泄漏处理原则

可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法，并采取以下措施：

a.立即报警：通讯组及时向环保、公安、卫生等部门报告和报警；

b.现场处置：在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区，组织群众撤离，消除事故隐患；

c.紧急疏散；警戒组建立警戒区，将与事故无关的人员疏散到安全地点；

d.现场急救：救护组选择有利地形设置急救点，做好自身及伤员的个体防护，防止发生继发性损害；

e.配合有关部门的相关工作。

### 4.7.4 工艺污水泄漏处置

事故排放是指污染防治措施不能正常运行时导致污染物达不到预期治理效果或没有经过治理就直接排放。一旦废水处理设施出现故障，废水均以自流方式收集到应急池等待处理。

应急措施：

（1）停止作业，关闭有关机泵、阀门；

（2）按报告程序报告；

（3）控制一切火源，切断泄漏区域电源；

（4）检查污、雨排水阀，确认处于关闭状态；

（5）组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏或倒罐；

（6）检查封堵防火堤孔洞，防止外流；

（7）泄漏控制后，冲洗清理现场；

（8）设置厂界围堰，防止污水进入企业外环境；

（9）如物料流入河内时：

①联系通知水利部门，控制泄漏污染随水流扩散；

②联系报告环保部门协助处置；

③联系水域附近企业单位，通报情况、告知作好应对准备。

### 4.7.5 糠醛渣污染处置

按照<关于进一步加强全省糠醛企业环境监督管理工作的通知>(辽环函[2008]255号)，“吉林省地方标准中，糠醛渣目前按照一般工业固体废物进行监督管理。我省目前可参照吉林省的做法，可暂时执行DB21-777-94《辽宁省工业固体废物控制标准》一级标准，以及GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》。”

参照上述标准，企业目前将糠醛渣作为一般固废处理，不作为危险废物，一部分用作锅炉燃料，一部分做碳棒。虽然作为一般固体废物，但糠醛渣长期堆放也将会对大气、土壤和地下水造成污染。

企业应按照<关于进一步加强全省糠醛企业环境监督管理工作的通知>(辽环函[2008]255号)的要求，“对于糠醛渣应采取有效封闭措施，应设糠醛渣棚，地面做防渗处理，实施全封闭，防止飞渣和挥发性物质对周围环境造成污染；厂区地面应该采用硬覆盖措施，防止对地下水造成污染；糠醛渣场必须设立收集系统处理。”

建议定期对糠醛渣堆下的土壤和地下水进行监测，若土壤被污染，应立即将糠醛渣移走至安全堆放场所，并及时对土壤进行修复；若地下水遭到污染，应立即与新民市环境保护局联系，通知下游居民和企业停止饮用和使用地下水，并及时采取措施对污染的地下水进行治理。

### 4.7.6 化学品灼伤处置

### 4.7.6.1 化学性皮肤烧伤

（1）立即移离现场，迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等；

（2）立即用大量清水或自来水冲洗创面10～15分钟；

（3）新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水；

（4）视烧伤情况送医院治疗，如有合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。

### 4.7.6.2 化学性眼烧伤

（1）迅速在现场用流动清水冲洗；

（2）冲洗时眼皮一定要掰开；

（3）如无冲洗设备，可把头埋入清洁盆水中，掰开眼皮，转动眼球洗涤。

### 4.7.7 中毒处置

公司生产所用的催化剂硫酸和产品糠醛是主要的有毒物质，浓硫酸在热的情况下或遇水大量放热，产生酸雾和三氧化硫，人员吸入易引起中毒危险。糠醛，对人眼睛毒性最大。表4-2为两种物质的性质表。

表4-2 有毒物质性质表

| 名称 | 危险特性 | 侵入 途径 | 中毒主要症状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 糠醛 | 易燃，遇明火有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。 | 吸入 食入 | 蒸气有强烈的刺激性，并有麻醉作用。动物吸入、经口或经皮肤吸收均可引起急性中毒，表现有呼吸道刺激、肺水肿、肝损害、中枢神经系统损害、呼吸中枢麻痹，以致死亡。高浓度本品接触兔眼时可引起角膜、结膜和眼睑损害，但能迅速痊愈。工人接触7.4 ~52.7mg/m3 糠醛3个月，出现粘膜刺激症状、头痛、舌麻木、呼吸困难。长期接触还可出现手、足皮肤色素沉着、皮炎、湿疹及慢性鼻炎等。 |
| 硫酸 | 助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。 | 吸入 食入 | 对皮肤，粘膜组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以至失明。高浓度可引起咽喉痉挛或声门水肿而死亡。口服引起消化道烧伤、溃疡，甚至胃穿孔。硫酸在热的情况下或遇水大量放热，产生酸雾和三氧化硫，人员吸入易引起中毒危险。 |

（1）呼吸防护： 在确认发生毒气泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩。

（2）皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。沾染皮肤的，应脱去被污染的衣服，用清水及肥皂（不要用热水）充分洗涤被污染的部位。洗涤后用洁净的布或毛巾擦干，穿上干净衣服并注意保暖。

（3）眼睛防护：尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或游泳用的护目镜等。眼睛被溅入的，应立即用大量清水冲洗。冲洗时把眼睑撑开，一般要冲洗15分钟以上。清洗后，用干净的布或毛巾遮住眼睛休息。

（4）救治：

①尽快让中毒者离开现场，根据中毒者情况采取相应的措施，对中毒严重者采取急救措施后带上化学品标签尽快就近送医院治疗。

②如果中毒者呼吸停止，应及时进行人工呼吸。

③吸入中毒者，迅速脱离中毒现场，向上风向转移至新鲜空气处，松开患者衣领和裤带。误吞服引起中毒的，吞服量较大时，一般应立即催吐或洗胃，而不要先用药物治疗。

### 4.7.8 受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）救护队人员可按照危险化学品相应的急救措施在事故现场进行人员初步急救、医疗。

（2）备齐医疗器材待命救护。

（3）协助伤患就医，将医疗后状况汇报指挥官。

（4）被救人员衣服着火时，可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火，伤处的衣、裤、袜剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（5）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（6）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（7）将伤员送往附近医院进行救治。

（8）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，拨打急救中心电话，由医务人员进行现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

# 5 安全防护

## 5.1 应急人员的安全防护

根据危险化学品事故的特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施：应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备过滤式防毒面罩、防护服、防毒手套、防毒靴等；抢险、消防等进入污染区域的应急人员应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服和空气呼吸器等；同时做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

在处置危险化学品事故时，厂应急指挥中心应当对事发现场及周边区域的安全情况进行科学评估，保障现场及周边区域应急救援人员的人身安全。必要时，应对应急救援人员进行现场暂短培训后，再开展救援行动。现场及周边区域应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施。

## 5.2 受灾群众的安全防护

根据环境污染性质及污染物质的特点，厂应急指挥中心应及时采取措施，做好受灾群众的安全防护。如有毒气体扩散事件发生时，要封锁事故地点下风向厂区周边主干道，并配合指导临近群众就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染衣物防止继发性伤害。

# 6 次生灾害防范

## 6.1 次生灾害的防范措施

化工企业发生突发性事件的特点往往火、爆、毒、环境污染同时存在，因此，在应急事件处置、抢险救援过程中，注意其多发性，避免次生灾害的发生。

在本厂区内，对环境造成的主要次生危害就是在火灾之后，大量消防水的使用，会对水环境、土壤环境造成一定的危害，所以要对火灾后使用过的大量消防水，通过导槽等方式引入到应急事故池中，然后运输到有能力的污水处理单位进行处理。

另外，本厂的次生灾害还应包括糠醛渣对土壤和地下水的潜在污染，一旦出现糠醛渣污染事故，应在事故处置后定期对地下水和土壤进行监测，保证地下水和土壤不被二次污染。

## 6.2 现场环境监测

拟定现场《监测方案》，根据可能发生的次生灾害情况，对监测地点、监测项目、监测频率做出拟定，配备必要的监测仪器、药剂。水体污染，根据废水排放走向跟踪监测受污染水体的污染状况，了解环境影响程度。大气污染，根据风向、风速、判断有害气体扩散速度和波及的范围跟踪监测大气环境。

监测任务由应急指挥中心下达，监测工作公司委托新民市或沈阳市环境监测站进行监测。

## 6.3 现场人员的撤离

在事件可能波及到的现场，除参加应急救援的人员、指挥人员及需要留守在岗位的人员外，其余全部撤离，撤离工作根据应急救援队职责分工开展。撤离方向根据现场实际情况，如污染物特性、浓度、风向、水流向、周边环境等特点有序的组织进行。

# 7 应急状态解除

## 7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄露或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 7.2 应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

## 7.3 应急终止后的行动

（1）通知厂办公室，各车间以及附近周边企业、村庄危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事故，对起因、过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等；

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个环境应急过程评价；

（7）对环境应急救援工作进行总结，并向厂领导汇报；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（9）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

## 7.4 跟踪环境监测和评估的方案

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应急组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 8 善后处置

## 8.1 受灾人员的安置及损失赔偿方案

涉及厂的事故善后处置工作，由厂办公室、人事部门负责组织相关部门实施。善后处置主要包括人员安置、补偿，征用物质补偿，灾后重建，污染物质收集、清理与处理等事项。应尽快消除事故影响，妥善安置、慰问受害人员及受影响群众，做好受害人员家属的安抚工作，依据相关法律政策进行善后处理及医疗救助工作，根据有关保险机构保险合同的约定，及时做好个人和单位损失的理赔工作，维护社会稳定，确保企业生产的正常进行。

## 8.2 长期环境影响的评估

环境应急事件发生后，企业会同上级相关部门对事故的原因、性质、影响范围和危害程度、责任、经验教训等问题进行全面客观的调查评估，以利于改进企业的应急管理工作。

## 8.3 环境恢复与重建工作的内容和程序

根据环境影响的评估结果，对环境应急事件造成的环境问题提出解决措施，使受污染环境尽快恢复原生态。难于恢复的采取重建措施，提出重建方案。恢复与重建工作内容应在政府部门审核通过与指导下开展。

# 9 应急保障

## 9.1 应急保障计划

为确保应急响应的顺利实施，必须明确制定应急资源建设及储备计划并落实到位。企业重视环境安全工作，严格按照国家财政有关法规要求执行，将应急救援培训演练、器材配备、重大危险源评估等费用列入正常的安全生产费用项目，确保环境安全项目的资金投入。

沈阳市国杰糠醛有限公司在应急响应中以新民市环境保护局和沈阳市环保局应急办公室作为外部依托机构，发生超出厂应急处置能力的环境事件时，可时请求新民市、沈阳市的专业应急队伍支援。

## 9.2 应急资源

在应急保障计划落实的基础上，要确保应急资源的保障，即人力、物力、资金上的保障。对生产岗位人员进行培训，能够应对岗位突发性环境事件。企业建立抢险-消火队、后勤-救护队、警戒队、通讯联络队、后勤-运输队等应急救援队伍，定期对应急救援队进行专项培训和演练，不断积累应急救援经验。

企业根据突发环境事件应急需要，将《沈阳市国杰糠醛有限公司突发环境事件应急预案》纳入年度预算，并予以执行。

## 9.3 应急物资和装备保障

依据环境应急事件的处置要求，企业做好必要的应急物资储备，建立应急物资管理制度。应急工作中的物质调用由厂统一协调，各部门组织实施。

同时做好应急装备保障工作。企业具备应急物资运输及应急办公所需车辆的保障能力；配备必要数量的现场应急抢险救援人员防护装备，如空气呼吸器、防毒面具、消火栓、灭火器、设置临时围堰用的砂子、编织袋等。所需的应急救援器材和消防器材分别见表9-1和9-2。

表9-1 应急救援器材配置情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 50 | 顶 | 厂房 | 保护头面部 |
| 2 | 防毒面具 | 20 | 套 | 厂房 | 防止有毒气体吸入 |
| 3 | 防毒口罩 | 50 | 只 | 厂房、锅炉房 | 防止尘、烟吸入 |
| 4 | 耐酸手套 | 50 | 副 | 厂房 | 保护手 |
| 5 | 工作服 | 50 | 套 | 厂房 | 保护身体 |
| 6 | 耐酸碱胶鞋 | 20 | 双 | 厂房 | 保护脚部 |
| 7 | 洗眼器 | 2 | 台 | 厂房 | 冲洗眼 |
| 8 | 安全带 | 20 | 条 | 办公室 | 防止坠落 |
| 9 | 安全绳 | 2 | 条 | 办公室 | 防止坠落 |
| 10 | 正压自给式呼吸器 | 2 | 个 | 厂房 | 供给氧气 |
| 11 | 医务箱 | 2 | 套 | 厂房 | 救治伤员 |

表9-2 消防器材配备情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 42 | 个 | 各定置点 |  |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 2 | 个 | 配电室 |  |
| 3 | 室内消火栓 | 6 | 支 | 厂房 |  |
| 4 | 室外消火栓（地下式） | 4 | 支 | 室外 |  |
| 5 | 消防带 | 20 | 条 | 室内消火箱 |  |
| 6 | 发电机 | 2 | 台 | 厂房 |  |
| 7 | 防腐泵 | 2 | 台 | 厂房 |  |
| 8 | 可燃气体报警仪 | 6 | 台 | 厂房 |  |
| 9 | 编织袋 | 450 | 个 | 办公室 |  |
| 10 | 沙土 | 120 | 吨 | 室外 |  |

## 9.4 应急通讯

建立各岗位间的无线电话网络；关键部位人员配备对讲机。

事故现场指挥以手机和对讲机为主，其它通讯方式作为备用方案，确保应急状态下信息畅通。

## 9.5 应急技术

充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。加强环境保护科普宣传教育工作，强化环境污染事件预防常识的普及，增强工人的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。进行环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

## 9.6 其他保障

### 9.6.1 交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。企业内部有微型车和轿车，出现伤亡事故时能够及时将伤员送到医院，企业内部车不能满足要求时，请求交通部提供交通支持。

### 9.6.2 医疗卫生保障

应急救援办公室负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据本企业事故造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。

企业所在的姚堡乡有姚堡医院、新民市有新民市人民医院，均可以保证24小时接诊事故受伤人员，保证在事故发生后能够迅速进入事故现场实施医疗救治，并负责后续治疗。

### 9.6.3 治安保障

警戒队负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求新民市公安局协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

# 10 预案管理

## 10.1 预案培训

### 10.1.1 培训内容

为确保快速、有序和有效的应急能力，公司应急救援指挥部成员和各应急救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。

应急培训主要内容：

（1）如何识别危险；

（2）如何启动紧急警报系统；

（3）危险物质泄漏控制措施；

（4）初期火灾灭火方法；

（5）各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；

（6）防护用品佩戴和使用；

（7）如何安全疏散人群等。

### 10.1.2 培训方式

培训方式根据公司实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙报等，使教育培训形象生动。

### 10.1.3 培训要求

针对性：针对可能的安全事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行两次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 10.2 预案演练

应急演练一般至少每年一次。开展应急演练可分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。由演练策划小组编制演练计划和方案，在实施过程中进行记录，并让参加人员签到。演练结束后进行总结和讲评，以检查应急预案是否需要改进，编写演练报告。

## 10.3 预案修订

本预案的维护和更新应依据法律法规进行，由总经理负责组织修订。当有以下条件之一时，应及时修订与更新：

（1）常规每三年组织对本预案进行评审，并及时根据评审结论组织修订。

（2）国家政策及应急救援相关法律法规有重大改变时。

（3）在执行中发现存在重大缺陷时。

（4）发生重大事故后，需要及时对预案进行评审和修订。

## 10.4 预案备案

应急预案经公司总经理批准后报新民市、沈阳市环保局备案。

# 11 奖惩

## 11.1 奖励

在环境事故灾难应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救事故灾难有功，使公司的人员避免受伤害，财产免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

## 11.2 责任追究

在环境事故灾难应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处分；其中，属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；

（3）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（7）有其他危害应急工作行为的；

（8）事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容纳入公司奖惩制度。

# 12 附则

## 12.1 预案的签署和解释

本预案由厂领导签署发布，解释权归厂办公室。

## 12.2 预案的实施

本预案自发布之日起施行。

# 13 附件

## 附件一  企业生产情况及工艺流程图

（1）企业的主要产品、产量及产值

企业生产的主要产品为糠醛，糠醛又名呋喃甲醛，能溶解很多有机溶剂，由于它有一个呋喃环和一个醛基，其化学性质比较活泼，可以通过氧化、氢化、缩合等反应制得大量衍生物，是一种重要的基本的有机化工原料，广泛用于合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、染料、香料等行业的生产与制造。

近三年产品、产量及产值

| 产品 名称 | 近三年年产量/t | 近三年年产值/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 糠醛 | 946 | 1100 | 1150 | 1060 | 1232 | 862 |  |

产品说明表

| 主要产品 | 糠醛 |
| --- | --- |
| 分子式 | C5H4O2 |
| 外观与性状 | 无色或黄色液体，具有类似杏仁的气味 |
| 闪点 | 60℃ |
| 熔点 | -36.5℃ |
| 沸点 | 161.1℃ |
| 溶解性 | 微溶于冷水，溶于热水、乙醇、乙醚、苯 |
| 设计产量 | 5000吨/年 |
| 包装形式及规格 | 铁桶包装、每桶240kg |
| 贮存方式 | 阴凉、干燥、通风处 |
| 运输方式 | 汽车运输 |
| 包装是否回用 | 是 |

（2）生产工艺流程

糠醛生产采用加压水解法生产工艺，工艺过程主要包括：原料粉碎、拌酸、水解、初馏、精馏等。工艺流程介绍如下：

①原料粉碎

原料玉米芯进入粉碎机进行粉碎，由斗式提升机送至贮料仓，然后由螺旋输送机送入拌酸机均匀混合后分别进入水解釜。

该工序主要污染问题是胶带输送机和斗式提升机产生噪声；粉碎机产生噪声和粉尘，粉尘经集气罩收集沉降后外售。

②拌酸

首先将92%的浓硫酸配制成3-5%的稀硫酸。料仓下部放料口出料进入拌酸机，同时加入稀硫酸，经搅拌均匀后，物料装入水解釜。

③水解

水解过程是糠醛生产的主要物料反应过程，由玉米芯中富含的多缩戎糖水解产生木糖，木糖脱水后即产生糠醛，主要反应式为：

将拌酸后的玉米芯碎料装入水解釜中，整个装料过程约30-40min左右，为增加装料量和排除水解锅中的空气，通常采用带汽装釜（即边装料边通水蒸汽），装料结束后，即盖上盖子，旋紧后，送蒸汽进入釜底蒸汽室，开始升温加压，升温至170-180℃，加压至约4-6个大气压，水解时间约4-6h。反应生成的毛醛汽共沸物由塔顶管道排出至冷凝工段，降温、降压至3-4个大气压，打开底部快开阀，用压缩空气将罐内残渣快速排出。当残渣排出，罐内没有压力后，清理罐内，并开始下一次装料。

水解工序产生废气、噪声和水解废渣。废气无组织排放，水解废渣一部分作为锅炉燃料，一部分外售。

④初馏

水解釜送出的糠醛蒸汽温度较高，进入一次冷凝器，冷却减压后进原液储罐，然后进入初馏塔内蒸馏，分离出大量有机酸（醋酸和甲酸等）和其他高涨点馏分，蒸馏产生的醛水共沸物升至塔顶排出至二次冷凝器，被冷凝后进入分醛罐，上层液回到初馏塔，下层液进入中和槽，通过加纯碱中和少量的醋酸，之后进入脱水塔，在脱水塔中分层，沉积在底层的较重的粗醛，进入精馏塔。上层的饱和醛水则回流入原液储罐重新进行蒸馏。

初馏工序产生废气和废水。废气无组织排放；废水进入废水蒸发设施中，不外排，具体流程如下：

废水先进入高位储存罐，通过自动给水泵打入到废水加热器，然后将锅炉车间生产的蒸汽对废水加热器进行加热，使废水变成蒸汽，之后蒸汽进入水解釜，生产糠醛，废水零排放。

废水蒸发工艺流程图

⑤精制

粗醛自高位槽流入精馏塔，进行脱水精制，精制塔为真空操作。精制后的醛为产品精醛，进入精醛储罐。

该工序产生废气和醛泥。废气无组织排放，醛泥作为锅炉燃料。

生产工艺流程及产污节点图

## 附件二  企业危险废物名录

企业产生的固体废弃物主要有玉米芯破碎废渣、水解废渣和醛泥，其中破碎废渣做碳棒；水解废渣和醛泥一部分用作锅炉燃料，一部分做碳棒。

企业固体废物种类

| 污染源 | 主要污染物 | 产生量 t/a | 处置方式 | 排放量 t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎废渣 | 废渣、灰渣 | 345 | 做碳棒 | 0 |  |
| 水解废渣 | 酸性废渣 | 11753 | 一部分用作锅炉燃料，一部分做碳棒 | 0 |  |
| 醛泥 | 精馏废渣 | 2 |  | 0 |  |
| 合计 | —— | 12100 | —— | 0 |  |

按照<关于进一步加强全省糠醛企业环境监督管理工作的通知>(辽环函[2008]255号)，“吉林省地方标准中，目前按照一般工业固体废物进行监督管理。我省目前可参照吉林省的做法，可暂时执行DB21-777-94《辽宁省工业固体废物控制标准》一级标准，以及GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》。”

企业目前将固体废物作为一般固废处理，不作为危险废物。破碎废渣做碳棒，水解废渣和醛泥一部分用作锅炉燃料，一部分做碳棒。

## 附件三  企业应急通讯录

| 职务 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 唐野 | 13840408188 |  |
| 副总指挥 | 赵海英 | 15840019966 |  |
| 抢险、消火队队长 | 唐宇 | 15998266085 |  |
| 后勤、救护队队长 | 宋红伟 | 13842061580 |  |
| 警戒队队长 | 高会民 | 13478187799 |  |
| 通讯联络队队长 | 唐梅 | 02487590030 |  |
| 运输队队长 | 赵玉贤 | 15998128146 |  |

## 附件四  企业外部相关部门联系方式

| 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 火警 | 119 | 应急联动中心，拔打任何一个号都可以把信息全部报告完。 |
| 急救 | 120 |  |
| 交通 | 122 |  |
| 新民市消防大队 | 119 |  |
| 新民市人民医院 | 120 |  |
| 新民市安监局 | 87850707 |  |
| 新民市环保局 | 27627866 |  |
| 沈阳市环保局 | 12369 |  |
| 新民市电力公司 | 87590040 |  |
| 新民市人民政府 | 87851198 |  |
| 沈阳市人民政府 | 23768211 |  |
| 中姚堡村村委会 | 87590087 |  |

## 附件五  公司平面布置图

## 附件六  企业位置及周边环境保护目标分布图

沈阳市国杰糠醛有限公司位于辽宁省新民市姚堡乡中姚堡村。该企业北部为农田；南部为乡道和铁路；西部为农田，往西两公里处为绕阳河；东部为一家农药厂，相隔500米外为中姚堡村居民区。中姚堡居民区和绕阳河为企业周边的环境保护目标。

公司的产品主要运往山东、抚顺、辽阳等地。主要途径路线为：新阜线—102国道—金五台子高速口。

企业位置、周边环境保护目标、产品运输路线具体位置见下图。

## 附件七 企业人员撤离路线

## 附件八  危险源分布位置图

## 附件九  应急物资及消防设施平面布置图

注：该图中设备图标旁边的数字代表应放置该设备的个数。该图中数字(1)为安全帽，(2)为防毒面具，(3)为防毒口罩，(4)为耐酸手套，(5)为工作服，(6)为耐酸碱胶鞋，(7)为洗眼器，(8)为安全带，(9)为安全绳，(10)为正压自给式呼吸器，(11)为医务箱。

## 附件十  厂区污水收集、排放管网图

企业的生产废水为初馏塔底废水，初馏塔底废水进入废水蒸发设施中，不外排。具体工艺流程为：

废水先进入高位储存罐，通过自动给水泵打入到废水加热器，然后将锅炉车间生产的蒸汽对废水加热器进行加热，使废水变成蒸汽，之后蒸汽进入水解釜，生产糠醛，废水零排放。

生活污水排入旱厕，定期清掏用作肥料。雨水自然排放。

厂区污水收集、排放管网图见下图。

注：         为生产废水，          为生活污水。

## 附件十一  国家和地方相关环境标准目录

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（2）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

（6）《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）

（7）《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）

（8）《辽宁省工业固体废物污染控制标准》（DB21-777-94）

# Text boxes

副总经理

总经理

运输队

(队长：赵玉贤)

共6人

通讯联络队

(队长：唐梅)

共3人

警戒队

(队长：高会民)

共6人

后勤、救护队(队长：宋红伟)

共6人

抢险队

(队长：唐宇)

共6人

副总指挥

总指挥

新民市、沈阳市环保局

新民市安监局

姚堡、新民市派出所

姚堡医院、新民市人民医院

新民市消防大队

按事故等级汇报上级

救援工作结束

现场工作人员发现异常情况立即停机

事故现场指挥部

现场工作人员通知值班调度

公司应急指挥中心

抢险、消火队

应急救援大队

后勤、救护队

警戒队

通讯联络队

绕阳河

运输队

产品运输路线

沈阳市国杰糠醛

有限公司

N

中姚堡居民区

高位储存罐

自动给水泵

废水加热器

蒸汽

水解釜

锅炉蒸汽

废水

蒸汽

玉米芯

胶带输送机

破碎机

斗式提升机机

料仓

拌酸机

水解釜

粗馏塔

分醛

噪声

噪声、粉尘

噪声

废气、噪声

水解废渣

废水

蒸汽

冷凝

原液储罐

冷凝

中和槽

精馏塔

脱水塔

精醛储罐

上层液

醛泥

废气

废气

上层液

硫酸

纯碱液

蒸汽

废渣

旱厕

旱厕

旱厕

旱厕

旱厕

初馏塔

代表撤离路线

废水加热器