沈阳维硕精密电镀有限公司

突发环境事件应预案

2014年8月

目录

1. 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4公司突发环境事件分级	2

1.4.1较大环境事件（Ⅰ级）	2

1.4.2一般环境事件（Ⅱ级）	2

1.5工作原则	3

1.6应急预案关系说明	4

2.组织机构和职责	5

2.1组织机构	5

2.2环境应急领导小组	6

2.2.1环境应急领导小组组成	6

2.2.2应急领导小组职责	6

2.3环境应急小组	7

2.3.1公司环境应急救援大队组成	7

2.3.2公司环境应急救援小组职责	8

2.4 外部环境应急救援力量救援人员机构构成	10

3. 预防与预警	11

3.1环境风险源分析	11

3.1.1 环境风险源、风险物质	11

3.1.2 事件原因	13

3.2风险源监控	13

3.3预防措施	14

3.4监测与预警	14

3.4.1日常监测	14

3.4.2应急监测	15

3.4.3信息管理	15

3.4.4预警条件	15

3.4.5预警分级	15

3.4.6预警发布	16

3.4.7预警行动	16

3.4.8预警级别的调整和预警解除	17

4 应急响应	18

4.1响应流程	18

4.2分级响应	20

4.3启动条件	20

4.3.1公司较大环境事件（Ⅰ级）响应	20

4.3.2公司一般环境事件（Ⅱ级）响应	20

4.4信息报告与处置	20

4.4.1信息通报流程	20

4.4.2信息上报	21

4.4.3事件发生后可能遭受影响的单位	22

4.5应急准备	23

4.6应急监测	23

4.7现场处置	23

4.7.1水环境污染事件现场处置	23

4.7.2大气环境污染事件现场处置	25

4.7.3化学品泄漏污染事件现场处置	25

4.7.4人员的紧急撤离与疏散	27

5 安全防护	28

5.1应急人员的安全防护	28

5.2受灾群众的安全防护	28

5.3患者医疗救护方案	28

6 次生灾害防范	29

6.1次生灾害防范措施	29

6.2现场监测方案	29

6.3现场人员撤离方案	30

7 应急状态解除	31

7.1应急终止条件	31

7.2应急终止程序	31

7.3应急终止后续工作	31

8 善后处置	32

8.1受灾人员安置及损失赔偿方案	32

8.2长期环境影响评估	32

8.3环境恢复与重建工作的内容和程序	32

8.4危险废弃物处置	32

9 应急保障	33

9.1应急队伍保障	33

9.2应急资源	33

9.3应急物资和装备保障	33

9.4应急通讯	34

9.5应急技术	35

9.6其他保障	36

9.6.1治安保障	36

9.6.2对外信息发布保障	36

10 预案管理	37

10.1预案培训	37

10.1.1培训计划与内容	37

10.1.2培训方式	37

10.1.3培训要求	37

10.2预案演练	38

10.3预案修订	38

10.4预案备案	38

11 附则	39

11.1预案的签署和解释	39

11.2预案实施	39

12附件	40

12.1 企业基础情况	40

12.1.1 企业名称、详细地址	40

12.1.2 经济性质、从业人数	40

12.1.3厂区平面布置及周边环境	43

# 1. 总则

## 1.1编制目的

为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命安全、环境安全和财产安全，根据国家环境保护部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2013.7.19）及《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（2015.5.19）要求，企业通过对污染事故的风险评估，制定在重大环境污染事故发生时的工作计划，实施消除事故隐患的预防措施及发生突发性环境事故应急办法。

公司采取积极的预防措施，一旦发生事故，能够确保及时有效的做出响应。采取相应的措施，将突发事故或紧急事件局部化，消除事故蔓延条件，将事故影响降到最低限度，尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响，防止突发重大恶性事故的发生，确保社会稳定和环境安全。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月）；

（6）《国家突发环境事件应急预案》（2015.2）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（2015.4.16）；

（8）《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》（2011.4.18）；

（9）《辽宁省突发环境事件应急预案》（2014.1.20）；

（10）《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2013.7.18）；

（11）《辽宁省突发事件应对条例》（2009.10.1）；

（12）《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（2015.5.19）；

（13）《石油化工企业环境应急预案编制指南》环办[2010]10号；

（14）《沈阳维硕精密电镀有限公司建设项目环境影响报告表》(1999年)；

## 1.3适用范围

- 本预案用于指导沈阳维硕精密电镀有限公司，区域内可能发生的环境污染与破坏事件，采取的防范措施和抢险救援工作方案，指导环境应急救援工作的实施。

（2）本预案适用于沈阳维硕精密电镀有限公司。

## 1.4公司突发环境事件分级

按照公司突发事件严重性和紧急程度，公司突发环境事件分为二级，Ⅰ级为较大环境事件、Ⅱ级为一般环境事件。

### 1.4.1较大环境事件（Ⅰ级）

事件影响超出公司管辖范围，已不能由公司单独控制、处理、需要上级单位支援。凡符合下列情形之一的为较大环境事件：

（1）因火灾爆炸、有毒化学品泄漏等环境事件导致对周边大气、土壤、地表水造成污染，造成废气、废水、土壤污染排放严重超标，导致区域生态功能丧失。

（2）因突发环境事件导致1人以上死亡、2人以上重伤、中毒，5人以上轻伤的；

（3）因环境污染对周边区域的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成一定危害，需转移周围群众，造成扰民纠纷的；或直接经济损失20万元以上。

（4）环保装置突然发生故障系统失灵，且不能及时修复，造成废气、废水污染排放超标，影响到企业周边四邻，或影响纳污水体(细河)下游。

### 1.4.2一般环境事件（Ⅱ级）

事件影响在企业范围内，可由企业控制、处理。凡符合下列情形之一的为一般环境事件：

（1）由于生产装置或环保装置局部范围（阀门、管道、泵等）发生事故，导致化学品或含化学品废水泄漏，其影响波及范围只限于厂区内，通过抢修或系统临时停车等措施能很快控制住事故的发展及蔓延，但未影响到周边四邻的；

（2）因突发环境事件造成经济损失20万元以下；

（3）因突发环境事件造成致2人以下重伤、中毒，5人以下轻伤的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.5工作原则

环境应急工作应遵循以人为本、预防为主，减少危害，统一领导、分级负责，平战结合、企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。

（1）以人为本，减少危害。把保障企业员工和人民群众的人身安全和身体健康放在首位，切实加强企业员工的安全防护，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。在省、市、区环保局的统一领导下，公司应急指挥部负责现场指挥企业突发性环境污染事件应急救援工作，企业有关部门按照各自职责和权限，负责事件的应急处置工作。

（3）快速响应，果断处置。事件发生时，按照分级响应的原则快速、及时启动相应的应急预案。

（4）依靠科学，依法规范。采用先进的应急救援装备和技术，提高应急救援能力，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策，确保预案的科学性、针对性和可操作性，依法规范应急救援工作。

（5）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事件应急与预防工作相结合。做好事件预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈。进行宣传教育，提高从业人员的环保意识，做好物资和技术储备工作。

## 1.6应急预案关系说明

本预案是根据有关法律、法规、标准和地方人民政府及有关部门制定的环境应急预案编制要求而制定，并与地方人民政府及有关部门预案相对应、相衔接，形成完整的突发环境事件应急预案体系。

本预案是针对公司具体情况制定的突发环境应急事件专项预案，与公司突发安全事故应急预案、消防预案相互支持与衔接。应急预案体系见图1-1。

图1-1沈阳维硕精密电镀有限公司

应急预案体系关系图

# 2.组织机构和职责

## 2.1组织机构

公司环境应急组织机构由应急领导小组、应急指挥中心、应急专家组、应急救援大队及其下设的7个行动小组组成。即：警戒隔离组、抢险救援组、环境监测组、医疗救护组、信息通讯组、善后工作组、后勤保障组。

公司环境应急领导小组由公司主要负责人组成，是本项目突发环境应急事件应急管理的最高领导机构。应急领导小组是应对突发事件的责任主体，对管辖范围内的各类突发环境事件负有直接指挥权、处置权。公司环境应急救援组织机构见图2-1。

## 2.2环境应急领导小组

### 2.2.1环境应急领导小组组成

环境应急领导小组由公司各部门负责人组成及小组成员联系方式。具体见下表2-1。

表2-1  环境应急领导小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 公司职务 | 应急职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨宇鹏 | 总经理 | 组 长 |  |
| 2 | 李松原 |  | 副组长 |  |
| 3 | 张强 |  | 副组长 |  |
| 4 | 侯丽丽 |  | 组 员 |  |
| 5 | 李成玉 |  | 组 员 |  |

### 2.2.2应急领导小组职责

环境应急领导小组成员到达现场后，立即成立现场指挥部，担任现场指挥职责，控制现场、制止事态蔓延：

（1）分析判断事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应预警级别、环境应急救援级别；

（2）决定启动环境应急预案，组织、指挥、协调各环境应急小组进行环境应急救援行动；

（3）批准成立现场救援指挥部，批准现场处置方案；

（4）报告上级部门与地方政府环境应急机构，通报事件或灾情情况；

（5）评估事态发展，决定升高或降低预警级别，环境应急救援级别；

（6）根据事件发展的严重程度，决定请求社会应急救援队伍援助；

（7）监督环境应急操作人员的行动，保证现场救援和现场外其它人员的安全；

（8）决定救援人员、员工及相关方人员从事件区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事件受影响区域撤离；

（9）协调环境应急救援设备、物质、通讯、医疗、后勤保障方面支持工作；

（10）批准新闻发布；

（11）宣布环境应急结束；

（12）决定公司各类事件环境应急演练，监督各部门事件应急演练工作。

## 2.3环境应急小组

在环境应急指挥中心的统一领导下，环境应急小组的工作职责主要分为突发事件的日常管理和环境污染事件发生时的应急响应两个方面。在日常管理方面，主要负责对环境风险日常监督与数据报告、收集、管理，以及开展事故应急方面相关人员培训与演练等。在环境污染事件发生时的应急响应是指当环境污染事件发生时，环境应急小组应在事故预警的第一时间将准确的信息通报给指挥中心，同时根据具体事故情况做出有针对性的快速反应。

### 2.3.1公司环境应急救援大队组成

根据公司各部门职能特点和现场环境应急需要，公司环境应急救援大队设立7个专业救援小组。

| 姓名 | 公司职务 | 应急职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导小组 |
| 杨玉鹏 | 总经理 | 组 长 | 15840560090 |
| 董斌 | 生产部 | 副组长 | 13704158922 |
| 刘文辉 | 销售部 | 组 员 | 15840560085 |
| 侯丽丽 | 办公室 | 组 员 | 15840560093 |
| 李成玉 | 办公室 | 组 员 | 18802462053 |
| 抢险救灾组 |
| 刘福贵 | 经理 | 组长 | 15840076978 |
| 邓绍海 | 员工 | 组 员 | 13664182322 |
| 迟宏巨 | 员工 | 组 员 | 15140031733 |
| 应急保障组 |
| 邓绍梅 | 组长 | 组 长 | 13940586713 |
| 赵立新 | 员工 | 组 员 | 15998114654 |
| 姜亚玲 | 员工 | 组 员 | 15002406003 |
| 综合组 |
| 侯丽丽 | 办公室 | 组长 | 15840560093 |
| 周祥荣 | 员工 | 组 员 | 15998357113 |
| 张国常 |  | 组 员 | 15142602649 |
| 李井镇 |  | 组 员 | 15511069509 |

- 抢险救援组

组长：刘福贵

组员:  邓绍海  迟宏巨

器材配备：手机、对讲机等。

- 应急保障组

组长：邓绍梅

组员：赵立新   姜亚玲

器材配备：手机、对讲机、手电筒等。

（3）综合组

组长： 侯丽丽

组员: 周祥荣  张国常  李井镇

器材配备：手机、对讲机

公司内部应急人员联络方式详见本预案9.4应急通讯章节，表9-1《内部应急救援人员联系信息》

### 2.3.2公司环境应急救援小组职责

事件发生时应急领导小组成员主要职责与分工详见表2-2《公司应急职责分工表》。

表2-2  公司环境应急职责分工表

| 序号 | 机构部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 （总经理） | ●负责指挥、组织协调重大事故应急救援工作。 ●发出应急命令和解除警报等重大问题作出决策。 ●根据事故危害程度，适时启动上一级应急体系。 |
| 2 | 副总指挥 （副总经理） | ●组织指挥应急抢险工作的实施。 ●在现场指挥协助下指挥协调各抢险队的抢险工作。 ●向上级有关部门报告，组织搞好善后处理。 |
| 3 | 信息通讯组 | ●负责现场环境应急的通讯联络，根据事故程度，及时、准确向指挥部报告，请求外部力量救援。 ●迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、部门查明事件源部位及原因，采取紧急措施，防止事件扩大，下达按应急预案处置的指令。 ●负责确保各专业队与指挥部之间广播与通讯的畅通；通过广播指导人员的疏散和自救。 ●协助副总指挥做好事故报告、事故应急救援工作的实施。 ●及时了解事故危害范围，人员伤亡情况、环境污染情况、抢险情况及存在的问题。接待好上级有关部门。 ●做好环境危害事故的调查处理工作。 ●事先协议就近医院，做好事故受伤人员的救治。 ●负责回答外界新闻媒体有关咨询。 |
| 4 | 抢险救援组 | ●根据指挥部下达的指令，协助副总指挥组织对事故现场涉及工艺危险因素作出决策和处理。 ●负责生产系统非正常情况下的应急处理，接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场。 ●根据事件情形正确佩戴个人防护用具，协助事件发生单位迅速切断事件源和排除现场的易燃易爆物质。 ●查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域。 ●负责事故状态下，实施紧急工艺操作与监护。 ●负责及时了解生产运行情况并向总指挥报汇报 ●组织公司兼职消防队扑救一般火灾，协助专业消防队灭火。 |
| 5 | 警戒隔离组、 环境监测组 | ●负责事故现场的治安保卫、警戒。发生事件后，应根据事件情景佩戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场，并按事件的发展事态有计划地疏散人员；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ●负责危险范围内人员的疏散和危险警戒线的警戒。接到报警后，封闭现场，维护厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事件发生点，防止非救援人员靠近。 ●负责应急和事故恢复期间的环境监测工作。负责对事件发展情况及对周边环境影响的检查，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪检查。结果及时报告应急救援指挥部。 ●配合上级环境监测机构对事件进行环境监测。 |
| 6 | 后勤保障组、 善后工作组 | ●负责事故抢险救援物资及人的运输，为救援行动提供物资保证，其中包括应急抢险器材，救援防护器材，监测分析器材和指挥通信器材等； ●负责抢险救灾物资的及时供应。 负责急救行动中人员器材的运输，负责保证应急物资及应急资金及时到位。 |
| 7 | 医疗救护组 （公司办公室） | ● 负责抢救事件现场和波及范围内的受伤、中毒人员的救护，把受伤、中毒人员及时从事件现场抢救出来，就地急救或送医院救护。 |

## 2.4 外部环境应急救援力量救援人员机构构成

外部环境应急救援机构包括各级地方政府应急组织机构、地方医疗、公安、消防、环保等部门。公司应在逐步与外部应急救援机构建立联系。应急联络方式详见本预案9.4应急通讯章节，表9-4《外部请求援助单位联系信息》。

# 预防与预警

由公司环境应急办公室组织，相关部门参加，对公司环境污染事件危险源、污染源进行调查、分析，掌握其状况，开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，完善突发环境事件应急预案。调研、了解国内外的有关生产工艺、设备等技术信息，进展情况，提出相应的防范措施及治理对策。并通过发动员工提合理化建议，集思广益，做好预防与应急准备。

## 3.1环境风险源分析

### 3.1.1 环境风险源、风险物质

沈阳维硕精密电镀有限公司主要风险物质为粉末涂料、电泳漆以及电镀所需化学试剂等，其物料的特性决定了泄漏、燃烧、爆炸、中毒等是公司最主要的危险因素。公司原料储存库及生产车间等一旦发生化学品泄漏或发生火灾和爆炸事故，会导致污染物及含污染物的消防废水大量排放，引发人员伤害和环境损害。

公司风险物质情况见表3-1，化学品危险类别见表3-2，风险源、风险物质及其危害见表3-3。

表3-1公司风险物质消耗量及最大储存量

| 序号 | 物质名称 | 消耗量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存周期（天） | 判别方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸镍 | 0.5 | 0.025 | 15 | 《评估指南》附录 B表中所列物质 |
| 2 | 铬酐 | 0.3 | 0.025 | 15 | 《评估指南》附录 B表中所列物质 |
| 3 | 氢氧化钠 | 3 | 0.1 | 10 | 毒性判定 |
| 4 | 添加剂 | 0.5 | 0.025 | 15 | 毒性判定 |
| 5 | 盐酸 | 4 | 0.125 | 约10 | 毒性判定 |
| 6 | 钝化液 | 0.2 | 0.025 | 约40 | 毒性判定 |
| 7 | 电泳漆 | 0.3 | 0.025 | 25 | 毒性判定 |
| 8 | 粉末涂料 | 0.6 | 0.025 | 约12 | 毒性判定 |
| 9 | 除油剂 | 0.4 | 0.025 | 约20 | 毒性判定 |

| 序号 | 原料 | 成分说明 | 火灾危险类别 | 闪点（℃） | 爆炸极限（V%） | 毒性 | 储存方式 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌锭 | 金属锌纯度大于90% | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 氢氧化钠 | / | / | / | / | LD50 小鼠 腹腔注射 40 mg/kg。 | 袋装/仓储密闭存放 | 25kg/桶 |
| 3 | 添加剂 | 表面活性剂 | / | / | / | / | 袋装/仓储密闭存放 | 袋装/25kg |
| 4 | 盐酸 | / | / | / | / | LD50900mg/kg(兔经口） | 桶装/仓储密闭存放 | 桶装/250kg |
| 5 | 钝化液 | 主要成分为盐酸 | / | / | / | 参照盐酸 | 桶装/仓储密闭存放 | 桶装/25kg |
| 6 | 硫酸镍 | — | — | — | — | LD50 大鼠 腹腔注射 500 mg/kg | 袋装/仓储密闭存放 | 袋装/25kg |
| 7 | 硼酸 | / |  |  |  | / | 袋装/仓储密闭存放 | 袋装/50kg |
| 8 | 铬酐 | 三氧化铬 | / | / | / | LD50：80mg／kg(大鼠经口) | 桶装/仓储密闭存放 | 桶装/30kg |
| 9 | 除油剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电泳漆 | 树脂 | / | / | / | / | 桶装/仓储密闭存放 | 桶装/50kg |
| 11 | 粉末涂料 | 树脂 | / | / | / | / | 纸箱/仓储密闭存放 | 纸箱/20kg |

表3-2   公司风险物质特性指标

### 3.1.2 事件原因

公司发生环境风险事故主要原因：

（1）沈阳维硕精密电镀有限公司主要产品为各种电镀、喷涂（喷粉）和电泳工件。电镀及喷涂工序使用的化学品、电泳漆、粉末涂料等危险化学品。其过程风险为化学品包装破损或生产设施发生故障导致化学品泄漏。

（2）生产、储存过程管理失控（违规操作或误操作）及未对设备进行及时检修导致原料等泄漏遇点火源或高热情况下可导致火灾事故以及电器设备故障导致火灾事故。

（3）环保设施出现故障，生产过程中产生废气未能收集处置，导致车间废气浓度过高达到爆炸极限遇点火源发生火灾爆炸事故。

（4）危废储存不当导致危险废物泄漏流失。

（5）在装卸物料过程中泄漏化学品，可能会造成地表水和土壤污染，以及挥发气体对环境空气的污染。此外，泄漏化学品可能造成工作人员烧伤、中毒等事件。如果用水来清洗泄漏的化学品，还会把污染转移到水中，造成附近沟渠污染。

（6）自然灾害、极端天气（地震、大风、雾闪、雷电、冰雪灾害等）、第三方破坏导致生产设施受到影响，导致化学品泄漏、燃烧、爆炸。

## 3.2风险源监控

对于危险源的日常监控，应遵循“早发现、早报告、早处置”的原则，对重点危险源进行监控，采取人工监控和仪器监控，具体应采取以下措施：

（1）建立健全的安全、环保以及消防管理制度，严格执行的《岗位技术规程》、《岗位操作法》和《岗位安全操作规程》，防止操作过程中出现跑、冒、漏的现象。

（2）加强安全检查值班制度的落实，巡查重点危险源，发现问题及时汇报。详细记录油气存储情况，对生产运行中的异常情况，以及事故排查、应对措施应进行详细记录。

（3）员工必须熟练掌握站内设备、设施及工具的技术性能和使用方法。根据仪表数据查看运行设备是否出现异常和进行相关数据收集。

（4）认真做好各项原始记录，定期进行泄漏事故演练，增强值班人员对突发性情况的应对能力。

- 每天夜间安排一名中层及以上职员值班，以便突发事件时及时协调和处理。

（6）喷涂生产线设置可燃气体报警装置，并且每天安排专人负责喷涂生产线、废气治理设施的检查、维修，保证其正常运转。强化污染治理设施排放口的监测。

## 3.3预防措施

（1）制订安全管理制度、安全操作规程和危险化学品存储运输方案等方面的程序文件和指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好。

（2）定期进行危险性部位和设备的检查、测试与大修，始终保持安全防护、报警装置、环保装置处于良好的运行状态。生产车间应按相关要求，配备应急物物资。

（3）严格执行岗位操作法，不得违背控制条件与操作程序，对生产严肃认真，不许玩忽职守。

（4）各应急救援行动组应做好监测资源的准备，对员工加强培训，提高应急分析能力，保证宏观监测。

（5）做好突发环境事件应急培训及演练相关知识培训。各部门根据应急预案演练计划，定期开展有针对性的事故应急演练活动，提高岗位员工应对突发事故的能力。

（6）开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，完善突发环境事件应急预案。

（7）加强日常环境安全教育和应急处置准备工作的监督检查，抓好信息反馈，及时整改隐患。预案中所涉及的报警、应急流程图和应急人员通讯录公示于厂区明显位置。

（8）公司保持作业人员相对稳定，为防止在作业过程中出现污染物质泄漏，安全环保人员、车间负责人和厂区领导进行现场监护，同时进行定期检查，应急领导小组安排应急救援人员24小时值班。

（9）公司配有相应的应急抢救器材、工具、药品等。应急器材设置在明显、取用方便又较安全的地方，做到有定点、定型号、定专人维护管理制度。

（10）公司污水总排口没有设置截断阀门，事故状态下利用沙袋封堵总排口防止事故废水外排。

## 3.4监测与预警

### 3.4.1日常监测

按照早发现、早报告、早处置的原则，公司指派专人负责对危险场所重点部位和污水站运行状况及管理状况进行检查，确保公司“三废”排放符合放要求。同时：

（1）安技环保人员定期对污水排口进行检测并做好相关记录。

（2）定期进行危险性部位和设备的检查、测试与大修，始终保持安全防护装置处于良好的运行状态。

（3）对生产装置区、安全环保设施运行实行巡检制度、通过定时巡回检查发现问题及时处理，排除安全隐患。

（4）应急救援行动组应做好监测资源的检查与准备，对员工进行防范意识教育，提高应急处理能力。

### 3.4.2应急监测

公司应急监测委托市、区环境监测站进行应急监测，由公司应急综合小组配合，提供事故状态下泄漏物质的种类、数量、危害、扩散路径等内容。当收集到的信息表明突发环境事件即将发生或可能增大时，按照上级相关预案执行。

### 3.4.3信息管理

公司针对获悉可能发生的突发环境事件，开展环境风险分析，完善预测预警系统。公司运营部是环境应急信息管理归口部门。各部门管理人员及操作人员应按照早发现、早报告、早处置的原则，开展环境信息的收集和传报工作。

各报告部门要加强信息管理与交流，确保信息的准确性和真实性。报告部门负责人是信息监管的责任人，环境事件预警信息在经核实后，应及时上报相关的上级主管部门。

应急指挥中心及办公室应通过但不限于以下途径获取预报信息：

- 员工上报的预警信息；

- 现场检查上报的预警信息（日常管理中出现的小事故及设备故障）；

- 检测设备分析数据；

- 经风险评估得出的可能发生的环境事件；

- 通过政府新闻媒体公开发布的预警信息；

- 政府部门或上级应急领导小组告知的预警信。

### 3.4.4预警条件

若收集到的信息表明，突发环境事件可能发生或即将发生的可能性较大，应急办公室会同专家组讨论后，确定突发环境事件达到预定的级别，及时向公司应急领导小组及相关部门通报相关信息，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议。由公司领导小组确定预警等级，做出决定后，迅速发布预警并及时通报各有关部门和单位，采取相应的应急准备措施。

### 3.4.5预警分级

依据突发环境事件分级，公司将预警分为对应的二个不同等级：

- Ⅰ级预警

Ⅰ级预警为储罐、设备、设施出现严重故障并发生或危险品严重泄漏，可能发生大面积泄漏或火灾、爆炸，事故范围超出厂区的事件。

预警的发布范围：全体应急人员、企业外来人员、外部救援机构、地方政府、相邻单位等；

- Ⅱ级预警

Ⅱ级预警为已发生泄漏或火灾、爆炸，可处置控制在厂区范围内，不会对周边相邻单位生产造成影响的事件。

预警的发布范围：全体应急人员、企业外来人员。

### 3.4.6预警发布

根据突发环境事件的等级发布相应级别的预警。较大环境事件发布Ⅰ级预警，一般环境事件发布Ⅱ预警。

根据突发环境事件的等级，应急指挥中心（应急领导小组）在接到发生污染事故信息后，立即向有关人员发出预警信息，并通知各相关部门负责人做好应急响应准备。根据对突发事件的预报和预测结果，以及政府发布的预警等级，应急指挥中心对突发事件的预警采取以下措施：

- 下达预警指令；

- 及时向相关部门、人员发布和传递预警信息；

- 跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；

- 公司应急机构进入应急准备状态，采取相应防范控制措施；

- 根据已预警突发事件的情况变化，适时宣布预警解除。

### 3.4.7预警行动

确认进入预警状态之后，根据预警的相应级别，环境应急领导小组按照相关程序，采取以下行动：

- 立即启动相应事件应急预案；

- 按照突发环境事件预警等级，向生产区域内的员工以及周边生产区发布预警。

Ⅰ级预警：现场人员报告值班监控人员及现场负责人，负责人核实情况后，立即报告公司应急办公室及应急领导小组，由应急领导小组依据现场情况做出决定。若可能发生较大环境污染事件，则发出Ⅰ级预警，迅速通报公司各应急行动小组，同时向政府应急办报告，并告知周边敏感单位及公司内相关方和外来人员。

Ⅱ级预警：现场人员报告值班监控人员及现场负责人，负责人核实情况后，立即报告公司应急办公室及应急领导小组，由应急领导小组依据现场情况做出决定。若事件可处置控制在厂区范围内，则发出Ⅱ级预警。迅速组织现场人员进行应急处置，如隐患未消除，应通知相关部门、人员做好应急准备。遇非工作日时，事件升级处理，现场人员报告值班监控人员及现场负责人，负责人核实情况后，报告应急领导小组。

- 组织相关部门召开环境应急准备工作会议，研究、安排环境应急准备工作；

- 指令各环境应急行动小组及有关职能部门做好应急准备，通报事态进展情况；

- 遇非工作日时，通知值班人员及总值班，召集环境应急行动小组成员迅速返回各自岗位，做好应急准备，并及时上报；

- 根据预警级别做好环境应急疏散工作；

- 针对环境事件可能造成的危害，隔离、封闭或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

- 调集环境应急处置所需物资和设备，做好环境应急保障工作。

### 3.4.8预警级别的调整和预警解除

预警的发布要超前于突发环境事件的实际进展状态，预警级别要高于事件现场实际情况。同时，预警的级别也要随着事态的演化做出调整。

当不利环境影响因素或事件消除时，公司环境应急领导小组适时宣布预警解除，相关部门应急终止。

# 4 应急响应

## 4.1响应流程

发生环境事件险情后，由最初发现者向现场负责人报告，现场负责人指挥现场人员进入应急状态，采取应急措施，组织人员撤离危险区，抢救伤员，同时通知公司领导和指挥部成员，形成指挥中心，分析事件性质和灾害程度（级别、类型），根据事件的具体情况确定启动预案的级别，执行相应的环境应急反应预案实施与救援。各应急救援小组应按职责分工立即进入紧急救援状态。一旦事件超出公司救援所能控制范围，应立即向消防、安监、环保部门报告，同时向经济技术开发区环境应急办公室及沈阳市环保局应急办发出救助信号，请求增援。

响应的过程可分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急状态解除等步骤。各类突发环境事件应按照处理场相关环境现场处置预案的要求实施应急处置。

任何部门和个人发现突发环境事件时，应立即向应急指挥中心汇报，通知总指挥、副总指挥及其他成员。

指挥中心接到报告后，依据情况决定是否启动环境应急预案，指挥中心指挥、调动、组织各应急、救援队伍和员工采取有效措施控制事态、封闭或切断污染源，并进行全面自救。

环境应急指挥中心要及时向上级部门及时通报事故现场的态势，后期配合上级部门进行事故调查处理，做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作，适时发布公告，将危机的原因责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。

环境应急响应流程见图4-1。

图4-1 企业环境应急响应流程图

## 4.2分级响应

突发环境事件（以下简称事件）应急响应坚持自救为主的原则。按照事件的可控性、严重程度和影响范围，事件分为Ⅰ级，Ⅱ级，（详见本预案1.4事件分级章节），故本预案应急响应分为Ⅰ级响应（较大）、Ⅱ级响应（一般）。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援领导启动上一级应急处理措施。

## 4.3启动条件

### 4.3.1公司较大环境事件（Ⅰ级）响应

事件范围大，难以控制，如超出了本单位的范围，使临近的单位受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；该事故对生命和财产构成威胁，周边区域的人员需要撤离；或需要外部力量，如政府派专家、资源进行支援的事故。

应急领导小组全体成员必须第一时间到达现场，成立环境应急指挥部，立即启动环境应急预案Ⅰ级响应应急处置，调查分析事故原因，在1小时内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；并根据环境应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。发现事件后立即上报，不得超过1小时。

### 4.3.2公司一般环境事件（Ⅱ级）响应

某个事件或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域范围内，不会对生命财产构成威胁。例如：可以很快扑灭的小型火灾；可以很快隔离、控制和清理的危险废物小型泄漏。可完全依靠单位自身应急能力处理。由公司总经理负责成分管相关工作的副总经理，协调有关部门对事件发生区域或工艺装备、管路进行及时维修或更换。在环境应急结束后报公司应急领导小组，可以不向上级主管部门报告。

因事件存在不可预见、作用时间较长、容易衍生发展的特点，现场指挥可根据现场实际情况适时将响应等级升级或降级。

## 4.4信息报告与处置

### 4.4.1信息通报流程

公司一旦发生事件，事件现场人员应立即将事件情况报告公司环境应急办值班人员，值班人员在第一时间将事件情况报公司负责人，并做好记录备案、备查。

根据事件信息判断事件发生的级别，Ⅱ级信息直接汇报分管领导，由分管公司领导下达指令，启动应急响应，实施预案；Ⅰ级信息，汇报总经理，由总经理下达指令，启动应急响应，实施应急预案，并将信息上报至经济技术开发区应急办，事态严重报告市应急办。

### 4.4.2信息上报

突发环境事件时，信息上报由公司应急办负责，信息上报方式为电话上报、传真上报和书面上报三种方式，报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

4.4.2.1初报

初报可用电话或直接报告形式报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事件潜在的危害程度、发展趋势等初步情况。

报告的内容要点为：

（1）事件类别；

（2）事件发生的时间、地点；

（3）事件发生的初步原因；

（4）事件概况和已经采取的措施等；

（5）现场人员状况，人员伤亡及撤离情况；

（6）事件经过描述；

（7）事件造成环境污染情况；

（8）事件对周边的影响情况；

（9）现场气象、水况等主要自然情况；

（10）恢复期的初步判断；

（11）报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

4.4.2.2续报和处理结果报告

续报随事态发展或在查清有关基本情况后随时上报。处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

续报可通过电话、网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的环境应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

当事件可能影响到周边单位时，环境应急指挥部应以电话等形式向上级单位报告并协助救援，同时派人协助上级单位通知、及时疏散周边单位及人员。在上级单位未到达之前，现场指挥派人通知周边单位及企业外来人员。

情况紧急时，事件现场有关人员可以直接向区环保局应急办和行使环境事件监督职责的有关部门报告，上传信息。外部请求援助联系信息见本预案9.4应急通讯章节，表9-3《外部请求援助联系信息》。

### 4.4.3事件发生后可能遭受影响的单位

指挥部根据当时天气状况，和公司周围分布情况，确定可能遭受影响的单位、居民，由应急总指挥召开应急会议，按各部门职责，明确应急行动开展之前的准备工作，下达启动预案命令。

由公司应急警戒隔离组通知并组织疏散。根据事件波及的范围、危害程度及自身能力及时通知可能遭受影响的单位、居民，进行告知及避险方法。

通过对公司周边情况调查，主要保护目标见表4-1。可能遭受影响的单位、居民联系信息见本预案9.4应急通讯章节，表9-4《可能遭受影响的单位、居民联系信息》。

表4-1.1  环境风险保护目标

| 序号 | 周边企业名称 | 方位 | 距离（m） | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳三木化工有限公司（已停业） | 东北 | 相邻 | / |
| 2 | 加油站 | 东北 | 226 | 11 |
| 3 | 沈阳华硕蒸煮包装有限公司 | 东北 | 335 | / |
| 4 | 沈阳德邦不锈钢产业有限公司 | 东北 | 386 | / |
| 5 | 沈阳平衡阀门制造有限公司 | 西北 | 103 | / |
| 6 | 沈阳合意聚氨酯有限公司 | 西北 | 236 | / |
| 7 | 沈阳联众有限公司 | 西北 | 263 | / |
| 8 | 辽宁中达金属结构有限公司 | 西北 | 370 | / |
| 9 | 沈阳丰达工艺品有限公司 | 西 | 416 | / |
| 10 | 东北参茸专业有限公司 | 西南 | 454 | / |
| 11 | 沈阳裕来精米有限公司 | 西南 | 495 | / |
| 12 | 中石油三台子加油站 | 东南 | 57 | 12 |

- 500米范围内敏感点分布情况

以企业厂区边界计，列表说明周边敏感点分布情况。

表4-1.2 环境风险保护目标及分布情况

| 序号 | 保护目标名称 | 性 质 | 规 模 | 距 离 (m) | 方 位 | 保护环境要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数(户) | 人口(人) |  |  |  |
| 1 | 新民屯镇 | 行政村 | 400 | 1500 | 1500 | 东南 | 大气、风险 |
| 2 | 细河 | 水体 | / | / | 560 | 东南 | 伴生水体污染 |

## 4.5应急准备

由环境应急总指挥召开应急会议，按各部门职责，明确应急行动开展之前的准备工作，落实救援人员、救援装备以及救援物质等。下达启动预案命令。

（1）下达启动预案命令

由公司组长根据环境事件的发展，适时下达启动预案命令。

（2）召开应急会议

召开应急领导小组及应急小分队成员参加的应急会议，明确预案实施的各项工作。

（3）应急物资的准备

做好应急现场救援装备以及救援物质准备情况的检查，并做好各项工作安排：一旦发生危险品泄漏，人员中毒。应准备好人员需要急救的药物。

警戒、警备、环境监测、应急物资运输用车、警戒标识及各专业队人员准备到位。

现场处置人员穿戴好安全防护用品，随时做好设备阀门开关等设备操作的准备。

## 4.6应急监测

应急监测委托沈阳市环境监测中心站进行检测。

## 4.7现场处置

### 4.7.1水环境污染事件现场处置

4.7.1.1可能发生水环境污染的状况

一旦发生化学品泄漏或发生火灾和爆炸事故，消防污水和化学品不能及时有效的收集和处理就直接外排环境，会造成附近地表水、地下水污染事故；因废水处理装置突然发生故障系统失灵，且不能及时修复，造成废水污染排放超标，影响到企业周边四邻的。

- 发生火灾、爆炸事件，在扑救过程中，形成污染消防污水；

- 油漆、稀释剂以及电镀用化学品等包装破损导致化学品泄漏，排出的生产事故废液、废水。

4.7.1.2影响范围

厂区路面，厂界周围地势低洼处、市政下水管网。公司废水经管网排向细河。

4.7.1.3现场处置

泄漏事故发生后，事故所在单位现场负责人，应立即对事故点及周围进行相应的处理，一旦无法控制事故的发展，则启动公司级环境应急救援预案。公司级预案启动后，由公司应急救援指挥部负责指挥。

- 事故单位应及时向公司应急指挥小组报告事件信息。

- 公司环境应急指挥小组接到信息后立即赶现场，迅速组成指挥中心。

- 各专业救援抢险队迅速赶到事件现场，根据指挥中心的指令执行环境应急救援的职责，所有行动必须采取防爆措施。

- 事件发生后，环境应急抢险人员戴好防护用品，进入现场，采取截流、收集措施，防止污水扩散，必要时采取紧急停车疏散人员。

- 生产装置发生泄漏时，有物料输送时立即停泵，关闭设备上或管上的前置阀门，切断泄漏源；

- 库房内发生化学品泄漏时，采用接液桶等收集减少物料流失。

- 对事故废水进行分级防控处理：

- 一级在车间内、库区内截留事故污水（开启应急事故池阀门将消防污水导流入事故池）；

- 二级为污水站接收事故污水，污水防止污水扩散；

- 由于本公司没有雨水排口，污水外排口已经封堵，污水不会通过污水井排入外环境。所以利用沙袋建设临时围堰防止事故水以漫流方式进入外环境。

- 将收集的事故废水统一处理，或送有资质的单位进行处置。

- 如事件废水中污染物质已外流，应立即向上级环保部门报告事件情况，监测人员严密监控污水流向和污水情况，并通知下游单位采取应急处理措施。

- 事件局势难以控制或者力量不足需救援时，由总经理决定向外报警求援。

### 4.7.2大气环境污染事件现场处置

4.7.2.1可能发生气体环境污染的状况

（1）喷涂生产线、危化品仓库等火灾、爆炸事故，燃烧时产生的气体污染。

4.7.2.2影响范围

厂区内空气及周围大气。

4.7.2.3现场处置

- 事件单位应及时向公司环境应急指挥小组报告事件信息。

- 公司环境应急领导小组接到信息后立即赶到现场，迅速形成指挥中心。

- 火灾现场事故：抢险人员戴防护面具，穿戴好防护用品后进入现场，时迅速采取堵漏、水喷等措施，将危险物质流失量降到最小，生产负责人指挥进行生产装置停车。

- 所有处理步骤必须首先保证人员的安全，若有人员中毒或受伤，必须以救人为第一要务，首先把受伤人员抢救到安全区域。

- 进行环境应急救援时，事故抢救人员必须做好个人防护和必要的防范措施后迅速投入排险工作。救援人员应按规定穿戴好应急服装，对讲机、防爆工具等，防止打火导致火灾爆炸发生，确保人身安全。及时驱散和稀释泄漏物，防止形成爆炸性混合物，引发次生灾害。

- 若经判断事故无法克服或即将发生严重的爆炸事故，现场指挥可直接下令紧急停工，抢险人员立即撤出危险区域。

- 发生事故后除抢险人员外，其他人员迅速撤离污染区，人员至上风处。

- 公司环境应急领导小组根据事故影响区域，对事件现场立即进行隔离，严格限制出入，应急小组在现场及影响区域设置警戒线，向上级专业主管部门报告事件情况，通知可能受影响的单位及群众，组织疏散措施，隔离直至气体散尽。

- 环境应急救援小组要根据风向、污染物敏感点等因素，制定监测方案，开展环境应急监测，并及时将监测情况汇报公司环境应急指挥部。

- 事件局势难以控制或者力量不足需救援时，由总经理决定向外报警求援。总经理不在的情况由副总经理或其它环境应急小组组长报警求援。

### 4.7.3化学品泄漏污染事件现场处置

4.7.3.1可能发生化学品泄漏的状况

公司化学品泄漏事故形式包括：

（1）设备设施存在先天性质量缺陷或运营中出现故障

管道、阀门、储罐等设备产生裂纹、穿孔，或法兰密封不良等；

原料包装密封不严或设施破损。

（2）人为操作失误导致风险事故

①作业人员违章作业、违章指挥或因麻痹大意，造成管线破损、储罐超装泄漏或直接由管道中泄漏；

②通信联络及交流有误或者衔接不当，导致化学品泄漏；

③作业人员不认真执行设备检修维护及现场巡检等安全管理规章制度，未能及时发现事故隐患并加以解决。

（3）其它因素

①人为破坏

②地震等自然灾害对储罐及管道的破坏。

4.7.3.2现场处置

化学品泄漏污染事件发生后，公司应急领导小组迅速组织查明原因，采取有效的技术措施切断污染源，避免污染大范围扩散，并对泄漏到环境中的污染物进行技术处理。

- 工艺止漏

停止该物质的运行机泵，管线发生泄漏，现场人员应关闭泄漏点两端最近处的阀门，切断事故源；或采取器具堵漏措施，制止泄漏。

（2）防止闪燃闪爆

必须消除泄漏区内的一切火源。火源包括：明火（施工用火、违章用火）、静电火花、碰撞火花（使用非防爆工具、维修间、带铁钉的鞋）、非防爆通讯器材、机动车辆、雷电。

（3）划定警戒区域，控制和疏散人员

① 根据泄漏范围，隔离泄漏污染区，周围设警告标志，设定警戒区域。

② 封闭泄漏点附近的交通，禁止一切机动车辆的通行；

③ 疏散泄漏区内的无关人员。

④ 控制进入危险区的抢险人员的数量。

（4）封堵下水，控制扩散

① 对泄漏区域内的下水井进行封堵、隔离，防止泄漏液体向安全区扩散。

- 对已泄漏的物料和污水截留在围堰内，并导入事故池。

- 关闭雨、污水排放口阀门防止泄漏物外流。

（5）电镀槽发生泄漏，立即报告公司应急领导小组，同时组织人员进行导槽（将发生泄漏的电镀槽中的电镀液倒入备用槽中），并对泄漏的槽液进行收集、处置。

### 4.7.4人员的紧急撤离与疏散

（1）人员的撤离与疏散由环境应急领导做出决定，并通过通报系统迅速传达；

（2）撤离线路和集合地点根据事先设定方案，现场指挥可视情况做最终决定；

（3）发生公司重大火爆事故，由现场指挥依据当时的风向选择上风一侧作为紧急集合点现场撤离由现场指挥部下达命令，往泄漏源上风向撤离；

（4）到达集合点后由环境应急疏散组负责清点人数，公司各部门提供人员去向，应急指挥部报告；

（5）疏散时除考虑本厂员工外，还必须通知来访人员、承办方及四邻。发生事故时公司派专人对在公司内的非公司人员进行引导疏散，撤离至安全地带；对可能受到影响的四邻，指挥部立即和有关部门联系，迅速组织人员协助厂区外相邻单位和过往行人疏散到安全地点，并协助公安部门设置隔离带进行交通管制。应急疏散方向参见图12.4公司应急疏散线路图。

# 5 安全防护

## 5.1应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场；在有高温、火焰和烟雾的场所，要尽可能保持低体位逼近火源。

在处置危险事件时，要保障现场及周边区域应急救援人员的人身安全。必要时指挥部应对救援人员进行现场暂短培训后，再开展救援行动。现场及周边区域应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施。

现场要设专人对抢险、救援人员进行监护，一旦有异常情况，可能危及抢险救援人员安全时，应设法指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

## 5.2受灾群众的安全防护

根据环境污染性质及污染物质的特点，公司环境应急指挥中心应及时采取措施，做好受灾群众的安全防护。如有毒气、有害体扩散事件发生时，要封锁事故地点下风向场区周边主干道，并配合指导临近群众就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染衣物防止继发性伤害。

## 5.3患者医疗救护方案

（1）对轻微受伤人员，医疗救护队成员，按急救常识，对患者进行现场救治。

（2）对受伤严重的人员：医疗救护队按急救常识，对受伤人员进行紧急施救；立即向120或就近医院请求急救，快速将伤员转移至医院救治。

# 6 次生灾害防范

## 6.1次生灾害防范措施

危险化学品发生突发性事件往往火、爆、毒、环境污染同时存在，因此，在应急事件处置、抢险救援过程中，注意其多发性，避免次生灾害的发生。现场抢险过程中除了要保证现场事态得到控制，更要考虑到可能发生的次生环境灾害。为防止次生事故的发生。环境监测组在抢险过程中，要始终关注救援行动中可能产生的污染事故，及时向指挥部报告，采取必要的措施防止次生污染，应急结束后要继续监测现场污染情况，现场清理和恢复必须按照环保要求，对现场遗留物做无害化处理。主要采取以下防范措施：

- 危险化学品火灾和爆炸等事故都会对大气环境造成影响，危险化学品直接挥发进入大气到环境、危险化学品发生火灾、爆炸、燃烧后产生的可燃气体，同时，伴生未燃烧产生的可燃气体CO及SO2等有毒有害物质引起大气污染，雾状水喷淋稀释处理。

- 消防废水、泄漏液体、冲洗水，启动废水三级防控措施或用沙箱、砖、水泥等环境应急物资，设置临时围堰，将消防污水拦截在厂区内，进行收集处理。同时，关闭雨、污水排口阀门。对事故水进行监测，废水污染物经处理指标满足排放要求时排放。防止因措施不当造成次生灾害。

- 泄漏的化学品、现场抢险遗留物必须回收处置，由专业处理机构处理，避免造成周围环境的次生污染。

- 在事件现场设置警戒线，及危险警告牌。迅速切泄漏源，封锁事故现场和危险区域，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志。同时设法保护邻近重要设施和环境保护目标，严禁一切火源、切断一切电源、防止静电火花，防止事态扩大和引发次生事故。

- 对由事件引发的爆炸灾害，要选用正确的消防器材扑灭火灾，对不应该使用水灭火的火源，使用二氧化碳泡沫或砂土等器材灭火。

事件消除后，要派专人值守，观察其是否彻底消除，防止死灰复燃。

## 6.2现场监测方案

（1）事件发生后，立即委托监测单位，在现场安全处，对现场进行实时监测，发生异常立即向上级报告。

（2）事件处置结束后，应委托监测单位，继续在现场监测，对受污染的土壤进行收集，发现异常立即上报，直至确认事件已彻底处置完毕。

## 6.3现场人员撤离方案

在事件可能波及到的现场，除参加应急救援的人员、指挥人员及需要留守在岗位的人员外，其余全部撤离，撤离工作根据应急救援队职责分工开展。撤离方向根据现场实际情况，如污染物特性、浓度、风向、水流向、周边环境等特点有序的组织进行。

在危险区中心，应急救援大队要做好受伤、中毒人员的抢救，使其尽快脱离现场，同时组织群众疏散；将伤员或中毒人员救出现场后，根据情况就地实施急救或送医院救治；做好事故现场治安、交通指挥、危险范围警戒，协助进行群众疏散。

人员撤离路线图在明显位置公布，并做好人员撤离的培训、演练。

（1）事件发生后，现场操作人员，要冷静判断事件的可控性，如果事件可控，操作人员在确保个人人身安全的前提下，按岗位操作规程对现场进行应急处置。

（2）事件发生后或在事件处置过程中，事件已发展到不可控时，现场领导应立即命令现场人员紧急撤离现场。

（3）现场撤离人员应按疏散路线，撤离至安全区域。公司环境应急疏散线路图见图12.4。（具体见附件）

# 7 应急状态解除

## 7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足环境应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）泄露物已降至规定限值内；

（3）事件造成的危害已被彻底清除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业环境应急处置行动已无继续的必要。

## 7.2应急终止程序

达到环境应急终止条件后，经公司应急指挥中心批准，结束应急处置工作，并由总指挥宣布应急结束。由公司应急办通知周围受影响的单位、居民恢复正常的生产、生活秩序，必要时通过新闻媒体向社会发布应急结束的消息。

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，继续进行现场监测，直到其他补救措施无需继续进行为止。

## 7.3应急终止后续工作

（1）将事件情况按规定如实上报市、区环保局应急办。

（2）保护事件现场，采取跟踪监测和评估。突发环境应急事件对环境造成的影响可能是持续的，因此，对受影响的环境应采取跟踪监测和评估。该项工作是根据实际情况由公司与上级环保部门协同制定方案，并取得相应技术支持。

（3）向事件调查处理小组移交事件发生应急处理过程一切记录，配合事件调查处理小组取得相关证据。

（4）由环境应急救援办公室负责总结评审整改，编制事件应急救援工作总结报告，并报送至市、区环保局应急办。

# 8 善后处置

## 8.1受灾人员安置及损失赔偿方案

涉及公司的事件善后处置工作，由公司总经理负责组织相关部门实施。善后处置主要包括人员安置、补偿，征用物质补偿，灾后重建，污染物质收集、清理与处理等事项。应尽快消除事件影响，妥善安置、慰问受害人员及受影响群众，做好受害人员家属的安抚工作，依据相关法律政策进行善后处理及医疗救助工作，根据有关保险机构保险合同的约定，及时做好个人和单位损失的理赔工作，维护社会稳定，确保公司生产的正常进行。

## 8.2长期环境影响评估

环境应急事件发生后，公司安环部会同上级相关部门对事件的原因、性质、影响范围和危害程度、责任、经验教训等问题进行全面客观的调查评估，以利于改进公司的应急管理工作。

## 8.3环境恢复与重建工作的内容和程序

根据环境影响的评估结果，对环境应急事件造成的环境问题提出解决措施，使受污染环境尽快恢复原生态。难于恢复的采取重建措施，提出重建方案，恢复与重建工作内容在政府部门审核通过与指导下开展。

## 8.4危险废弃物处置

事故处理后，收集的含油废液作为危险废弃物，应及时联系有资质（经营许可证）的危险废弃物回收处置单位对抢修施工现场的含油污水进行及时清理和回收，避免造成环境的次生污染。

# 9 应急保障

## 9.1应急队伍保障

沈阳维硕精密电镀有限公司建立环境应急处置队伍，明确责任分工，按遇到紧急情况应履行的职责，强化日常训练和演习。一旦启动环境应急预案，快速反应分队各小组立即进入应急状态，同时基础救援分队做好应急准备。

## 9.2应急资源

在环境应急保障计划落实的基础上，要确保环境应急资源的保障，既人力、物力、资金上的保障。公司各生产岗位和辅助岗位制定了相应的现场处置方案，岗位人员经过培训，能够应对岗位突发性环境事件。

公司建立环境应急救援队伍，组建公司生产一线有经验的岗位人员组成的事件应急抢险专业组。公司每年针对火灾等安全环境事件开展专门的培训和演练。

公司建立环境应急专家库，在应急响应时组建专家组，配合指导应急救援工作。必要时与上级环保、应急机构协调，聘请外部专家参与指导救援工作。

## 9.3应急物资和装备保障

依据环境应急事件的处置要求，公司配备必要的环境应急物资储备，保证在发生环境事件时能有效防范对环境的污染和扩散。应急工作中的物质调用由公司统一协调，各单位组织实施，消防设备、器材按照公司规定进行日常检查维护。公司财务部负责筹措突发环境事件应急管理及处置所需的资金，根据应急领导小组的指令及时支出应急所需的款项，保证应急事件所需；公司每月对救援装备、物资、药品状况及数量进行检查，破损或过期的物资、药品要及时维修更新；运营保障部负责组织每年对现场消防设备、器材进行维修保养工作。具体见表9-1《公司环境应急处置及救援资源分布及配备一览表》。

表9-1  公司环境应急处置及救援资源分布及配备一览表

| 序号 | 应急物质名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓、消防水管 | / | 生产车间 |
| 2 | 手电筒 | 2 | 收发室 |
| 3 | 灭火和应急用干沙 | 5m3 | 仓库、生产车间 |
| 4 | 灭火器 | 5 | 车间、库房、办公室 |
| 5 | 急救箱 | 1 | 办公室 |
| 6 | 铁锹 | 6把 | 库房、喷涂车间 |
| 7 | 潜水泵 | 1台 | 库房 |
| 8 | 防毒口罩 活性炭 | 10 | 仓库 |
| 9 | 防护手套 耐酸碱 | 10 | 仓库 |
| 10 | 自制禁行标志牌 | 2个 | 仓库 |
| 11 | 隔离警示带 自制带标签警示带 | 20m | 仓库 |

## 9.4应急通讯

公司为环境应急指挥部及环境应急救援小组人员配备了手机、对讲机。事件现场指挥以手机和对讲机为主，其它通讯方式作为备用方案，确保应急状态下信息畅通。

具体见表9-2《公司内部人员应急联系通讯录》；表9-3《外部请求援助单位联系信息》；表9-4《可能遭受影响的单位、居民联系信息》。

表9-2  公司内部人员应急联系通讯录

| 姓名 | 公司职务 | 应急职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急领导小组 |
| 杨玉鹏 | 总经理 | 组 长 | 15840560090 |
| 董斌 | 生产部 | 副组长 | 13704158922 |
| 刘文辉 | 销售部 | 组 员 | 15840560085 |
| 侯丽丽 | 办公室 | 组 员 | 15840560093 |
| 李成玉 | 办公室 | 组 员 | 18802462053 |
| 抢险救灾组 |
| 刘福贵 | 经理 | 组长 | 15840076978 |
| 邓绍海 | 员工 | 组 员 | 13664182322 |
| 迟宏巨 | 员工 | 组 员 | 15140031733 |
| 应急保障组 |
| 邓绍梅 | 组长 | 组 长 | 13940586713 |
| 赵立新 | 员工 | 组 员 | 15998114654 |
| 姜亚玲 | 员工 | 组 员 | 15002406003 |
| 综合组 |
| 侯丽丽 | 办公室 | 组长 | 15840560093 |
| 周祥荣 | 员工 | 组 员 | 15998357113 |
| 张国常 |  | 组 员 | 15142602649 |
| 李井镇 |  | 组 员 | 15511069509 |

表9-3  外部请求援助单位联系信息

| 单 位 | 办公固话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 沈阳市环保应急电话 | 024-12369 | —— |
| 沈阳市环保局应急办 | 024-24845545 | —— |
| 沈阳市经济技术开发区管委会应急办 | 024-25814325 | —— |
| 沈阳经济技术开发区环境监测站 | 024-25365919 | —— |
| 沈阳市环境监测中心站 | 024-23935777 | —— |
| 急救、公安、消防 | 120、110、119 | —— |
| 沈阳市经济技术开发区消防大队 | 024-25814526 | —— |
| 沈阳医学院附属奉天医院 | 024-85715200 | 沈阳市铁西区南七西路5号 |
| 沈阳市第九人民医院 | 024-25732571 | 沈阳市铁西区南十一西路18号 |
| 沈阳经济技术开发区人民医院 | 024-62522227 | 沈阳经济技术开发区昆明湖街38号 |

## 9.5应急技术

建立环境应急数据库，建立健全各专业环境应急队伍和地区专业技术机构随时投入应急的后续支援和提供技术支援。

公司负责组织突发环境事件地区环境应急监测工作，委托地方环境监测机构进行应急监测工作。

（1）根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

（2）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 9.6其他保障

### 9.6.1治安保障

现场应急指挥部协助公安部门做好事故现场治安警戒和治安管理工作，维持现场秩序，及时疏散群众，并加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

### 9.6.2对外信息发布保障

各级环境应急相关专业部门要建立和完善环境安全应急指挥系统、配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

# 10 预案管理

随着环境应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或环境应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。

## 10.1预案培训

### 10.1.1培训计划与内容

为确保快速、有序和有效的环境应急响应能力，所有公司环境应急救援指挥部成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。环境应急培训主要内容：

（1）如何识别危险

（2）如何启动紧急警报系统

（3）危险物质泄露控制措施

（4）应急监测程序

（5）各种应急使用方法及事件预防、避险、避灾、自救、互救的常识

（6）防护用品佩戴和使用

（7）如何安全疏散人群等

培训计划：

公司人事部门，根据上年度的实际情况制定本年度培训计划，包括公司领导层培训计划、公司管理层培训计划、生产工人和辅助生产工人培训计划、技术人员培训计划、应急专业队培训计划和其他培训计划。

培训计划制定后，上报主管领导审查、批准，下发后组织并监督执行。

如果预案涉及外部相关方，日常管理办公室要主动告知和宣传。

### 10.1.2培训方式

培训方式可根据公司实际特点，采取多种形式进行，如专业例会、班前会、班后会、定期开设培训班、发放宣传资料以及公告栏、墙报等。

### 10.1.3培训要求

针对性：针对可能的环境事件情景及承担的环境应急职责，不同人员不同内容；

周期性：至少一年进行二次；

定期性：定期进行岗位技能培训（上岗前）。

真实性：贴近实际应急活动。

## 10.2预案演练

为了提高环境应急救援人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事件的救援行动中，达到快速、有序、有效的效果。公司每年由应急指挥部组织一次大型环境应急预案演练，演练方案由办公室编制，必要时，由沈阳维硕精密电镀有限公司与经济技术开发区环保局应急办共同编制。要求指挥部成员及公司各相关部门全部参与应急预案演练，演练应有计划、有组织、有记录。

公司制定预案演练计划，定期组织开展事件环境应急培训和演练，验证员工事件环境应急能力和环境应急物资的准备情况：

①岗位员工熟悉自己应履行的职责，掌握事件环境应急救援技能。

②从事件报警、疏散，到泄漏物的处理方法；从各种防护器材工具的使用，到人员危险环境下的自救互救，都应从实战的角度进行训练。

③加强岗位员工基本操作技能的培训，每一名员工都应该做到熟悉岗位的工艺和设备，掌握突发事件的正确处理方法，严格执行工艺操作和巡回检查制度，及时消除事件隐患。

④结合自身生产实际，灵活安排培训演练的形式和时间，纳入工作业绩的考核，使此项工作能够做到更加行之有效。

⑤公司环境应急培训及管理在所属部门要留存记录集影像资料备查。

## 10.3预案修订

通过《突发环境事件应急预案》的实施和演练，根据公司生产实际和演练情况，对预案中的变动和不足之处，每年公司安全质量部组织评审、修订、更新，以实现可持续改进。

## 10.4预案备案

公司突发性环境污染事件应急处置预案修编完成后，公司组织专家评审组进行评审。形成的预案每年由公司相关部门结合公司实际情况，对预案进行修善，确保预案的可操作性与时效性。如公司储存的化学品或生产工艺有较大变更时，还需组织相关方面专家进行论证评审。

预案要送上级环保部门及相关应急抢险专业机构进行备案。公司内部相关部门进行受控备案管理。

# 11 附则

## 11.1预案的签署和解释

预案签署：杨玉鹏（总经理）

预案解释：由沈阳维硕精密电镀有限公司负责解释

## 11.2预案实施

本预案自印发之日起实施。

# 12附件

## 12.1 企业基础情况

### 12.1.1 企业名称、详细地址

企业名称：沈阳维硕精密电镀有限公司

通讯地址：沈阳市经济技术开发区新民屯镇北三台子村

公司地理位置见图12-1

### 12.1.2 经济性质、从业人数

企业名称：沈阳维硕精密电镀有限公司

通讯地址：沈阳市经济技术开发区新民屯镇北三台子村

企业类型：中外合资企业

建厂时间：1993年

占地面积：700m2

职工总数：40人

固定资产：700万元

主要产品：电泳、电镀、喷涂等工件。

机构设置：见图12-2

图12-2 公司组织机构图

### 12.1.3厂区平面布置及周边环境

沈阳维硕精密电镀有限公司位于沈阳经济技术开发区新民屯镇北三台子村，建设项目东侧为沈阳三木化工有限公司，西侧为冶金五路，北侧为空地，南侧隔沈辽路为加油站。

# Text boxes

沈阳市突发环境事件应急预案

沈阳经济技术开发区突发环境事件应急预案

沈阳维硕精密电镀有限公司

安全应急预案

沈阳维硕精密电镀有限公司

消防应急预案

沈阳维硕精密电镀有限公司

突发环境事件应急预案

应急领导小组

现场应急指挥部

抢险救灾组

综合组

应急保障组

图2-1环境应急救援组织机构图

严重

事件级别

一般

应急结束

现场清理

解除警戒

善后处理

事件调查

指挥部办公室人员到位

信息网络开通

应急启动

应急资源调配

专业指挥到位

扩大应急

事件发生

申请增援

救援行动

警情判断

接警

信息反馈

报警

人员互动

专家技术支持

工程抢修

警戒与交管

总结评审整改

应急恢复

医疗救护

人群疏散

现场监测

环境保护

事件信息收集

项目所在地

图12-1       公司地理位置见图

总经理

副总经理

副总经理

涂装工段

电泳工段

电镀工段

质检部门

销售部门

财务部门

安技环保部门

图12-3    企业四邻图

图12-4    公司厂区平面布置及危险源分布图

图12-5  雨污水管网图

图12-6      公司应急物资分布图

图12-7   公司应急逃生路线图