沈阳福润肉类加工有限公司突发环境事件应急预案

目的:为了防止本公司可能发生污水超标排放事故,特制定本预案
适用范围:本预案适用于本公司可能发生污水超标排放事故的各相关岗位。
一、指导思想
    为贯彻”国家安全环保方针，落实安全环保生产责任制,确保单位.社会及人民生命财产的安全,预防重大污染事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本公司污水处理工艺特点及可能发生的导致事故性排放的因素,本着”预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定事故性排放污水应急预案。
二、编制依据
    1.中华人民共和国安全生产法。
    2.沈阳市污水处理厂运行,维护及安全技术规范。
    3.中华人民共和国环境保护法。
    4.中华人民共和国水法。
    5.中华人民共和国水污染防治法。
 三、编制说明
    该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动:
    1. 发现出水水质超标时
    2. 污水水量超过设计标准时
    3. 大面积,长时间停电时
 四、事故应急指挥机构,职责及分工
    1.指挥领导小组： 组长：赵文龙、 副组长：张继明

组员：金强、张立会、毕于海、马文静、袁永强、徐世辉、韩颖、
    2.运行工艺组：张立会负责污水处理站运行控制。
    3.设备抢修组：金强、孙勇、王金福负责污水设备抢修工作。
    4.电力供应组：杨文军、鲁斌、负责污水站电力供应。
    5.物资供应组：韩颖、毕于海、负责应急物资与化验设备人员供应。
 五、应急处理原则
    1.及时控制进入污水处理站的污水水量和水质的控制。
    2.加强运行控制,保证运行正常。
    3.加强设备运行维护。
 六、事故预防措施 
    1,操作人员应严格按照操作规程进行操作,防止因检查不周或失误造成事故
    2.及时合理的调节运行工况,严禁超负荷运行
    3.加强设备管理,认真做好设备,管道,阀门的检查工作,对存在的安全隐患的设备,管道,阀门及时进行修理或更换
 七、事故应急措施及注意事项
     1.污水超标排放的处理流程
     （1)发现后当班人员立即向领导小组组长及夜班值班人员汇报,并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系
     （2)当班人员排查造成超标的原因,查明原因后按照以下几方面处理：
        ①发现进水超标
        a立即向领导汇报,通知生产科,减少送水量。
        b立即通知品技科化验班组对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整.
        ②突发暴雨
        a根据天气预报,组织机修班预先对各设备进行检查,确保完好,组织力量对厂区雨水管线进行疏通,确保畅通.
        b各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行
        c值班运行班组增加水泵台数,降低集水井水位,直到满负荷为之.外出巡视,必须两人一组,注意防滑.
        d变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用.
        e厂抢修队员,车辆做到随叫随到,严阵以待,以处置突发事故的发生
        ③水量超过处理能力
        a及时与生产科联系,并取水样化验COD,在达到排放标准及征得上级同意后,将超越阀打开,直至与处理能力相当
        b及时通知中途提升泵站减少进水
        ④突然停电
        a生产班组人员将现场设备退出运行状态
        b如无法送电,则通知上级主管部门,减少往管线输送污水
        c来电后,按操作规程及时开启设备,恢复运行
    八、事故后的清消.恢复和重新运行
    由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态.开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估,组织力量进行污染区的清消,恢复。

沈阳福润肉类加工有限公司

2018年5月24日