沈阳金廊热力有限公司

重污染天气应急预案

1总则

1.1编制目的

为有效应对重污染天气，减轻重污染天气对人民群众身体健康的影响。建立健全重污染天气应急响应机制，提高预防、应对重污染天气的能力，按照《沈阳市重污染天气应急预案（试行）》（沈政办发【2014】4号）要求，特编制本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《大气污染防治行动计划》、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)、《沈阳市人民政府突发公共事件总体应急预案》、《沈阳市重污染天气应急预案（试行）》（沈政办发【2014】4号）及相关法律法规。

1.3适用范围

本应急预案适用于发生重污染天气时沈阳金廊热力有限公司紧急应对。

#### 1.4基本原则

以人为本、减少危害；统一领导、分级负责；依靠科学、依法规范；快速反应、协同作战。

2应急组织机构和职责

成立重污染天气指挥部，下设应急管理办公室和三个应急组，应急办公室设在生产科，负责重污染天气的应急管理及应急处置工作。

2.1应急组织机构

2.1.1应急指挥部

总指挥：总经理

副总指挥：生产副总经理

成员：生产科长、热源厂厂长、环保专工、

2.1.2应急办公室

主任：生产副总经理

成员：热源厂厂长、生产科长、调度、各专业专工、环保专工

2.1.3应急处置组

运行应急组  组长： 运行班班长   成员：各运行人员

检修应急组  组长： 检修班班长   成员: 各检修人员

物资保障组  组长：  物资班班长  成员：物资班人员

2.2应急指挥的职责

2.2.1应急指挥部职责

#### （1）负责对发生重污染天气时，按照市政府下达的应急预警等级，及时启动应急预案，并下达应急预警启动、变更和终止命令；

#### （2）全面指挥应急处理工作。重污染天气发生后，立即按本预案规定的程序，组织各应急人员赶赴现场进行处理，使污染物排放降低到最低限；

#### （3）根据本公司环保设施的变化以及国家环保政策的调整及时对本预案的内容进行相应修改，并及时上报；

#### （4）负责向上级和主管部门报告本公司的重污染天气应急处理情况。

#### （5）负责修订完善本应急预案。

#### 2.2.2应急办公室职责

#### （1）负责建立和完善重污染天气预警体系，明确工作分工和流程；

#### （2）负责公司脱硫设备数据的检测工作，及时向应急指挥部汇报；

#### （3）负责向各应急成员组传达指挥部的各项应急指令；

#### （4）负责收集汇总各类信息，随时向指挥部汇报应急响应进展情况；

#### （5）完成指挥部交办的其他任务。

2.2.3运行应急组职责

#### 接到下达应急预警通知后，在保障设备安全的前提下及时调整脱硫加药量，提高脱硫效率；

#### 加强设备巡视工作，确保污染治理设施运行的稳定性。

#### 按要求及时调整燃煤煤质；

#### 在保障供暖前提下，尽可能降低运行负荷。

2.2.4检修应急组职责

#### （1）加强设备巡视工作，确保污染治理设施运行的稳定性；

#### （2）污染治理设施出现故障时，要及时进行处理，确保设施的投运率。

#### 2.2.5物资保障组职责

#### （1）保障脱硫药剂的及时供应；

#### （2）保障所需低硫煤质的储备。

3监测预报与预警发布

3.1监测预报

脱硫环保负责人应根据脱硫设备运行情况及在线监测数据，并根据天气预报污染指数情况进行分析，将综合分析情况每天向指挥部办公室报告。

3.2预警发布、变更或解除

指挥部办公室按照市指挥部发布的应急预警级别，及时向指挥部报告，指挥部立即启动相应的应急预警，由指挥部办公室向各应急组下达启动应急预案指令，并保持与区、市环保部门沟通，及时变更或解除预警。

3.3预警分级

根据市指挥部发布，将预警级别分为：三级（黄色）预警、二级（澄色）预警和一级（红色）预警。

（1）当预测连续3天以上发生重度污染（200＜AQI≤300）天气时，启动三级（黄色）预警；

（2）当预测连续3天以上发生重度污染（300＜AQI≤500）天气时，启动二级（澄色）预警；

（3）当预测1天以上发生重度污染（AQI＞500）天气时，启动一级（红色）预警；

4 应急预防措施

4.1煤场、渣场每天24小时安排专人按巡回检查路线和巡回检查内容进行检查，检查要详细、到位，确保设备运行正常，发现异常及时汇报处理；

4.2保障脱硫、脱硝、除尘设施的投运率和效率，确保二氧化硫、氮氧化物、烟尘达标排放；

4.3加强脱硫、脱硝、除尘设备运行检查，发现缺陷及时消除；

4.4 配备防尘喷洒水源及水带。

5应急响应及措施

5.1应急响应

按照市指挥部发布的应急预警级别，立即启动同级别的应急响应。

5.2应急响应措施

5.2.1三级应急响应措施

（1）保障脱硫、除尘设备正常运行；

（2）在保障设备安全的前提下及时调整脱硫，提高脱硫效率；

（3）在保障供暖的前提下，尽可能降低运行负荷。

5.2.2二级应急响应措施

（1）保障脱硫、除尘设备正常运行；

（2）在保障设备安全的前提下及时调整脱硫加药量，提高脱硫效率；

（3）在保障供暖的前提下，尽可能降低运行负荷；

（4）对厂区道路、煤场及渣场作业处，每日用水喷洒一次。

5.2.3一级应急响应措施

（1）保障脱硫、除尘设备正常运行；

（2）在保障设备安全的前提下及时调整脱硫，提高脱硫效率；

（3）在保障供暖的前提下，尽可能降低运行负荷；

（4）对厂区道路、渣仓及灰仓作业处，每日用水喷洒两次。

6应急保障

6.1组织保障

指挥部各部门要各司其责，密切配合，做好相应的保障工作。各部门要按照各分工，明确责任，对重污染天气的各项应急保障工作负责。

6.2应急队伍

由生产技术运行人员、脱硫运行人员、维修人员、物资部人员及各部门管理人员组成。

6.3通讯与信息保障

应急指挥部及应急小组应建立联系网，明确通讯联系方式，利用固定电话、手机微信及对讲机的等信息平台，确保应急预案启动期间的信息畅通。

7总结评估

应急解除后，指挥部办公室应组织各应急组人员对重污染天气应急工作作出总结，对应急工作中存在的问题，应分析原因、整理资料、总结经验，提出重污染天气应急预案的修改建议。

8应急培训与演练

指挥部应定期组织对公司各部门人员开展重污染天气应急培训工作，提高应急工作相关人员业务能力。定期组织应急演练，使相关人员熟悉应急流程，并检验应急预案的可行性。

9附则

9.1本预案由重污染天气指挥部办公室制定并解释。

9.2本预案于2017年11月1日实施。

9.3附件：沈阳金廊热力有限公司重污染天气应急指挥部名单及联系方式

沈阳金廊热力有限公司

重污染天气应急预案

2017年10月