辽宁新天地供暖工程有限公司应对污染天气应急预案

按照国家相关要求，为有效应对沈阳市空气污染，全面提高脱硫、除尘应急处置能力，根据我公司的具体情况，制定以下应急预案。

一、组织机构：

组长：石承伟

成员：王永鹏 张文亮  封国良  关军

主要负责减少污染物的排放，保证洒水抑尘，保证煤堆、灰堆等防尘措施到位，加强环保设施监管。

组织各运行班长，相关人员熟悉预案内容，做到心中有数，能够熟练操作设备。

二、运行机制

预案启动由生产科牵头，负责组织协调，机构成员各负其责。预案启动后，组织机构成员立即投入工作，采取相应措施，直至问题解决，脱硫、除尘设备恢复正常运行。

三、报告程序及要求

接到环保局要求后，及时启动预案。同时第一时间向环保局汇报预案启动情况，采取有效措施控制二氧化硫及烟尘排放。

四、具体措施

III级（黄色）预警应急响应措施

1、向公司申请调拨更低硫值的煤炭。

2、药剂投放量加大，脱硫池液体PH值由规程要求5-7，提高到7-9.。

3、加强环保设备巡检，随时关注S02数据变化，适时做出设备参数调整。

4、洒水抑尘，保证煤堆、灰堆等防尘措施到位，加强环保设施监管。

II级（橙色）预警应急响应措施

在落实III级预警应急响应措施基础上，在采取如下措施：

1、增加洒水抑尘频次，至少每4小时洒水1次，每天至少洒水6次，保证煤堆、灰堆等防尘措施到位，加强环保设施监管。

2、药剂投放量加大，脱硫池液体PH值提高到9-10。

I级（红色）预警应急响应措施

在落实II、III级预警应急响应措施基础上，在采取如下措施：

1、增加洒水抑尘频次，至少每3小时洒水1次，每天至少洒水8次，保证煤堆、灰堆等防尘措施到位，加强环保设施监管。

2、药剂投放量再次加大，脱硫池液体PH值进一步提高。

3、当空气污染指数达到红级预警时，我公司将减产20%(即锅炉运行台时数减少20%)。

五、预案演练

适时组织演练，按照预警等级采取相应的应急措施，完成真是应急响应过程，从而检验和调高负责人的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能等应急能力。

辽宁新天地供暖工程有限公司

2017年10月24日