突发环境事件应急预案

沈阳贡烽热力有限公司

二〇一五年十月

沈阳贡烽热力有限公司

突发环境事件应急预案编制小组

组  长：李天石

成  员：李湧、马吉军、高倩

编  制：王连琴

审  核：高倩

审  定：李天石

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4公司突发环境事件分级	3

1.4.1公司重大环境事件（Ⅰ级）	3

1.4.2公司一般环境事件（Ⅱ级）	4

1.5工作原则	4

1.6应急预案关系说明	5

2组织机构和职责	6

2.1应急领导小组	7

2.1.1应急领导小组组成	7

2.1.2应急领导小组职责	7

2.2应急救援办公室的职责	8

2.3公司应急救援小组组成及职责	8

2.3.1公司应急救援小组组成	8

2.3.2公司应急救援小组职责	9

2.4公司应急专家组构成及职责	11

2.4.1专家准备	11

2.4.2 专家使用	11

2.5外部应急/救援力量救援人员机构构成	12

3预防与预警	13

3.1公司风险源分析	13

3.2预防与应急准备	18

3.3监测与预警	20

3.3.1例行监测	20

3.3.2应急监测	20

3.3.3信息管理	20

3.3.4预警管理	20

3.3.5预警行动	21

3.3.6预警解除	21

4应急响应	22

4.1响应流程	22

4.2分级响应	24

4.3启动条件	24

4.3.1重大环境事件Ⅰ级响应	24

4.3.2一般环境事件Ⅱ级响应	24

4.4信息报告与处置	24

4.4.1信息通报流程	24

4.4.2信息上报	25

4.4.2.1初报	25

4.4.2.2续报和处理结果报告	25

4.4.3事件发生后可能遭受影响的单位、求助单位信息联系	26

4.5应急准备	26

4.6应急监测	26

4.6.1水质监测	26

4.6.2大气监测	27

4.6.3土壤监测	27

4.7现场处置	28

4.7.1水环境污染事件现场处置	28

4.7.1.1可能发生水环境污染的状况	28

4.7.1.2影响范围	28

4.7.1.3现场处置	28

4.7.2大气环境污染事件现场处置	29

4.7.2.1可能发生气体环境污染的状况	29

4.7.2.2影响范围	29

4.7.2.3现场处置	29

4.7.3化学品及固废运输环境污染事件应急处置	30

5安全防护	32

5.1应急人员的安全防护	32

5.2受灾群众的安全防护	32

5.3患者医疗救护方案	32

6次生灾害防范	33

6.1次生灾害防范措施	33

6.2现场人员撤离方案	33

6.3危险废弃物处置	33

7应急状态解除	35

7.1应急终止条件	35

7.2应急终止程序	35

7.3应急终止后续工作	35

8善后处置	36

8.1受灾人员安置及损失赔偿方案	36

8.2长期环境影响评估	36

8.3环境恢复与重建工作的内容和程序	36

9应急保障	37

9.1应急队伍保障	37

9.2应急资源	37

9.3应急物资和装备保障	37

9.4应急通讯	38

9.5应急技术	41

9.6其他保障	41

9.6.1交通运输保障	41

9.6.2治安保障	41

9.6.3医疗保障	41

9.6.4对外信息发布保障	41

10预案管理	42

10.1预案培训	42

10.1.1培训计划与内容	42

10.1.2培训方式	42

10.1.3培训要求	42

10.2预案演练	43

10.3 预案修订	43

10.4 预案备案	43

11附则	44

11.1预案的签署和解释	44

11.2预案实施	44

12 附件	45

12.1 企业基础情况	45

12.1.3厂区平面布置及周边环境	48

12.1.4生产规模及产品方案	50

12.1.5生产工艺流程及主要污染工序	50

12.1.6 公司“三废”排放情况	51

12.1.7 风险源平面布置图	52

12.2 应急物资分布图	53

12.3 应急疏散线路图	54

12.4 排水走向图	56

12.5 风险告知卡	57

沈阳贡烽热力有限公司突发环境事件应急预案

# 1总则

## 1.1编制目的

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》、《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》等法律法规的相关规定，提供环境污染事件的预防、应急响应和事后处理的能力，有效降低环境污染事件的危害，减少突发性环境事件造成经济损失和人员伤亡，制定本企业在环境污染事故发生时的工作计划，实施消除事故隐患的预防措施及发生突发性环境应急办法，并建立健全企业突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，确保企业生产经营以环境安全为前提，保障企业员工和公众生命健康与财产安全，促进企业全面、协调、可持续发展，维护社会稳定。

## 1.2编制依据

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月）

- 《国家突发环境事件应急预案》（2015.2）

- 《突发环境事件应急管理办法》（2015.4.16）

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第17号）（2011.4.18）

- 《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2013.7.19）

- 《辽宁省突发事件应对条例》（2009.10.1）

- 《石油化工企业环境应急预案编制指南》环办[2010]10号

- 《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（2015.5.19）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004)

- 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）

- 《国家危险废物名录》（2008）（环境保护部 环办[2010]10号）

- 《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）（2014.4.3）

- 《市管电厂除尘治理补贴项目环境影响报告表》（2014.4）

- 1.3适用范围

（1）本预案为公司级环境风险防控预案，是针对公司区域内可能发生的环境污染与破坏事件，采取的防范措施和抢险救援工作方案，指导应急救援工作的实施。

（2）本预案适用于沈阳贡烽热力有限公司

## 1.4公司突发环境事件分级

按照公司突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为：公司重大环境事件（Ⅰ级）、公司一般环境事件（Ⅱ级）。

### 1.4.1公司重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为公司重大环境事件：

- 因突发环境事件导致人员死亡1人及以上的，或疏散和转移周围行人100人及以上的；

- 因环境污染造成直接经济损失5万元以上的；

- 危险化学品泄漏，造成场区环境污染物严重超标的；

- 不能通过总阀门将泄漏物质影响范围控制在厂界内，污染周边水体和土壤的；

- 因环境污染影响企业正常生产的；

- 因环境污染对周边区域的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成一定危害，造成扰民纠纷案件的；

### 1.4.2公司一般环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为公司一般环境事件：

- 因突发环境事件疏散和转移周围行人100人以下的；

- 由于环境污染造成直接经济损失5万元以下的；

- 危险化学品泄漏，影响员工正常工作的；

- 原料泄漏，导致厂区内环境污染物超标的；

- 通过总阀门将泄漏物质可控在公司厂界内的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.5工作原则

应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，平战结合、公司自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。

（1）以人为本，减少危害。把保障公司员工和人民群众的人身安全和身体健康放在首位，切实加强公司员工的安全防护，充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。在省、市、区环保局的统一领导下，公司应急指挥部负责现场指挥公司突发性环境污染事件应急救援工作，公司有关部门按照各自职责和权限，负责事件的应急处置工作。

（3）快速响应，果断处置。事件发生时，按照分级响应的原则快速、及时启动相应的应急预案。

（4）依靠科学，依法规范。采用先进的应急救援装备和技术，提高应急救援能力，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策，确保预案的科学性、针对性和可操作性，依法规范应急救援工作。

（5）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事件应急与预防工作相结合。做好事件预防、预测、预警和预报工作。开展培训教育，组织应急演练，做到常备不懈。进行宣传教育，提高从业人员的环保意识，做好物资和技术储备工作。

## 1.6应急预案关系说明

本预案是根据有关法律、法规、标准和地方人民政府及有关部门制定的环境应急预案编制要求而制定，并与地方人民政府及有关部门预案相对应、相衔接，形成完整的突发环境事件应急预案体系。

本预案是针对公司应对突发环境应急事件综合预案，与公司突发安全事件应急预案、消防预案在应急管理及应急活动中协同作用、互为补充。

# 2组织机构和职责

公司环境应急组织机构由应急领导小组、应急指挥中心、应急办公室、应急专家组、应急救援大队及其下设的6个行动小组组成。即：通讯联络组、事故抢险组、事故抢修组、警疏监测组、后勤保障组、医疗救护组。

公司环境应急领导小组由公司主要负责人组成，是公司突发环境应急事件应急管理的最高领导机构；应急办公室作为应急领导小组的办事机构设在公司生技部。应急领导小组是应对突发事件的责任主体，对管辖范围内的各类突发环境事件负有直接指挥权、处置权。公司环境应急救援组织机构见图2-1。

图2-1环境应急救援组织机构图

## 2.1应急领导小组

### 2.1.1应急领导小组组成

应急领导小组由公司各部门负责人组成。

组长：李湧

副组长：马吉军

成员：张炜，陈晟

应急办公室：设在产部

### 2.1.2应急领导小组职责

发生一般和重大环境污染事件时，应急领导小组转为应急指挥部，承担应急处置工作的决策、指挥和控制等任务。

环境应急领导小组成员到达现场后，立即成立现场指挥部，担任现场指挥职责，控制现场、制止事态蔓延：

（1）分析判断事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应预警级别、环境应急救援级别；

（2）决定启动环境应急预案，组织、指挥、协调各环境应急小组进行环境应急救援行动；

（3）批准成立现场救援指挥部，批准现场处置方案；

（4）报告上级部门与地方政府环境应急机构，通报事件或灾情情况；

（5）评估事态发展，决定升高或降低预警级别，环境应急救援级别；

（6）根据事件发展的严重程度，决定请求社会应急救援队伍援助；

（7）监督环境应急操作人员的行动，保证现场救援和现场外其它人员的安全；

（8）决定救援人员、员工及相关方人员从事件区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事件受影响区域撤离；

（9）协调环境应急救援设备、物质、通讯、医疗、后勤保障方面支持工作；

（10）批准新闻发布；

（11）宣布环境应急结束；

（12）决定公司各类事件环境应急演练，监督各部门事件应急演练工作。

## 2.2应急救援办公室的职责

在应急指挥中心的统一领导下，应急办公室的工作职责主要分为环境保护的日常管理工作和突发环境事件的响应两个方面。在日常管理方面，主要负责环境危险源与工艺及日常监督与数据报告、收集、管理，以及开展事故应急方面相关人员培训与演练等。在环境污染事件发生时的应急响应是指当环境污染事件发生时，应急办公室应在事故预警的第一时间将准确的信息通报给指挥中心，同时根据具体事故情况做出有针对性的快速反应。

## 2.3公司应急救援小组组成及职责

### 2.3.1公司应急救援小组组成

根据公司各部门自职能特点和现场环境应急需要，公司环境应急救援大队设立六个专业救援小组。

（1）通信联络组：

组  长：马吉军

副组长：刘  卫

组  员：金山、王育红、陈晟

器材配备：手机、对讲机。

（2）事故抢险组：

组  长：韩  林

副组长：金  山

组  员：夏玉祥、袁昌海

器材配备：手机、对讲机、手电筒。

（3）事故抢修组：

组  长：张炜

副组长：夏玉祥

组  员：关兴伟、王育红

器材配备：手机、对讲机、应急工具。

（4）警疏监测组：

组  长：李湧

副组长：关兴伟

组  员：陈晟、金山

器材配备：手机、对讲机、手电筒

（5）后勤保障组：

组  长：王连琴

副组长：彭  程

组  员：王兆艳、王育红

器材配备：车辆、手机

（6）医疗救护组：

组  长：高  倩

副组长：王兆艳

组  员：彭程、刘卫

器材配备：车辆、手机

公司内部应急人员联络方式详见本预案9.4应急通讯章节，表9-1《内部应急救援人员联系信息》

### 2.3.2公司应急救援小组职责

事件发生时应急领导小组及救援小组主要职责具体见表2-1。

表2-1 公司环境应急职责分工表

| 序号 | 机构部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | ●负责指挥、组织协调重大事故应急救援工作。 ●发出应急命令和解除警报等重大问题作出决策。 ●根据事故危害程度，适时启动上一级应急体系。 |
| 2 | 副总指挥 | ●组织指挥应急抢险工作的实施。 ●在现场指挥协助下指挥协调各抢险队的抢险工作。 ●向上级有关部门报告，组织搞好善后处理。 |
| 3 | 通讯联络组 （由检修部人员组成） | ●负责现场环境应急的通讯联络，根据事故程度，及时、准确向指挥部报告，请求外部力量救援。 ●迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、部门查明事件源部位及原因，采取紧急措施，防止事件扩大，下达按应急预案处置的指令。 ●负责确保各专业队与指挥部之间广播与通讯的畅通；通过广播指导人员的疏散和自救。 ●协助副总指挥做好事故报告、事故应急救援工作的实施。 ●及时了解事故危害范围，人员伤亡情况、环境污染情况、抢险情况及存在的问题。接待好上级有关部门。 ●做好环境危害事故的调查处理工作。 ●事先协议就近医院，做好事故受伤人员的救治。 ●负责回答外界新闻媒体有关咨询。 |
| 4 | 事故抢险组 （由发电部人员组成） | ●根据指挥部下达的指令，协助副总指挥组织对事故现场涉及工艺危险因素作出决策和处理。 ●负责生产系统非正常情况下的应急处理，接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场。 ●根据事件情形正确佩戴个人防护用具，协助事件发生单位迅速切断事件源和排除现场的易燃易爆物质。 ●查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域。 ●负责事故状态下，实施紧急工艺操作与监护。 ●负责及时了解生产运行情况并向总指挥报汇报 ●组织公司兼职消防队扑救一般火灾，协助专业消防队灭火。 |
| 5 | 事故抢修组 （由检修部人员组成） | ●负责事故有关设备、电气、仪表等抢修堵漏任务，控制事件，以防扩大。 ●接到报警后，立即采取措施确保事件处理外线畅通，使应急指挥部处理事件所有电话迅速、准确无误。 ●协助公司兼职消防队扑救一般火灾，协助专业消防队灭火。 |
| 6 | 警戒监测组 （由安保部人员组成） | ●负责事故现场的治安保卫、警戒。发生事件后，应根据事件情景佩戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场，并按事件的发展事态有计划地疏散人员；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ●负责危险范围内人员的疏散和危险警戒线的警戒。接到报警后，封闭现场，维护厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事件发生点，防止非救援人员靠近。 ●负责应急和事故恢复期间的环境监测工作。负责对事件发展情况及对周边环境影响的检查，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪检查。结果及时报告应急救援指挥部。 ●配合上级环境监测机构对事件进行环境监测。 |
| 7 | 后勤保障组 （由物资部人员组成） | ●负责事故抢险救援物资及人的运输，为救援行动提供物资保证，其中包括应急抢险器材，救援防护器材，监测分析器材和指挥通信器材等； ●负责抢险救灾物资的及时供应。 负责急救行动中人员器材的运输，负责保证应急物资及应急资金及时到位。 |
| 8 | 医疗救护组 （由综合部人员组成） | ● 负责抢救事件现场和波及范围内的受伤、中毒人员的救护，把受伤、中毒人员及时从事件现场抢救出来，就地急救或送医院救护。 |

## 2.4公司应急专家组构成及职责

应急领导小组设立专家组，成员为沈阳贡烽热力有限公司发电、检修、安保及生技部等专业人员组成专家组成。

组  长：李湧

副组长：马吉军

成  员：袁昌海  刘卫

职  责：

- 为突发环境事件应急指挥部和现场应急救援指挥部的决策提供技术支撑；

（2）参与突发环境事件预防工作；

（3）应急预案启动后，接受现场应急救援指挥部领导；参与应急救援的技术指导工作。

（4）参与制定并提出突发环境事件处置方案。

（5）参与环境污染事件调查和后期环境修复工作。

### 2.4.1专家准备

公司建立环境事故应急处置的专家库，实行动态管理，及时补充调整,由公司经营班子认可公布，并应适时组织专家进行交流。

### 2.4.2 专家使用

应急预案启动后，应尽快与相关的专家取得联系，迅速调动专家；应向专家介绍事故的信息，及时获取专家建议；做好专家的行程安排；当专家不能满足需要时，公司应急领导小组及时向上级专业主管部门请求给与支持。

应急专家联系方式详见本预案9.4应急通讯章节，表9-3《公司应急专家联系表》。

## 2.5外部应急/救援力量救援人员机构构成

外部应急救援机构包括各级地方政府应急组织机构、地方医疗、公安、消防、环保等部门。公司应在逐步与外部应急救援机构建立联系。应急联络方式详见本预案9.4应急通讯章节，表9-4《外部请求援助单位联系信息》。

# 3预防与预警

## 3.1公司风险源分析

（1）生产过程风险

公司主要生产过程风险为生产过程中设备运行不正常造成的废气污染物及废水污染物等大量排放，造成敏感点人群的伤害和环境损害。根据沈阳经济技术开发区热电有限公司建设、生产、运行情况，确定公司主要生产过程风险包括：

1）燃烧系统风险

燃料的储存、运输、加工过程具有风险。

①煤的储运、备煤干燥、蒸汽锅炉生产过程中，会产生煤尘污染，煤尘为导电可燃性粉尘，储煤、输煤管理不善当空气中煤尘浓度达到33g/m3～45g/m3，遇明火有发生煤尘火灾爆炸的可能；

②燃烧过程产生余热（即废弃热）通过冷却塔排放到大气，或被自然江河的水体冷却，造成热污染；

③燃烧过程中产生大量二氧化碳等温室气体、硫化物、氮化物等污染性气体，造成大气污染；

④当锅炉燃烧不良，使炉膛内没有完全燃烧的煤粉被烟气带到锅炉房尾部烟道上受热而发生二次燃烧事故；

⑤锅炉内温度压力过高、炉膛内水管破裂也可能导致锅炉爆炸事故。

2）汽水系统风险

汽轮机的油系统具有较大的风险。

①汽轮机有许多粗细不同的蒸汽管道和加热器，而用以调节和润滑汽轮机的透平油管纵横交错敷设在蒸汽管道之间，透平油极易燃烧，若发生渗油漏油现象极易引起火灾事故；

②机组设有主油箱，若发生渗油漏油现象，也能引起火灾事故；

③蒸汽管道若发生泄露，高温、高压蒸汽能将相邻的电缆烤焦，引起线路短路，从而引起火灾事故。

- 除尘、脱硫及脱硝工艺风险

除尘、脱硫、脱硝等环保系统，若发生运行不正常或损坏等事件会导致烟尘、SO2、NO2等废气污染物超标排放；

4）化学物质贮存区域风险

①化学水处理工业盐酸和工业液碱贮存罐及其区域，设置酸贮罐3只（地上），2只40m3、1只10 m3；碱贮罐3只（地上），2只40m3、1只10 m3；

②液氨贮存区域（化学制水间液氨贮存区域及系统），设置液氨瓶2只，均为20kg；氨水溶液箱4只，共4m3；

③氨水存放及其区域，设置氨水贮罐2只（地上），均为60m3；

5）其它突发事件如：火灾、爆炸等事件带来的次生环境损害事件。

（2）物质风险

公司主要环境风险物质为：化学处理用的工业盐酸、工业液碱、液氨、氨水、氧化钙及润滑油等。盐酸、液碱、液氨、氨水、氧化钙及润滑油等储存罐发生大量漏泄时，可能造成人身伤害，对环境造成污染，甚至发生火灾事故。风险等级为较大环境风险，具体评价见风险评估报告。涉及到的危险物质危害性质如下：

（1）工业盐酸

分子式为HCl，为无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味，不能燃烧，沸点为108.6℃（20%），相对密度为1.2kg/dm3。

危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体，与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

对人体健康危害:接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道的灼伤、溃烂形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤，急性中毒，长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

急救措施：皮肤接触时应立即脱去被污染的衣着、用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触时应立即提起眼睑，用大量流动水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

灭火方法：消防人员必须佩带氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰活苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）工业液碱

液碱即液态状的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠。分子式为NaOH，相对密度为1.328-1.349 kg/dm3，熔点为318.4℃，沸点为1390℃。纯液体烧碱称为液碱，为无色透明液体。具强腐蚀性、强刺激性。

危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。

对人体健康危害：皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。可致人体灼伤。皮肤接触时应立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟、就医。眼睛接触时应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟、就医。吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。食入时应用水漱口，给饮牛奶或蛋清、就医。

储存条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应与碱类、金属粉末、卤素、易燃或可燃物等分开存放，切忌混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装机容器损坏。

灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

- 液氨

液氨，又称为无水氨，是一种无色透明流动液体，有强烈刺激性气味。分子式为NH₃，相对密度为0.602824(25℃)，熔点为-77.7℃，沸点为-33.42℃，自燃点为651.11℃，CAS编号为7664-41-7，危险货物编号为23003，爆炸极限为16%～25%。易溶于水、乙醇、乙醚。能溶解碱金属和碱土金属、硝酸及亚硝酸盐、碘化物、溴化物、氰化物、硫氰化物等。本品易燃、有毒、具有刺激性，在氧气中能燃烧分解。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生强烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

消防措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，将容器从火场移至空旷处。灭火器：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

对人体健康危害：低浓度对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。滴入皮肤，会冻伤和腐蚀。接触眼睛可使眼结膜水肿，角膜溃疡，晶体浑浊甚至角膜穿孔。

急救措施：吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。皮肤接触时应立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。眼睛接触时应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。若不慎食入，应用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸雾状水中和、稀释、溶解。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

- 氨水

氨水分子式为NH4OH，为无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。相对密度0.91，饱和蒸汽压1.59（20℃），溶于水、醇。主要用作还原剂。易分解放出氨气,温度越高, 分解速度越快,可形成爆炸性气体。CAS号为1336-21-6，危规号为82503（浓度20%），UN编号2672。本品不燃，具有腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

对人体健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。

储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

急救措施：吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。皮肤接触时应立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。眼睛接触时应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。若不慎食入，应用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

灭火方法：采用水、雾状水、砂土灭火。

泄漏应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 氧化钙

分子式为CaO，分子量为56.08，CAS号为1305-78-8，UN编号为1910，危险货物编号为82501。外观为白色无定形粉末，熔点为2580℃，沸点为2850℃，相对密度（水=1）为3.35，不溶于醇，溶于酸、甘油，与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性。

急救措施：皮肤接触时应立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗。用大量流动清水冲洗。就医。眼睛接触时应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。若食入，应用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

健康危害：本品属强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙甲）。

储运要求：储存于阴凉、通风的库房。库内湿度最好不大于85％。包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

防护措施：呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防酸碱工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

泄漏处置：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：喷雾状水控制粉尘，保护人员。

- 润滑油

润滑油外观为淡黄色粘稠液体，闪点为120~340℃，自燃点为300~350℃，相对密度(水=1)为934.8，相对密度(空气=1)为0.85，沸点为-252.8℃，饱和蒸气压0.13（kPa）/145.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。为可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃燃烧分解产物CO、CO2等有毒有害气体。

健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

急救措施：皮肤接触时应脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。眼接触时应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食用时应饮适量温水，催吐。就医。

防护处理：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运要求：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

## 3.2预防与应急准备

日常生产中严格遵守国家安全生产和环境保护法律法规，严格贯彻公司生产《工艺技术规程》、《安全技术规程》、《设备检修技术规程》、《岗位操作法》和各项安全管理制度，由公司应急办公室组织，相关部门参加，对公司环境污染事件危险源、污染源进行调查、分析，掌握其状况。采取的风险防范措施：

（1）定期进行危险性部位和设备的检查、测试与大修，始终保持安全防护、报警装置、环保装置处于良好的运行状态。生产车间应按相关要求，配备应急物物资。

- 从制度上完善，严格执行岗位操作法，不得违背控制条件与操作程序，对生产严肃认真，不许玩忽职守。

- 对酸碱罐本体、管道、阀门、计量器进行防腐检查，及时发现和消除设备缺陷。对贮油罐及系统的管道、阀门、计量器具进行检修，防止油泄漏事故的发生。

- 酸、碱输送系统附近和地面管道上方，禁止重型车辆通过。在明显处挂禁止通行警告牌化学品系统周围起吊重物或进行其它重大的操作，应有人专门监护应做好安全措施，防止对酸、碱管道阀门或计量器造成损坏。

- 定期对设备进行检修老化的阀门、管道应及时更换，罐本体防腐层损坏应及时防腐或更换新设备。

- 氨水罐区设置围堰，防止氨水泄漏外流影响周围环境。

- 厂区内设置事故水池，氨区事故池1个，容积为60m³，化学水处理中和池2个，1#化学水处理为200m³，2#化学水处理为400m³。化学水处理中和池日常用于酸碱区废水的中和，若厂区发生火灾等环境事件时，则用于收集事故废水，用于收集事故废水的容量为总容积1/4，能确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量。

- 氨水的槽车装卸车场，采用混凝土地面。

- 生产区域已设置气体泄漏监控预警系统及泄漏紧急处置措施。

- 对于锅炉烟气已设置在线监测系统，对排放的污染物进行实时监测，若发生事故性超标排放，可及时发现并处理。

- 严格执行电除尘、脱硫系统及脱硝系统运行维护导则和电除尘运行规程。对设备在运行中存在的故障、缺陷、问题及时处理，保证运行效率。

- 做好突发环境事件应急培训及演练相关知识培训。各部门根据应急预案演练计划，定期开展有针对性的事故应急演练活动，提高岗位员工应对突发事故的能力。

- 开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，完善突发环境事件应急预案。

- 加强日常环境安全教育和应急处置准备工作的监督检查，抓好信息反馈，及时整改隐患。

## 3.3监测与预警

### 3.3.1例行监测

按照早发现、早报告、早处置的原则，安保部负责对公司危险场所重点部位及排污点进行例行监测检查，确保公司“三废”排放符合放要求。同时：

（1）定期进行危险部位和环保装置设备的检查与大修，始终保持装置处于良好的运行状态；

（2）对公司使用及储存的危险物质定期检查，排除环境安全隐患；

（3）各应急救援行动组应做好监测资源的准备，加强员工培训，提高应急能力。

### 3.3.2应急监测

公司委托市、区环境监测站进行应急监测，公司工程部配合，提供事故状态下泄露物质的种类、数量、危害、扩散路径等内容。

### 3.3.3信息管理

公司检修部是环境应急信息管理归口部门。各部门管理人员及操作人员应按照早发现、早报告、早处置的原则，开展环境信息的收集和传报工作。

各报告部门要加强信息管理与交流，确保信息的准确性和真实性。报告部门负责人是信息监管的责任人，环境事件预警信息在经核实后，应及时上报相关的上级主管部门。

应急指挥中心及办公室应通过但不限于以下途径获取预报信息：

（1）员工上报的预警信息；

（2）现场检查上报的预警信息（日常管理中出现的小事故及设备故障）；

（3）检测设备分析数据；

（4）经风险评估得出的可能发生的环境事件；

（5）通过政府新闻媒体公开发布的预警信息；

（6）政府部门或上级应急领导小组告知的预警信。

### 3.3.4预警管理

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分级与突发环境事件分级相对应分成二个级别。预警由低到高分为Ⅱ级预警和Ⅰ级预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

Ⅰ级预警为设备、设施出现严重故障并发生或可能发生大面积泄漏或火灾、爆炸引起环境事件，事故范围超出厂区的事件。

预警的发布范围：全体应急人员、公司区域内的所有人员（企业外来人员）、外部救援机构、地方政府、相邻单位等；

Ⅱ级预警为已发生泄漏或火灾、爆炸引起环境事件，可处置控制在厂区范围内，不会对周边相邻单位生产造成影响的事件。

预警的发布范围：全体应急人员、公司区域内的所有人员（企业外来人员）。

根据对突发事件的预报和预测结果，以及政府发布的预警等级，中心相关应急部门对突发事件的预警采取以下措施：

- 根据事件发生的区域、风险源等级下达预警指令；

（2）及时向相关部门、人员发布和传递预警信息；

（3）跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；

（4）应急机构进入应急准备状态，采取相应等级的防范控制措施；

（5）根据已预警突发事件的情况变化，适时宣布预警解除。

### 3.3.5预警行动

接到突发环境事件信息后，应急办公室应立即做好以下工作：

（1）立即向应急指挥中心副总指挥报告；

（2）通知公司职能部门；

（3）跟踪应急处置动态。

应急指挥中心副总指挥应做好以下工作：

（1）组织相关部门召开应急准备工作会议，研究、安排应急准备工作，向总指挥报告；

（2）指令有关职能部门做好应急准备；

（3）各职能部门接到应急指挥中心的指令，按照本预案和现场应急处置预案要求做好各项应急准备工作。

### 3.3.6预警解除

当不利环境影响因素或事件消除时，沈阳经济技术开发区热电有限公司应急指挥中心适时宣布预警解除，相关部门应急终止。

# 4应急响应

### 4.1响应流程

发生环境事件险情后，由最初发现者向现场负责人报告，现场负责人指挥现场人员进入应急状态，采取应急措施，组织人员撤离危险区，抢救伤员，同时通知公司领导和指挥部成员，形成指挥中心，分析事件性质和灾害程度（级别、类型），根据事件的具体情况确定启动预案的级别，执行相应的应急反应预案实施与救援。各应急救援小组应按职责分工立即进入紧急救援状态。一旦事件超出公司救援所能控制范围，应立即向消防、安监、环保部门报告，同时向开发区政府、开发区环保局及沈阳市环保局应急办发出救助信号，请求增援。应急响应流程图见图4-1。

响应的过程可分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、应急状态解除等步骤。各类突发环境事件应按照处理场相关环境现场处置预案的要求实施应急处置。

任何部门和个人发现突发环境事件时，应立即报告应急办公室，应急指挥办公室立即向应急指挥中心汇报，通知总指挥、副总指挥及其他成员。

发生突发环境事件后，应急办公室在向应急指挥中心报告后，即启动环境应急预案，指挥中心指挥、调动、组织各应急、救援队伍和员工采取有效措施控制事态、封闭或切断污染源，并进行全面自救。

应急指挥中心通过环境应急办公室，向上级部门及时通报事故现场的态势，后期配合上级部门进行事故调查处理，做好稳定社会秩序和伤亡人员的善后及安抚工作，适时发布公告，将危机的原因责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。

图4-1 公司应急响应流程图

## 4.2分级响应

根据突发环境事件（以下简称事件）造成的人员伤亡或直接经济损失，事件分为Ⅰ级，Ⅱ级，（详见本预案1.4），故本预案应急响应分为Ⅰ级响应（重大）、Ⅱ级响应（一般）。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援领导启动上一级应急措施。

## 4.3启动条件

### 4.3.1重大环境事件Ⅰ级响应

较大范围的事故，如限制在单位内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事故，该事故对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。

应急领导小组全体成员必须及时到达现场，成立应急指挥部，立即启动应急预案Ⅰ级响应应急处置，调度专业应急队伍进行应急处置；并在1小时内向上级主管部门报告及时通报事件情况，必要时向外部应急/救援力量请求援助，并视情随时续报情况。外部应急/救援力量到达现场后，同中心一起处置事故。

### 4.3.2一般环境事件Ⅱ级响应

某个事故或泄漏可以被第一反应人控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁。例如：可以很快扑灭的小型火灾；可以很快隔离、控制和清理的危险废物小型泄漏。

在II级潜在的紧急状态下，可完全依靠单位自身应急能力处理。由公司总经理负责协调有关部门对事件发生区域或工艺装备、管路进行及时维修或更换。在应急结束后报公司应急领导小组，可以不向上级主管部门报告。

## 4.4信息报告与处置

### 4.4.1信息通报流程

一旦发生事件，事件现场人员应立即将事件情况报告公司应急办值班人员，值班人员在第一时间将事件情况报公司负责人，并做好记录备案、备查。

根据事件信息判断事件发生的级别，II级信息直接汇报分管领导，由分管公司领导下达指令，启动应急响应，实施预案；I级信息，汇报总经理，由总经理下达指令，启动应急响应，实施应急预案，通讯联络组并将信息在1小时内上报至区、市环保局。

### 4.4.2信息上报

突发环境事件时，信息上报由公司应急办负责，信息上报方式为电话上报、传真上报和书面上报三种方式，报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

### 4.4.2.1初报

初报可用电话或直接报告形式报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、受害面积及程度、事件潜在的危害程度、发展趋势等初步情况。

报告的内容要点为：

（1）事件类别；

（2）事件发生的时间、地点：

（3）事件发生的初步原因；

（4）事件概况和已经采取的措施等；

（5）现场人员状况，人员伤亡及撤离情况；

（6）事件经过描述；

（7）事件造成环境污染情况；

（8）事件对周边的影响情况；

（9）现场气象情况；

（10）恢复期的初步判断；

（11）报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

### 4.4.2.2续报和处理结果报告

续报随事态发展或在查清有关基本情况后随时上报。处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

续报可通过电话、网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 4.4.3事件发生后可能遭受影响的单位、求助单位信息联系

指挥部根据当时天气状况，和公司周围分布情况，确定可能遭受影响的单位。由公司应急治安监测小组通知并组织疏散。具体见表9-2《公司内部人员应急联系通讯录》；表9-3《可能遭受事件影响的单位及周边联系信息》

## 4.5应急准备

由应急总指挥召开应急会议，按各部门职责，明确应急行动开展之前的准备工作，落实救援人员、救援装备以及救援物质等。下达启动预案命令。

（1）下达启动预案命令

由公司组长根据环境事件的发展，适时下达启动预案命令。

（2）召开应急会议

召开应急领导小组及应急小分队成员参加的应急会议，明确预案实施的各项工作。

（3）应急物资的准备

做好应急现场救援装备以及救援物质准备情况的检查，并做好各项工作安排：

①检查车间等处现有的监控消防设施是否完好；

②警戒、警备、环境监测、应急物资运输用车、警戒标识及各专业队人员准备到位；

③现场处置人员穿戴好安全防护用品，随时做好设备阀门开关等设备操作的准备。

## 4.6应急监测

环境事件发生后，由公司应急检测救援队根据污染物种类、浓度、污染程度和危及范围，迅速确定监测方案，组织应急检查与宏观监测，发生异常立即向上级报告，在政府部门到达后，配合政府部门相关机构进行监测。

监测方案的主要内容为：

（1）初步确定监测项目；选定监测分析方法；编写监测快报。

（2）根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事件应急决策的依据。

### 4.6.1水质监测

水污染按泄漏方向及污染现场周围排水走向，按照国家水质标准进行检测，当监测数据达到当地河流的质量标准后，应急监测的频次可逐步减少。当数据达到稳定后，应急监测结束。监测计划见表4-1《水质监测项目及频次》。

表4-1 水质监测项目及频次

| 监测种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区雨水口、污水总排口 | pH、COD、石油类、氨氮 | 1-2次/4小时 |
| 执行标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）、《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |

### 4.6.2大气监测

大气环境污染监测，根据发警报级别，启动相应等级的应急监测预案。及时汇总各监测点的分析数据，分析出变化趋势，在根据数据判断何时恢复正常。配合其他部门及时做好事件现场的清污处理和验收工作，及时做好监测资料汇总并按程序进行呈报。

（1）若泄漏量不大，或者事态可以控制，应实时统计在线监测数据，同时测定事件现场的风向、风速。

（2）若泄漏量较大，则立即启动大气污染应急监测预案。

在事件的上风向设1个监测点，在事件周围增设2～3个采样点，应视当时风向风速情况，在下风向200m、500m、1000m、1500m处设置监测点位。特别应关注近距离居民区；各采样点根据应急指挥部的指令和事件发展趋势，按1次/2 小时的频率采集空气样品，分析特征污染物的浓度，同时在各采样点要随时监测风向、风速，并保持各监测小组之间的联络畅通，互通情况，根据风向、风速的变化，随时调整监测方案。监测计划见表4-2《 环境空气（如发生燃烧））监测项目及频次》。

表4-2 环境空气（如发生燃烧）监测项目及频次

| 监测种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 上风处1点、下风处2-3点 | 烟尘、SO2、NO2、非甲烷总体、CO、PM10 | 1-2 次/4小时 |
| 执行标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

### 4.6.3土壤监测

布点原则：执行场地环境监测技术导则（HJ25.2-2014），在事件现场受污染的区域及受事故污染水灌溉的区域设置采样点，取土壤样品。监测计划见表4-3《土壤监测项目及频次》。

表4-3  土壤监测项目及频次

| 监测种类 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 对照点、受污染区域 | PH、石油类 | 每次事件1次 |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995） |

事件处置结束后，监测队还需指定专人，继续在现场宏观监测，发现异常立即上报公司应急领导小组，直至确认事件已彻底处置完毕。

## 4.7现场处置

发生突发环境应急事件后，公司的应急领导小组应立即组织抢险队伍进行应急处置，同时按有关规定立即向相关部门报告，请求有关部门派员赶赴现场开展警戒、控制现场。救护、抢修等基础处置工作；了解事件情况，协助专业抢修救灾和调查处理等事宜，并及时向应急领导小组汇报事态趋势及状况。

### 4.7.1水环境污染事件现场处置

### 4.7.1.1可能发生水环境污染的状况

- 由于设备损坏等原因造成的工业废水外排，形成废水；

- 酸、碱或氨水等泄漏排入废水系统，造成废水pH值超出排放标准；

- 发生火灾事故，在扑救过程中，形成污染消防污水。

### 4.7.1.2影响范围

场区路面，场界周围地势低洼处。

### 4.7.1.3现场处置

- 事故单位应及时向公司应急指挥小组报告事件信息。

- 公司应急指挥小组接到信息后立即赶现场，迅速形成指挥中心。

- 各专业救援抢险队迅速赶到事件现场，根据指挥中心的指令执行应急救援的职责。

- 事件发生后，抢险人员应立即截断危险物质来源，采取关闭相关进口、出口阀门，有物料输送时立即停泵，通过倒罐或接液桶收集尚未泄漏的物料。

- 酸、碱或氨水等物质发生泄漏时，应采用沙袋进行围堵，并采取吸附、中和等方式收集后排入事故收集池内进行综合处理，防止危害扩大，或进入其它岗位或下水系统，造成环境污染。氨水泄漏时在氨区事故池内处理，酸、碱泄漏时在中和池内处理。

- 发生环境事件时，应在总排水口设置截留措施，用沙袋等围堵排水口，避免事故废水外排。

- 火灾事故产生的消防废水应统一收集，运送有资质的单位进行处置。

- 监测人员，确定监测方案。对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，采取相应措施。

- 如事件废水中污染物质已外流，应立即向上级环保部门报告事件情况，通知可能受影响的人群，并采取阻截污染扩散措施。

- 事件局势难以控制或者力量不足需救援时，由总经理决定向外报警求援。

### 4.7.2大气环境污染事件现场处置

### 4.7.2.1可能发生气体环境污染的状况

- 除尘、脱硫、脱硝锅炉烟气处理系统故障，造成的烟尘、SO2、NO2等废气污染物事故性超标排放；煤场、渣场运行不正常造成大气粉尘事故性超标排放。

- 工业盐酸、液氨、氨水等挥发性化学品泄漏。

（3）生产装置、储存装置发生火灾、爆炸等事故产生的气体污染。

### 4.7.2.2影响范围

公司场区内空气及周围大气。

### 4.7.2.3现场处置

- 事件单位应及时向公司应急指挥小组报告事件信息，发现上述大气环境污染事件状况时，应立即按照事故报警程序报告事故的初步情况；

- 公司应急领导小组接到信息后立即赶到现场，迅速形成指挥中心，发出警报，通知各专业救援抢险队迅速赶到事故现场执行应急救援的指令；

- 专家组迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，并对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势做出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；

- 事故抢险组针对事件状况，根据公司现场处置方案采取相应措施。如除尘、脱硫、脱硝装置发生故障，应对处理系统进行检查，确定致烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放严重超标的原因及维修系统的工作条件，需要更换部件的应及时更换；

- 火灾现场事故：抢险人员戴防毒面具，穿戴好防护用品后进入现场，首先察看现场有无中毒受伤人员，若有人员受伤中毒，应以最快速度将中毒受伤者脱离现场，同时迅速采取堵漏、水喷等措施，将危险物质流失量降到最小，生产负责人指挥进行生产装置停车。

公司紧邻四号街、六号路及七号路，一旦发生火灾、爆炸事故，会对路上的车辆以及车内人员造成严重的影响。当发生火灾、爆炸事故，针对路上的车辆以及车内人员采取以下措施：

a.迅速通知公安、交警、武警部门，对事故影响范围内实施交通管制，公司人员及时进行环境应急防护与撤离。

b.在有关部门到达之前，设置临时警示标识，提醒过往车辆，若火情严重，应立即建议交通管理部门封闭该路段。

c.警戒区设立后，协助对区域内的人员进行清查，除消防、环境应急救援人员以及必须坚守岗位的人员外，与事故应急处理无关的人员必须迅速撤离，其他人员禁止进入警戒区。

d.及时观察事故现场风向，注意疏散下风向人群，防止污染气体危害人员健康，事故区未经允许严禁启动车辆。

- 若氨水、盐酸、液氨等发生泄漏时，本岗位操作人员、班长、设备员、工艺员熟悉本岗位情况的人员，等在佩戴好防护器具，保证自身安全的前提下，进装置应急处理通过合理通风加速气体扩散。

- 发生事故后除抢险人员外，其他人员迅速撤离污染区，人员至上风处。

- 公司应急领导小组根据事故影响区域，对事件现场立即进行隔离，严格限制出入，应急小组在现场及影响区域设置警戒线，通知可能受影响的单位及群众，组织疏散措施，隔离直至气体散尽。

- 应急救援小组要根据风向、污染物敏感点等因素，制定监测方案，开展应急监测，并及时将监测情况汇报公司应急指挥部。

- 由公司应急领导小组根据事件状况确定，向上级专业主管部门报告事件情况。

- 事件局势难以控制或者力量不足需救援时，由总经理决定向外报警求援。总经理不在的情况由副总经理或其它应急小组组长报警求援。

### 4.7.3化学品及固废运输环境污染事件应急处置

公司化学品及危险固废运输采用汽车运输方式。委托专业危化品运输公司，与运输方签订安全管理协议，明确厂内装卸过程接口管理内容及安全责任，运输途中危险品环境安全工作由对方负责。因此，本预案不涉及危险化学品的厂外运输的应急工作。

# 5安全防护

## 5.1应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场；在有高温、火焰和烟雾的场所，要尽可能保持低体位逼近火源。

在处置危险事件时，要保障现场及周边区域应急救援人员的人身安全。必要时指挥部应对救援人员进行现场暂短培训后，再开展救援行动。现场及周边区域应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施。

现场要设专人对抢险、救援人员进行监护，一旦有异常情况，可能危及抢险救援人员安全时，应设法指挥和帮助抢险救援人员沿安全路线撤离。

## 5.2受灾群众的安全防护

根据环境污染性质及污染物质的特点，公司应急指挥中心应及时采取措施，做好受灾群众的安全防护。如有毒气、有害体扩散事件发生时，要封锁事故地点下风向场区周边主干道，并配合指导临近群众就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染衣物防止继发性伤害。

## 5.3患者医疗救护方案

- 对轻微受伤人员，医疗救护队成员，按急救常识，对患者进行现场救治。

对受伤严重的人员：医疗救护队按急救常识，对受伤人员进行紧急施救；立即向120或就近医院请求急救，快速将伤员转移至医院救治。

# 6次生灾害防范

## 6.1次生灾害防范措施

- 正确指挥事件处置人员按操作规定切断电源、热源、物料源等，切实防止误操作。

- 对固定的存有化学品设备进行紧急外部喷淋水冷却。

- 对由事件引发的爆炸灾害，要指导消防抢救队成员，选用正确的消防器材扑灭火灾，对不应该使用水灭火的火源，使用二氧化碳泡沫或砂土等器材灭火

（4）火灾后消防水对水环境的污染。对于消防水的处置，首先应及时组织应急抢险队员用沙箱、砖、水泥等应急物资，设置临时围堰，将消防污水拦截在厂区内，进行收集处理。废水污染物经处理指标满足排放要求时排放。

（5）事件消除后，要派专人值守，观察其是否彻底消除，防止死灰复燃。

## 6.2现场人员撤离方案

- 事件发生后，现场操作人员，要冷静判断事件的可控性，如果事件可控，操作人员在确保个人人身安全的前提下，按岗位操作规程对现场进行应急处置

- 事件发生后或在事件处置过程中，事件已发展到不可控性时，现场领导应立即命令现场人员紧急撤离现场。

- 现场撤离人员应按疏散路线，撤离至安全区域。

## 6.3危险废弃物处置

事故处理后，收集的含油及化学品废液、污泥作为危险废弃物，应及时联系有资质（经营许可证）的危险废弃物回收处置单位对抢修施工现场的含油污水污泥进行及时清理和回收，避免造成环境的次生污染。。

危险废弃物处置单位未到现场前，现场采用移动污油罐对含油污水、污泥进行存放，污油罐上应按照《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2001要求贴有警告图形标识。醒目处按照《环境保护图形标志》GB1556.2－1995的要求设立图形标志牌，见表6-1。

表6-1危险废物标志牌

| 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

# 7应急状态解除

## 7.1应急终止条件

符合下列情形之一的，应急工作终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

突发事件符合应急终止条件时，由应急领导小组宣布解除或调整响应等级，开展善后工作，转入常态管理。在当地政府的配合下，认真组织和切实做好善后工作，尽快消除后果和影响，保证地区稳定，尽快恢复正常秩序。

## 7.2应急终止程序

- 现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

- 现场救援指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

- 应急状态终止后，继续进行现场监测，直到其他补救措施无需继续进行为止。

## 7.3应急终止后续工作

- 将事件情况按规定如实上报开发区环保局应急办。

- 保护事件现场。

- 向事件调查处理小组移交事件发生应急处理过程一切记录，配合事件调查处理小组取得相关证据。

由应急救援办公室负责总结评审整改，编制事件应急救援工作总结报告，并报送至开发区环保局应急办。

# 8善后处置

## 8.1受灾人员安置及损失赔偿方案

涉及公司的事件善后处置工作，由公司负责组织相关部门实施。善后处置主要包括人员安置、补偿，征用物质补偿，灾后重建，污染物质收集、清理与处理等事项。应尽快消除事件影响，妥善安置、慰问受害人员及受影响群众，做好受害人员家属的安抚工作，依据相关法律政策进行善后处理及医疗救助工作，根据有关保险机构保险合同的约定，及时做好个人和单位损失的理赔工作，维护社会稳定，确保公司生产的正常进行。

## 8.2长期环境影响评估

环境应急事件发生后，公司业务主管部门会同上级相关部门对事件的原因、性质、影响范围和危害程度、责任、经验教训等问题进行全面客观的调查评估，以利于改进公司的应急管理工作。

## 8.3环境恢复与重建工作的内容和程序

根据环境影响的评估结果，对环境应急事件造成的环境问题提出解决措施，使受污染环境尽快恢复原生态。难于恢复的采取重建措施，提出重建方案。恢复与重建工作内容应在政府部门审核通过与指导下开展。

# 9应急保障

## 9.1应急队伍保障

沈阳贡烽热力有限公司建立应急处置队伍，明确责任分工，按遇到紧急情况应履行的职责，强化日常训练和演习。一旦启动应急预案，快速反应分队各小组立即进入应急状态，同时基础救援分队做好应急准备。

## 9.2应急资源

依据环境应急事件的处置要求，公司做好必要的应急物资储备，应急工作中的物质调用由公司统一协调，各单位组织实施。同时做好应急装备保障工作。人力、物力、资金上的保障。

公司具备应急物资运输及应急办公所需车辆的保障能力，专业医疗救护及警备警戒车辆需要共享社会资源；配备必要数量的现场应急抢险救援人员防护装备，并配备火焰扑救装备，如灭火器；配备应急处理废水使用的可移动式潜水泵、设置临时围堰用的铁锹、编织袋等。

公司建立应急专家库，在应急响应时组建专家组，配合指导应急救援工作。必要时与上级环保、应急机构协调，聘请外部专家参与指导救援工作。

## 9.3应急物资和装备保障

依据环境应急事件的处置要求，公司配备必要的应急物资储备，保证在发生环境事件时能有效防范对环境的污染和扩散。应急工作中的物质调用由公司统一协调，各单位组织实施。具体见表9-1《公司环境应急处置及救援资源分布及配备一览表》。

表9-1  公司应急处置及救援资源分布及配备一览表

| 序号 | 应急物质名称 | 数量 | 存放位置 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锹 | 20 | 各班组 | 各专业 |
| 2 | 发电机 | 2 | 热力公司 | 专业负责人 |
| 3 | 应急手灯 | 20 | 各班组 | 班长 |
| 4 | 绳索 | 20 | 各班组 | 班长 |
| 5 | 潜水泵 | 4 | 各班组 | 班长 |
| 6 | 编织袋 | 200 | 发电部库房 | 专业负责人 |
| 7 | 消防栓 | 20 | 厂区各处 | 专业负责人 |
| 8 | 灭火器 | 30 | 生产现场 | 专业负责人 |
| 9 | 便携式可燃气体检测仪 | 1 | 检修部 | 班长 |
| 10 | 便携式有毒气体检测仪 | 1 | 检修部 | 班长 |
| 11 | 各类规格的锤、钳、铲、凿、扳手 | 10 | 检修部 | 各班组 |
| 12 | 专用堵漏器材（各类规格的夹具、止漏塞、抹布） | 20 | 检修部 | 各班组 |
| 13 | 常规急救药品 | 2 | 化学运行控制室 | 班长 |
| 14 | 自给式呼吸机 | 2 | 锅炉控制室、电气检修 | 班长 |
| 15 | 安全帽 | 50 | 生产现场 | 个人 |
| 16 | 对讲机 | 10 | 生产现场 | 各班组 |
| 17 | 警戒带 | 5 | 检修部 | 各班组 |

## 9.5应急技术

建立环境应急数据库，建立健全各专业环境应急队伍和地区专业技术机构随时投入应急的后续支援和提供技术支援。

公司负责组织突发环境事件地区环境应急监测工作，委托地方环境监测机构进行应急监测工作。

（1）根据突发环境事件污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

（2）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 9.6其他保障

### 9.6.1交通运输保障

建立应急运输队，公司所有车辆在事故状态下均可统一调用，保证事件区域现场道路畅通，运送物资救援人员顺利抢险。

### 9.6.2治安保障

现场应急指挥部协助公安部门做好事故现场治安警戒和治安管理工作，维持现场秩序，及时疏散群众，并加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

### 9.6.3医疗保障

建立医疗救护队，准备好抢险中所需的各种医疗救护药品、医疗器械。组织好现场医疗小分队，负责现场的治疗与抢险工作，组织重伤员的转移、抢救安置工作，所有应急医疗人员随时待命。

### 9.6.4对外信息发布保障

各级环境应急相关专业部门要建立和完善环境安全应急指挥系统、配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急分队间的联络畅通。

# 10预案管理

## 10.1预案培训

### 10.1.1培训计划与内容

为确保快速、有序和有效的应急响应能力，所有公司应急救援指挥部成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任；对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。

应急培训主要内容：

（1）如何识别危险；

（2）如何启动紧急警报系统；

（3）各种应急使用方法及事件预防、避险、避灾、自救、互救的常识；

（4）防护用品佩戴和使用；

（5）如何安全疏散人群等。

培训计划：

公司环境日常管理部门（生技部），根据上年度的实际情况制定本年度培训计划，包括公司领导层培训计划、公司管理层培训计划、生产工人和辅助生产工人培训计划、技术监测人员培训计划、应急专业队培训计划和其他培训计划。

培训计划制定后，上报主管领导审查、批准，下发后组织并监督执行。

如果预案涉及外部相关方，日常管理办公室要主动告知和宣传。

### 10.1.2培训方式

培训方式可根据公司实际特点，采取多种形式进行，如专业例会、班前会、班后会、定期开设培训班、发放宣传资料以及公告栏、墙报等。

### 10.1.3培训要求

针对性：针对可能的安全事件情景及承担的应急职责，不同人员不同内容；

周期性：至少一年进行一次；

定期性：定期进行岗位技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 10.2预案演练

为了提高应急救援人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事件的救援行动中，达到快速、有序、有效的效果。公司每年由应急指挥部组织一次大型应急预案演练，演练方案由生技部编制，必要时，由公司与区应急办共同编制。要求指挥部各组成员及公司各相关部门皆参与应急预案演练，演练应有计划、有组织、有记录。

公司制定预案演练计划，定期组织开展事件应急培训和演练，验证员工事件应急能力和应急物资的准备情况：

- 岗位员工熟悉自己应履行的职责，掌握事件应急救援技能。

- 从事件报警、疏散，到泄漏物的处理方法；从各种防护器材工具的使用，到人员危险环境下的自救互救，都应从实战的角度进行训练。

- 加强岗位员工基本操作技能的培训，每一名员工都应该做到熟悉岗位的工艺和设备，掌握突发事件的正确处理方法，严格执行工艺操作和巡回检查制度，及时消除事件隐患。

- 结合自身生产实际，灵活安排培训演练的形式和时间，纳入工作业绩的考核，使此项工作能够做到更加行之有效。

## 10.3 预案修订

通过《预案》的实施和演练，根据公司生产实际和演练情况，对预案中的变动和不足之处，每年由设备工程部组织评审、修订、更新，以实现可持续改进。在应急救援相关法律法规或公司生产工艺发生变化时，应及时修订完善本预案。

## 10.4 预案备案

公司突发性环境污染事件应急处置预案修编完成后，组织环保部门、相关方面的专家评审。

形成的预案每年由公司相关部门结合公司实际情况，对预案进行修善，确保预案的可操作性与时效性。如预案发生生产工艺较大变更时，还需组织相关方面专家进行论证评审。

预案要送上级环保部门及相关应急抢险专业机构进行备案。公司内部相关部门进行受控备案管理。

# 11附则

## 11.1预案的签署和解释

预案签署：李天石（总经理）

预案解释：由沈阳贡烽热力有限公司负责解释

## 11.2预案实施

本预案自印发之

图 12-4 生产工艺流程及排污节点图

### 12.1.6 公司“三废”排放情况

- 废气

公司生产过程中产生的废气主要为锅炉烟气中的烟尘、SO2、NO2等。对于产生的烟尘均配备除尘器，其中1#、2#（75t/h）采用电袋复合除尘器，3#、4#、5#（130t/h）采用2电场静电除尘器+2布袋除尘器，6#、7#（116MW）采用四电场静电除尘器。对于产生的S02配备脱硫系统，其中1#、2#（75t/h）、3#、4#、5#（130t/h）采用钠钙双碱法脱硫和炉内喷钙脱硫，6#、7#（116MW）共用1套双碱法脱硫系统装置+1个120m3的氧化钙储仓。对于产生的NO2，1#、2#（75t/h）、3#、4#、5#（130t/h）配备脱硝装置，采用SNCR脱硝工艺，还原剂使用氨水。

烟气经过处理后由烟囱排放，其中1#、2#（75t/h）、3#、4#（130t/h）处理后的烟气经一座烟囱排放，烟囱高度为98m，烟囱出口直径为3.5m；5#（130t/h）6#、7#、（116MW）处理后的烟气经一座烟囱排放，烟囱高度为96m，烟囱出口直径为4.2m。

- 废水

公司废水主要为化学车间废水、锅炉废水、生活污水及其他废水等。化学车间废水进入中和池进行处理后排放；工业冷却废水作为循环系统补水，不排放；生活污水经化粪池处理后满足《辽宁省污水与废气排放标准》（DB21-60-89）中二级标准要求，通过市政排水管网排入西部污水处理厂。

- 固体废物

公司固体废物主要是燃煤锅炉排放的灰渣及生活垃圾，产生的灰渣均外售进行综合利用，产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。公司固体废物产生及处置情况见表12-1。

表12-1 固体废物产生及处置情况

| 序号 | 种类 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物类别 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰渣 | 生产车间 | 81.06 | 一般废物 | 外售处理 |
| 2 | 员工生活垃圾 | 员工生活 | 67.5 | 一般废物 | 环卫部门统一清运 |
| 合 计 | 32.15 | — |

风险物质安全告知卡

| 氧化钙 | 分子式为CaO，分子量为56.08 | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性 | 140t |
| ●强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。 ●中毒症状：头痛、头晕、恶心、乏力、呼吸困难、昏迷。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：一旦发生急性中毒，立即将中毒者移至空气新鲜处，并及时医院就医，急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于阴凉、通风仓间内 ●远离火种、热源，防止阳光直射 ●应与易（可）燃物、酸类等分开存放 ●保持容器密封。 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●切断泄漏源，隔离泄漏污染区，限制出入 ●应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。 ●处理溢漏或扑救火灾时要穿防护服。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●发生火灾时，用水雾、泡沫或干粉灭火 |
| 防护措施 |  |

### 12.1.7 风险源平面布置图

公司风险源平面布置情况见图12-7。

## 12.2 应急物资分布图

## 12.4 排水走向图

## 12.5 风险告知卡

风险物质安全告知卡

| 工业盐酸 | 分子式为HCl，为无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味，沸点为108.6（20%），相对密度为1.2。 | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 强腐蚀性液体 | 50t |
| ●能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体，与碱发生中和反应，并放出大量的热。 ●接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，齿龈出血，气管炎等。 ●误服可引起消化道的灼伤、溃烂形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤，急性中毒，长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：皮肤接触时应立即脱去被污染的衣着、用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。眼睛接触时应立即提起眼睑，用大量流动水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于阴凉、通风仓间内 ●远离火种、热源，防止阳光直射 ●应与易燃或可燃物、与碱性、金属粉末、水、醇类、胺类及强碱性介质分开储运 ●保持容器密封。 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 ●建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 ●小量泄漏：用砂土、干燥石灰活苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 ●大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●消防人员必须佩带氧气呼吸器、穿全身防护服。 ●用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |
| 防护措施 |  |

风险物质安全告知卡

| 工业液碱 | 液态状的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠。分子式为NaOH，相对密度为1.328-1.349，熔点为318.4℃，沸点为1390℃。 | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 具强腐蚀性、强刺激性 | 50t |
| ●与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 ●皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。可致人体灼伤。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：一旦发生急性中毒，立即将中毒者移至空气新鲜处，并及时医院就医，急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋 ●应与易燃或可燃物及酸类分开存放 ●分装和搬运作业要注意个人防护 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●切断泄漏源，合理通风，加速扩散 ●小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 ●大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |
| 防护措施 |  |

风险物质安全告知卡

| 液氨 | 分子式为NH₃，相对密度为0.602824(25℃)，无色透明流动液体 | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 易燃、有毒、具有刺激性，在氧气中能燃烧分解 | 0.04t |
| ●易溶于水、乙醇、乙醚。能溶解碱金属和碱土金属、硝酸及亚硝酸盐、碘化物、溴化物、氰化物、硫氰化物等。 ●与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生强烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：一旦发生急性中毒，立即将中毒者移至空气新鲜处，并及时医院就医，急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于阴凉、通风仓间内，仓温≤30℃ ●远离火种、热源，防止阳光直射 ●应与易燃或可燃物、金属粉末分开储运 ●保持容器密封。 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●切断泄漏源，合理通风，加速扩散 ●迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。 ●高浓度泄漏区，喷含盐酸雾状水中和、稀释、溶解。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●发生火灾时，用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火 |
| 防护措施 |  |

风险物质安全告知卡

| 氨水 | 分子式为NH4OH，为无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 不燃，具有腐蚀性、刺激性 | 120t |
| ●可通过皮肤、呼吸道进入人体，引中毒。 ●吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 ●慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：一旦发生急性中毒，立即将中毒者移至空气新鲜处，并及时医院就医，急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于阴凉、通风仓间内，仓温≤30℃ ●远离火种、热源 ●应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。 ●储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ●保持容器密封。 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●切断泄漏源，合理通风，加速扩散 ●小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 ●大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●发生火灾时，用水、雾状水、砂土灭火 |
| 防护措施 |  |

风险物质安全告知卡

| 润滑油 | - | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 遇明火、高热可燃 | 1t |
| ●可通过皮肤、呼吸道进入人体，引中毒。 ●中毒症状：头痛、头晕、恶心、乏力、呼吸困难、昏迷。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：一旦发生急性中毒，立即将中毒者移至空气新鲜处，并及时医院就医，急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于阴凉、通风仓间内，仓温≤30℃ ●远离火种、热源，防止阳光直射 ●应与易燃或可燃物、金属粉末分开储运 ●保持容器密封。 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●切断泄漏源，合理通风，加速扩散 ●使用吸油毡收集起溢漏物，用安全的方式处理。 ●处理溢漏或扑救火灾时要穿防护服。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●发生火灾时，用水雾、泡沫或干粉灭火 |
| 防护措施 |  |

风险物质安全告知卡

| 氧化钙 | 分子式为CaO，分子量为56.08 | 生产（或贮存）场所最大数量（日） |
| --- | --- | --- |
|  | 与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性 | 140t |
| ●强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。 ●中毒症状：头痛、头晕、恶心、乏力、呼吸困难、昏迷。 ●防护措施：加强通风，操作者必须戴防毒面具。 ●应急救援：一旦发生急性中毒，立即将中毒者移至空气新鲜处，并及时医院就医，急救电话：120。 ●对环境有危害,不允许倒入下水道或排水沟, 废弃物应安全处置 ●储存于阴凉、通风仓间内 ●远离火种、热源，防止阳光直射 ●应与易（可）燃物、酸类等分开存放 ●保持容器密封。 ●搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 | ●切断泄漏源，隔离泄漏污染区，限制出入 ●应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。 ●处理溢漏或扑救火灾时要穿防护服。 ●脱离污染环境至空气新鲜处，必要时人工呼吸和胸外心脏按压 ●脱去污染的衣着，大量流水冲洗 ●就医 ●切断泄漏源 ●发生火灾时，用水雾、泡沫或干粉灭火 |
| 防护措施 |  |

# Text boxes

向上级报警

指挥部办公室人员到位

应急结束（关闭）

现场清理

解除警戒

应急恢复

事件控制

信息网络开通

应急启动

应急资源调配

事件发生

总结评审整改

现场指挥到位

扩大应急

接警

信息反馈

判断响应

申请增援

人员救助

响应行动

专家技术支持

工程抢修

警戒与交管

医疗救护

人群疏散

善后处理

现场监测

环境保护

信息发布

事件调查

Y

N

Y

N

Y

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法

危险性

储运要求

泄漏处置

急   救

灭火方法