沈阳三生制药有限责任公司

突发环境事件应急预案

编 制 单 位：   沈阳三生制药有限责任公司

版   本  号：          FX2019

实 施 日 期：        2019年8月8日

修 订 日 期：        2022年8月8日

发布令

为认真贯彻执行国家有关突发环境事件的法律、法规，确保在突发环境事件 发生后，有效地组织抢险和救助，保障人员及财产安全，制定《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》（下面简称“预案”），现予以发布实施。

全体员工应按照本预案的内容要求，积极参加培训和演练，确保在突发环境 事件发生后，按照预案制定方案迅速开展应急救援工作，使突发环境事件得到快 速有效地控制。

本预案是公司应对突发环境事件的纲领性文件，明确了应急工作的方针、政 策，应急组织机构及相应职责，以及应急行动、保障措施等基本要求和程序。

本预案从即日起正式发布，开始执行。

签发人：

日期：2019 年 8 月

目     录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	3

1.5 事件分级	4

1.6 应急预案体系	6

2 基本情况	7

2.1 企业概况	7

2.2 环境概况	10

3 应急组织体系及责任	10

3.1 组织体系	10

3.2 组织机构职责	12

3.3 外部指挥与协调	18

4 环境危险源分析与预测	19

4.1 生产工艺流程图	19

4.2 风险环节	21

4.3 环境风险源一览表	22

4.4 环境风险等级	24

5 预防预警	24

5.1 风险源监控	24

5.2 预防措施	25

5.3 预测信息	29

5.4 监测与预警	30

5.5 应急准备	34

6 应急响应	36

6.1 启动条件	36

6.2 指挥与协调	37

6.3 响应流程	39

6.4 分级响应	42

6.5 信息报送	44

6.6 先期处置	46

6.7 应急监测	47

6.8 现场处置	48

6.9 信息发布	56

7 安全防护	57

7.1 现场保护措施	57

7.2 应急人员的安全防护	58

7.3 受灾群众的安全防护	59

7.4 次生灾害防护	59

8 应急终止	61

8.1 应急终止条件	61

8.2 应急终止程序	61

8.3 应急终止后的工作	62

9 后期处理	63

9.1 善后处理和回顾评价	63

9.2 突发环境事件调查	63

9.3 恢复与重建	64

10 应急保障	64

10.1 应急保障计划	64

10.2 应急队伍保障	64

10.3 经费保障	64

10.4 应急物资装备保障	65

10.5 通信与信息保障	65

10.6 外部救援保障	66

11 应急培训和演练	66

11.1 培训	66

11.2 演练	68

12 奖惩	71

12.1 奖励	71

12.2 惩罚	72

13 预案管理	72

13.1 预案修订	72

13.2 预案评审	73

13.3 预案备案	74

14 附则	74

14.1 术语和定语	74

14.2 预案签署	76

14.3 预案实施	76

15 附件	76

# 总则

## 编制目的

为建立、健全三生制药环境安全与生产统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急管理体系，有效防范和及时处置各类突发环境污染事件，提高三生制药应对突发环境事件的能力，确保一旦发生突发环境事件，能及时、正确、迅速、有效地控制事态，将事件影响降到最低限度，特制定本预案。

在突发环境事件应急响应工作中，本预案力求的目标是：

（1）确保事件影响的所有人员，包括厂区内员工和外来人员，以及厂外周边群众的生命安全和健康；

（2）防止事故对周边环境造成严重污染；

（3）避免或减少公司财产损失和对公司公众形象的不良影响；

（4）实现公司与地方政府和相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接。

本预案制定了培训演练计划和相关评审与修订工作程序，通过不断补充与完善保证应急预案实用、可行、操作性强。

## 编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》〔2015.1.1〕

- 《中华人民共和国突发事件应对法》〔2007.11.1〕

- 《国家突发环境事件应急预案》〔2014.12.29〕

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》〔2015.1.9〕

- 《突发环境事件应急管理办法》〔2015.6.5〕

- 《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定》〔2013.8.2〕

- 《突发环境事件信息报告办法》（环保部17号令）

- 《辽宁省突发环境事件应急预案》〔2014.2.20〕

- 《辽宁省突发事件应急预案管理办法》〔2012.5.31〕

- 《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理办法》〔2013.7.19〕

- 《沈阳市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》〔2015.5.19〕

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》〔GBT29639—2013〕

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办[2014]34号

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》〔2004.4.8〕

- 《危险化学品安全管理条例》〔2011.12.1〕

- 《石油化工企业环境应急预案编制指南》环境保护部办公厅文件，环办[2010]10号〔2010.1.28〕

- 《沈阳市突发环境事件应急预案》〔2012.5.28〕

- 《沈阳市经济开发区突发环境事件应急预案》

- 《沈阳三生制药有限责任公司国家一类新药重组人血小板生成素注射液产能扩大项目环境影响报告书》及其批复等相关文件

- 《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》〔2016.8〕及评审意见

## 适用范围

（1）本预案适用于整个公司范围内发生的突发环境事件。

（2）主要应对的事故类型包括：

①危险化学品泄漏突发环境事件。

②厂区内污水（包括生产废水、生活污水和消防水）、固体废物（包括危险废物及一般固体废物）和废气处置不当导致的突发环境污染事件。

③其它突发事件（如火灾、爆炸等）带来的次生或衍生环境污染事件。

（3）我公司在厂区内工作的全体职工必须遵守本预案要求。外来人员，包括在厂内施工人员、运送原料供应商、提货客户和参观人员等，须在本公司人员指导下，遵守预案的相关要求。

（4）在地方政府启动应急预案时，本预案服从地方政府应急预案的要求。

## 工作原则

遵循以人为本、预防为主，统一领导、分级负责，企业自救、快速上报，整合资源、联动处理的原则。

以人为本、预防为主：加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

统一领导、分级负责：接受政府设备部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

平战结合，专兼结合：充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

整合资源、联动处理：充分利用公司现有的应急资源和社会综合应急储备资源，实现组织、资源和信息共享。一旦发生突发环境事件，做到早发现、快行动，及时采取有效的措施控制突发环境事件的蔓延。

## 事件分级

针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度和影响范围，结合公司内部控制事态的能力以及需要调度的应急资源，参照国家突发环境事件分级并结合企业实际，将突发环境事件分为三个不同的等级。Ⅰ级为重大环境事件，Ⅱ级为较大环境事件，Ⅲ级为一般环境事件。厂区Ⅰ级承接国家一般突发环境事件。

### 重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

- 由于生产设施故障、管线断裂、容器破损等原因危险化学品泄漏，或遇明火引起火灾、爆炸，未能得到有效的控制影响扩散至厂区外；

- 生产废水、生活污水及消防废水发生泄漏，污染厂外水体；

- 由于污水站、实验室除臭罐故障导致恶臭未有效处理，影响周边居民；

- 由于突发环境事件造成1人以上重伤或3人以上轻伤；

- 由于突发环境事件造成经济损失10万元以上；

- 由于突发环境事件，需疏散转移厂区周边行人和居民的。

### 较大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

- 由于生产设施故障、管线断裂、容器破损等原因导致危险化学品泄漏，或可能引起火灾、爆炸，影响可控制在厂区内；

- 生产废水、生活污水及消防废水发生泄漏，在厂区内大量泄漏；

- 由于污水站、实验室除臭罐故障，导致恶臭超标；

- 由于突发环境事件造成3人以下轻伤；

- 由于突发环境事件造成经济损失1万元以上，10万元以下；

- 因突发环境事件造成扰民纠纷案件。

### 一般环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

- 由于容器破损等原因导致危险化学品泄漏或可能泄漏，影响可控制在车间内；

- 由于阀门失灵、管线阻塞等原因导致生产废水、生活污水小量或可能泄漏；

- 发生危险废物、动物尸体泄漏或不按规定转移的事件；

- 由于突发环境事件，影响公司员工正常工作的。

## 应急预案体系

本预案是根据有关法律、法规、规章和各级人民政府及其有关部门制定应急预案的编制要求而制定，并与上级政府和主管部门的预案相对应、相衔接。本预案针对三生制药的具体情况制定，与公司安全生产应急救援预案、消防应急预案相互衔接协调，共同组成应对突发事件的完整体系。

图1.1-1  应急预案体系图

# 基本情况

## 企业概况

名称：沈阳三生制药有限责任公司

地址：沈阳经济技术开发区10号路1甲3 号

地理坐标：东经123°16′29″，北纬41°45′40″

建厂时间：1993年

占地面积：约45000平方米。建筑面积约30000平方米。

投资：固定资产25亿元

现有员工：370人

年工作日：260天，每天工作8 小时

产品产量：主要生产因特芬、益比奥、英路因、特比澳。

表2.1-1              三生制药产品品种及规模

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重组人促红素注射液（CHO细胞）（西林瓶） | 1800万支 |
| 2 | 重组人血小板生成素注射液 |  |
| 3 | 重组人促红素注射液（CHO细胞）（预充式） | 1825万支 |
| 4 | 注射用重组人干扰素α2a | 300万支 |
| 5 | 注射用重组人白介素-2 |  |
| 6 | 重组人干扰素α2a注射液 | 600万支 |

原料消耗：

表2.1-2              原料消耗清单

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 包装 | 存放位置 | 最大储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPT-6N培养基 | t | 1.2 | 3362L/瓶 | 冷库 | 0.84吨 |
| 2 | 碳酸氢钠 | t | 0.3 | 500g/瓶 | 常温库房二 | 0.15吨 |
| 3 | 尿素 | t | 1.2 | 2500g/袋 | 常温库房二 | 0.4吨 |
| 4 | 药用氯化钠 | t | 0.4 | 1000g/袋 | 常温库房二 | 0.1吨 |
| 5 | 盐酸 | L | 102 | 500ml | 危险品库 | 50升 |
| 6 | 乙醇 | L | 10200 | 500ml，5000ml，25L | 危险品库 | 5000升 |
| 7 | 氢氧化钠 | t | 0.47 | 25公斤/袋 | 常温库房二 | 4吨 |
| 8 | 乙腈 | L | 269 | 500ml | 危险品库 | 100升 |

能源消耗：

表2.1-3                   能源消耗清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 吨/年 | 178839 |
| 2 | 电 | MWh/h | 8751.55 |
| 3 | 蒸汽 | GJ/年 | 16899.58 |

平面布置：厂区西侧由北向南依次为办公楼、生产车间、车库、污水站及动物室，厂区东侧由北向南依次为在建仓库、联合生产车间和库房。具体建筑物及设备见附件7。

四邻：南侧20m为友谊城苹果社区居民小区；东侧15m为友谊城苹果社区居民小区（巨晨住宅小区）；东南侧365m为鸿源居民小区；西侧隔道26m为沈阳开发区热力公司；西南侧隔道44m沈阳兴齐制药有限公司，149m为金贵家园居民小区；北隔道20m为沈阳市城市管理执法局开发区分局，西北侧68m为宏大华明纺织机械公司。

污染情况：

污水：企业产生的废水主要为生活污水和生产污水两部分构成。

生活污水主要包括食堂、员工生活用水，食堂含油污水经隔油池处理后与其它生活污水经化粪池后排放，由市政管网进入沈阳市西部污水处理厂。

生产废水主要污染物为COD、NH3-N、SS、TOC和粪大肠菌群，进入污水处理站处理达标后排入沈阳市西部污水处理厂，最终排入细河。

废气：生产过程中不产生废气，食堂油烟经油烟净化装置处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。动物饲养站、污水处理站恶臭经活性炭吸附装置处理后排放。

固废：公司产生的固体废物分为一般固体废物和危险固体废物。

生活垃圾由环卫部门定期清运送至垃圾处理场统一处理。

表2.1-4              固体废物排放情况汇总表

| 类别 | 位置 | 名称 | 数量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 生产车间 | 纤维素载体 | 0.05 | 沈阳环科院 |
|  |  | 废瓶 | 0.1 |  |
|  | 实验室 | 废化学试剂 | 0.48 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.0 |  |
|  | 临床试验 | 小白鼠 | 0.436 | 沈阳瀚阳环保实业有限公司 |
|  | 储存 | 过期药品 | 2 | 沈阳环科院 |
|  | 生产 | 废活性炭 | 1.2 | 厂家回收 |
| 一般固体废物 | 生产 | 包装废物 | 1 | 按一般工业固体废物处理 |
| 生活垃圾 | 人员 | 生活垃圾 | 3 | 环卫部门处理 |

## 环境概况

公司位于沈阳经济技术开发区10号路1甲3号，地理位置优越，交通便利。周围环境保护目标如表2.2-1。

表2.2-1                 环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 方位 | 距离m | 人口 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 友谊城苹果社区 （巨晨住宅小区） | E | 15 | 1012 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 友谊城苹果社区 | S | 20 | 1778 |  |
|  | 金贵家园 | SW | 149 | 3000 |  |
|  | 鸿源小区 | SE | 365 | 2100 |  |
| 地表水 | 浑蒲灌渠 （农灌用水） | 北侧 | 2800 | / | / |
| 地下水 | 地下水环境 | / | / |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |

# 应急组织体系及责任

## 组织体系

三生制药突发环境事件应急领导小组是公司突发环境事件应急管理工作的最高领导机构。应急办公室作为应急领导小组的办事机构设在行政管理部会议室。由总经理苏冬梅担任主任组织工作。应急领导小组组成如下：

组长：苏冬梅

副组长：张庆捷

组员：任勇、王双、蔡伟江、李斌、何勇、任海、闫峰、王彬彬

应急领导小组成员名单具体见表3.1-1。

表3.1-1              应急领导小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 应急领导小组职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏冬梅 | 总经理 | 组长（指挥长） | 13591649506 |
| 2 | 张庆捷 | 行政副总经理 | 副组长（副指挥长） | 18640048866 |
| 3 | 任勇 | 行政经理 | 现场指挥 （专家组组长） | 15840374333 |
| 4 | 王双 | 行政经理 | 警戒疏散组组长 | 18640138007 |
| 5 | 李斌 | 质量检验处经理 | 环境监测组组长 | 13252728759 |
| 6 | 何勇 | 人事经理 | 医疗救护组组长 | 13940506795 |
| 7 | 任海 | 采购经理 | 应急保障组组长 | 13998858670 |
| 8 | 闫峰 | 生产一部经理 | 信息通讯组组长 | 13654958427 |
| 9 | 蔡伟江 | 设备部经理 | 危险控制组组长 | 15940399086 |
| 10 | 王彬彬 | 安全环保员 | 安全员 | 15041209275 |

一旦发生较大及以上突发环境事件，应急领导小组立即成立应急指挥部，各应急小组在应急指挥部的领导下开展应急工作，包括警戒疏散组、危险控制组、专家组、应急保障组、医疗救护组、信息通讯组和环境监测组。由应急指挥部负责统一协调指挥突发环境事件的应急响应工作，各应急小组按照各自职责，做好突发环境事件的应急救援工作。应急指挥部设在监控室，第二备选地点设在生产二车间综合会议室；若发生火灾、爆炸事故时，应急指挥部应设在可观测现场情况的安全区。

突发环境事件应急组织机构如图3.1-1所示。

图3.1-1  应急组织机构图

## 组织机构职责

### 应急领导小组职责

（1）建立和完善突发环境事件的应急反应机制，组织制定突发环境事件应急预案。

（2）根据事态情况，决定预警发布和终止。

（3）决定应急响应行动方案的启动和终止。

（4）负责突发环境事件信息的上报工作和媒体的信息披露工作。

（5）组织协调外部救援力量、救援物资，向社会救援机构求助。

（6）协调地方政府相关部门，接受政府指令和调动。

（7）组织应急预案的编制、演练，根据事件情况及时修订预案。

### 应急领导小组成员职责

应急领导小组成员到达现场后，立即成立应急指挥部，由组长担任指挥长，副组长担任副指挥长，控制现场制止事态蔓延。

- 组长（指挥长）：负责组织分析紧急状态，确定相应报警级别，对重大问题做出决策，决定通报外部救援机构；决定请求外部救援；决定撤离疏散方案；下达抢险救援命令，组织协调实施应急救援工作。

- 副组长（副指挥长）：配合组长做好应急抢险工作的实施，具体协调各抢险救援队的抢险工作，向上级报告抢险情况。在组长不在抢险救援现场时担任组长职责。

- 组员：在组长、副组长的领导下开展应急救援工作，在突发环境事件中承担其职能部门责任，指挥相应应急小组工作。

### 应急指挥部职责

- 根据应急领导小组要求，负责总体应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案，迅速使灾害事故得到控制，尽可能防止次生灾害或二次事故发生。

- 掌握突发环境事件的性质、类型、规模、分布和严重程度等情况，建立突发环境事故应急相应系统。如地方政府启动应急预案，在地方政府的领导下开展应急救援工作。

- 负责收集、传递现场信息，接受突发环境事件预警，并根据预警信息判断和确定事件等级。

- 负责组织实施救援、抢救和事故处置行动。

- 及时向应急领导小组和地方政府汇报应急处置情况。

- 执行应急领导小组的命令，组织事故现场处置、调查、应急监测和专家咨询工作，组织开展事故责任调查、影响评估，并提出灾后恢复生产和环境修复的意见。

### 现场指挥

现场指挥：任勇-行政经理

后备人员：应急领导小组成员依次后备或事故车间负责人

职责：

- 接受应急指挥部的行动指令，及时准确报告现场情况。

- 确定事故发生的部位、严重程度及可能波及的范围。

- 设定危险区、安全区、警戒范围、主攻路线和进出口。

- 负责指挥实施救援、抢修、警戒、疏散和事故处置行动。

- 与指挥部沟通制定应急行动方案。

- 负责决定救援行动深入推进或终止撤离。

- 负责事后总结、评估和修订预案。

### 警戒疏散组

组长：王双-行政经理

组员：张薇薇、张大权

职责：

- 负责现场警戒隔离工作，禁止非应急人员随意进出。

- 负责现场人员疏散工作，带领受灾人员逃离事故现场。

- 在交通路口，接应外部救援人员，引领其进入事故现场。

### 危险控制组

组长：蔡伟江-设备部经理

组员：何金华、梁东

职责：

- 负责现场设备抢险抢修作业。

- 及时查明事故现场泄漏部位，并采取正确措施进行堵漏，及时消除泄漏源。

- 负责回收泄漏危险化学品及污染物。

### 专家组

组长：吕秀伟-EHS主管

组员：李军祥、王彬彬

职责：

- 配合应急领导小组展开应急救援工作，为现场响应、处置提供管理、技术、设备、安全环保等方面的专业技术支持，为应急领导小组的决策提供依据。

- 参与制定突发环境事故应急方案。

### 应急保障组

组长：任海-采购经理

组员：白云、张立志

职责：

- 负责抢险救灾物资的供应和运输。

- 接到应急预警通报，立即调动应急物资到指定地点，根据指挥部要求清点应急物资，如发现不足，马上向上级或外部救援单位申请援助。

- 在救援人员不足时，立刻调集储备人员参与应急。

- 负责日常应急物资储备、保管和供应。

### 环境监测组

组长：李斌-质量检验处经理

组员：何珊

职责：

- 负责配合外部机构进行事故现场的污染物控制、监测、分析工作。

- 在应急响应行动中，配合危险控制组，按现场指挥的要求，对污染场所进行跟踪监测，防止污染物的进一步扩散。

- 监督检查应急响应行动中环保处理措施的落实和保障。

### 信息通讯组

组长：闫  峰—生产一部经理

组员：于文博  杨喜亮

职责：

- 负责对内信息联系，准确传达指挥部对个应急小组下达的命令。

- 检查、维护通讯工具，确保其长期处于良好状态，为应急通讯做好保障。

- 在必要时，根据指挥部命令联络外部社会救援机构和专家。

- 负责突发环境事件发生时信息上报工作。

- 负责相邻地区单位和居民的信息通报工作。

### 医疗救护组

组长：何勇-人事经理

组员：李军

- 负责现场事故受伤人员的现场急救护理，将严重受伤人员送至相应医院救护。

- 负责日常医疗救护救助知识的宣传教育。

- 负责应急药品、器具的贮备工作。

### 安全员

安全员：王彬彬

职责：

- 应急人员、物资、设备、器具的安全检查。

- 不间断地监视核查事故发展态势、监测数据、现场状况。

- 观察救援人员体力、情绪和临战的精神状态，及时做出人员调整建议。

- 日常负责应急物资核查。

## 外部指挥与协调

在应急响应中，公司以地方政府和专业应急机构作为外部依托，形成应急联动机制。发生超出三生制药应急处置能力的突发环境事件时，及时请求外部支援，其中包括环保专业救援队、医疗救护队、公安、消防队、环保专家等。

外部应急支援队伍到达后，由信息通信组将详细情况报告支援队，并提供相关设备、工艺等资料。

信息通讯组掌握突发环境事件发生时可能受到影响的周边居民、四邻企业的联系人和联系方式，在紧急状态下通报相关信息。

外部应急处置职责由外部救援部门具体制定，本预案对其作出如下参考：

（1）环境保护主管部门根据本预案，确定切断风险源的有效方法，分析污染物可能对外环境造成污染的途径，确定泄漏至外环境的污染物控制技术方法。

（2）民政部门结合现有应急物资情况，确定调用的应急物资及设施。

（3）安全生产监督部门指挥公司对泄漏源进行围堵和控制，结合现场情况，启动应急泵将事故水及时转移至临时容器，或通过人工敷设管道将其截流至事故池中。

（4）当突发环境事件影响周边地表水体时，市政部门在受影响河段逐级设置拦油坝等围挡设施。

（5）公安部门和民政部门按照疏散路线图进行人员疏散和安置。

（6）卫生部门及临近医院对因污染造成受伤人员进行救治工作。

（7）处置措施完成后，由环境保护主管部门督促公司对污染区域进行清理。

# 环境危险源分析与预测

## 生产工艺流程图

图4.1-1 注射用水工艺流程图

图4.1-2 生产工艺流程图

图4.1-3 废水处理工艺流程图

## 风险环节

- 生产设施风险

生产过程中无高温、高压环节，如操作不当，工艺参数控制不当，可能引发生产装置及管道的破裂，但由于原材料及产品自身性质不易挥发，且其毒性较低，物质泄漏危害较小。

- 储运风险

生产过程采用全封闭自动化生产装置生产，所有仪表和设施均为现场防爆型，但若有泄漏和跑、冒、滴现象，火灾事故发生的可能性较大。若危险废物处理不当，乱堆乱放，将会严重危害到周围环境和人群健康。

动物尸体运输、储存时不产生对人体有害的病菌，且遵循GB19489—2004《实验室生物安全通用要求》、中华人民共和国卫生行业标准（WS233-2002）《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》及WHO《实验室生物安全手册》[（修订版）2003] 的有关要求进行生产，涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的的，并能避免各种风险事故的发生。因此形成生物污染事故的可能性很小。

- 环保设施风险

三生制药生产污水经污水处理站处理后排放，若污水处理站因故障或人为因素停止运行，将导致废水未经处理直接进入污水管网，污染外环境。

污水处理站恶臭经活性炭吸附装置吸附后排放，若吸附装置损坏、活性炭失效可能导致恶臭超标排放，影响周边人员。

- 培养工序

在培养的全过程中，从小瓶的种子接种到大瓶的移种，以至收料放料等料液输送，都可能有混和液溢出和气溶胶散发现象。设备上接触料液的各种阀门、管件会由于结构不良或维护不善而产生跑冒滴漏，都可能造成料液外泄和气溶胶散发现象。

## 环境风险源一览表

公司主要风险物质为柴油、异丙醇、盐酸等危险化学品及生产污水，根据其理化性质，一旦泄漏将引起水体污染，并可能挥发有毒有害气体引起大气、水体和土壤的污染。

厂区四邻发生危险化学品大量泄漏、火灾、爆炸等情况时会对公司产生影响，需进行及时通报并做好防护。

表3.1-1                                   企业主要风险单元识别表

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 事故类型 | 事故原因 | 环境危害 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 污水 | 泄漏、超标排放 | 容器损坏，管线断裂，法兰松动； 液位超高，载荷突然增大； 人员操作不当。 | 污染水体、产生消防废水 | 设备部 | 王铁环 |
| 2 |  | 阻垢剂、次氯酸钠等危险化学品 | 泄漏 | 容器损坏，密封不严，储存过满； 人员操作不当。 | 污染水体 | 设备部 | 王铁环 |
| 3 | 危险原料库 | 乙醇、盐酸、乙腈等危险化学品 | 泄漏、火灾、爆炸 | 容器损坏，密封不严，储存过满； 人员操作不当。 | 污染水体、产生消防废水 | 采购部 | 张立志 |
| 4 | 锅炉房 （柴油罐） | 柴油 | 泄漏 | 容器损坏，管线断裂，液位超高，储存过满；人员操作不当。 | 污染水体、产生消防废水 | 设备部 | 何金华 |
| 5 | 实验室 | 异丙醇、盐酸等 | 泄漏 | 容器损坏，密封不严，装置故障； 人为操作不当。 | 污染水体 | 质量检验处 | 赵大梅 |
| 6 | 动物实验室 | 动物尸体 | 泄漏 | 不按规定转移、人为操作不当 | 污染水体、土壤 | 质量检验处 | 王铁环 唐其凤 |
| 7 |  | 臭气 | 超标排放 | 处理装置故障，活性炭失效； 密封不严、人员操作不当。 | 污染大气 | 设备部 质量检验处 | 王铁环 唐其凤 |
| 8 | 常温库房 | 氢氧化钠、碳酸氢钠、氯化钠等 | 泄漏 | 容器损坏，密封不严，储存过满； 人员操作不当。 | 污染水体、土壤 | 采购部 | 白云 |
| 9 | 危险废物间 （污水站旁） | 纤维素载体、废瓶、废化学试剂等 | 泄漏 | 容器倾倒、破裂，摆放不合理； 危废间漏雨，汛期； 不按规定转移、人为操作不当。 | 污染水体、土壤 | 行政管理部 | 吕秀伟 |

## 环境风险等级

由《沈阳三生制药有限责任公司环境风险评估报告》分析可知，三生制药可能发生的环境风险为危险化学品泄漏、废水泄漏、危险废物泄漏、恶臭气体超标排放、环保设备故障等可能造成大气、水体及土壤的污染，三生制药环境风险等级为一般环境风险等级。

# 预防预警

## 风险源监控

遵循“早发现、早报告、早处置”的原则，公司对于环境风险源的监控采用人工监控和仪器监控两种方式进行。

### 人工监控

- 公司根据环境质量管理体系建立环境因素识别制度，对识别出的重大环境因素采用目标指标、作业指导书进行管理控制；公司建立环境风险识别制度，定期进行环境风险的识别与评估，对识别出的环境风险源采取管理、工程的措施进行控制。

- 公司制定了环境安全管理标准，规定了公司的环境安全管理的范围、管理职责、管理内容和检查与考核要求。环保专员对环境保护工作实施统一监督管理。积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。

- 加强安全检查值班制度的落实，巡查重点危险源，发现问题及时汇报。出现异常情况，及时进行事故排查、并详细进行记录。

- 管理部人员对救援设施进行检查并做好相关记录，每天一次，确保应急救援设施有效性。应急救援物资排放于方便的明显位置，或以指示标明其位置。

- 各环保设施均有专人进行管理、检查，并及时维护、检修，日常对污水处理站、输水管道、臭气处理设施进行检查、维修，保证其正常运转，频率为1次/天

- 各部门每月对风险源情况进行巡视检查，发现安全隐患及时督促整治消除。并定期对消防设备设施进行检查，确保消防设施完好。加强操作人员资质审查以及安全知识培训，定期进行事故演练，增强值班人员对突发性情况的应对能力。

### 系统监控

（1）监控器

公司配置摄像头监控，由专人负责维护、监视，能够全面监控环境情况，一旦发现突发环境事件能够第一时间发现并报告。

（2）火灾报警系统

公司设置火灾自动报警及消防联动系统，用于对火灾情况进行监控。

## 预防措施

### 管理制度

- 巡查制度

公司保安每日对公司内外部进行定期巡查，重点范围为污水处理站及危险化学品存储、使用位置，发现异常能够第一时间报告上级并作出初期响应。

- 安全制度

公司建立了相应的安全管理制度，全面的规定了公司关于安全医疗、安全生产的相关事项，公司全体员工、访客及工程施工人员必须了解学习后方可进入公司工作。

- 例会制度

定期召开指挥部成员和救援组负责人的会议，汇报上阶段的生产情况和救援组工作情况，总结上阶段的成果和吸取教训，找出不足并及时整改，同时安排下一阶段的工作。

- 开展应急培训演练计划

开展员工培训上岗计划，在员工中普及柴油、乙醇、盐酸等物质的危险特性及应急处理方法。根据应急预案演练计划，定期开展有针对性的事故应急演练活动，提高岗位员工应对突发环境事件的能力。

- 建立应急通讯网络

建立事故应急处理信息通讯网络系统，保证事故处理信息传递迅速准确。预案中涉及的应急人员联系电话号码公布于厂区明显位置。

- 危险废物清运

公司存在一定量的危险废物，由公司统一收集，有危险废物暂存间作为临时存放地，定期送有资质单位处理。

- 运输免责

公司与原料运输方、产品购买方及危险废物运输方均签订合同，其运输路段均由对方负责，因此本预案不涉及原料和危险废物运输的应急工作。公司与运输承包方相对接的部门，从下列方面监督，如发现对方不能按照法律法规要求操作，及时报告公司：

① 危险化学品运输须有运营资质、经营许可，运输数量、运输路线均由公安部门许可后方可上路，并具备相应事故应急救援预案。

② 每次运输须向公安部门申报登记，填写危险化学品购买凭证，有专业运输公司负责。

③ 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应有阻火器，并悬挂危险品标志，并设危险品车辆登记台备查。押运人员不得少于2人。必须保持安全车速，保持车距，严禁超车、超速和强行会车。按指定路线和时间运输，避免在交通高峰期及繁华街道行驶和停留。装卸严格按操作规范安全装卸。

④运输过程应合理选址选线，尽量避让沿途的环境敏感点。

### 应急装置

- 事故池

公司建设事故水池300m³事故水池位于污水处理站东侧,事故池与厂区污水管网及生产装置之间设管道及切换阀门。事故池废水消毒灭活处理后排入污水处理站。

- 通风及净化装置

QC实验室内有排风箱，通过手动开启，内装有初效过滤器及活性炭，定期清理干净。

- 实验室排风

在实验室通风口仍应采取严格的截留措施，严禁实验室空气未经处理直接排出。排放口采用HEPA 过滤器，该过滤器是科学家专为商业、工业和医院而设计。由密集的玻璃纤维组成，辅以活性炭吸附，可滤除空气中99.97%的微粒物，即使小至0.3微米亦能过滤。包括尘埃、花粉、香烟粒子、空气传播的细菌、宠物毛屑、霉菌和孢子等空气杂质颗粒物。同时对异味也有一定的去除率。实验室排风系统若出现故障，则立即停止实验。

- 危险废物暂存间

现污水站内部设有简易危险废物暂存间1座，用于存放污泥、化学品包装等，规格为1.5×0.8m2。废物暂存间面积为12.6m2，位于污水站设备间的北部。采取通风防渗装置。其墙、地面为氯化聚乙烯-橡胶共混材料。

- 雨污分流系统

厂区遵循雨污分流的原则，将排水分为生活污水、生产废水及雨水，各排水采用管线独立输送。

- 消防水池

厂区消防给水系统为独立供水系统，为保障消防用水（包括消防冷却水）充足，在厂区北侧设有消防水池，总容量约940m3。

- 动物实验室

厂区单独设立动物实验室，设置三级消毒处理，小鼠先采用安死术处死后，及时装入专用塑料袋中，密封后经废弃物传递路线传出洁净区，配置冷柜储存动物尸体，储存前进行灭菌处理，并定期清运至有资质的单位处理，运送时进行密封包装，专车、专人运输。

- 污水处理站

厂区污水处理站现日处理能力为450t/d，处理工艺为接触氧化处理工艺，主要依靠填料表面固着生物膜的新陈代谢作用分解水中的有机物，并在排污口增设活性炭吸附罐吸附后排放，经市政管网排入西部污水处理厂。

- 救援物资

公司配备相应的应急救援器材、消防器材、泄漏回收器材，置于明显、取用方便又较安全的地方，定专人维护管理。

### 风险源排查

公司安全环保员定期对公司环境风险源进行排查，对涉及危险化学品的设备、设施以及重点防护部位进行现场的勘察、登记，确保设备设施完好。如发现环境安全隐患立即通知相关部门进行修复和维护，对一时难以修复到位的，落实防范措施，安排专人跟踪管理，直至安全处置完毕。

## 预测信息

公司对获悉可能发生的突发环境事件，开展环境风险分析，完善预测预警系统。应急领导小组通过预报的信息分析、判断突发环境事件危害程度、紧急程度及发展态势，做出相应的响应。应急领导小组可以通过不限于以下途径获取预报信息：

（1）职工上报的预警信息；

（2）检测、监测设备数据及分析；

（3）监控设备报警系统；

（4）日常管理出现的违规作业、小事故和设备故障；

（5）政府部门、上级等相关方告知应急领导小组的预警信息。

## 监测与预警

### 日常监测

生产质量部负责对公司重点排污口开展例行监测，掌握日常环境监测数据。主要监测数据为排污总口pH、COD，频次为1次/周。公司《环境监测计划》通常情况下每年修订一次，期间根据生产实际情况的变化或特殊污染源调查工作的需要，需随时调整监测计划。

### 预警分级

依据突发环境事件的级别，将预警分为相对应的三个不同等级：

（1）Ⅰ级预警

Ⅰ级预警为设备、设施发生严重故障引起危险化学品或“三废”的泄漏并发生或可能发生水体、土壤的污染事故和大面积火灾、爆炸等事故，影响或可能影响周边居民、企业的事故。

预警的发布范围：全体应急人员、厂内所有人员、外部救援机构、地方政府、相邻单位和附近居民。

（2）Ⅱ级预警

Ⅱ级预警为已发生或可能发生危险化学品或“三废”的泄漏等事故，可处置控制于厂区内，不会对周边企业、居民产生影响的事故。

预警的发布范围：相关应急人员、相关岗位、事故区内所有人员。

- Ⅲ级预警

Ⅲ级预警为已发生或可能发生危险化学品或“三废”的泄漏等事故，可处置控制于车间内，不会对周边企业、居民产生影响的事故。

预警的发布范围：相关应急人员、事故岗位、事故区内所有人员。

### 预警条件

（1）柴油、盐酸等危险化学品容器、管道、弯曲连接、阀门出现裂痕、破损，可能导致泄漏；

（2）污水处理故障或损坏；

（3）实验室区及污水处理站周边区域有浓重异味；

（4）当接到当地政府或上级部门预警指令后，由应急领导小组发出预警。

### 预警发布

发生突发环境事件时，应进行预警发布，在事态较为严重时，及时告知周边群众，请求外部救援。具体预警发布流程图如图5.4-1。

图5.4-1  预警发布流程图

### 预警措施

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别，应急领导小组按照相关程序可采取以下预警措施：

- 立即启动相应事件的应急预案。

- 下达预警指令。

- 按照突发环境事件严重程度，向公司内员工、以及周边企业、居民发布预警。

- 各应急小组马上做好救援行动准备。

- 遇非工作日时，通知值班人员，召集应急小组成员迅速返回各自岗位，做好应急准备，并及时上报。

- 根据预警准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

- 指令各应急专业队伍进入应急状态，随时掌握并通报事态进展情况。

- 针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

- 调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

- 预警情况得到相应控制后，及时核查现场情况，根据具体情况调整预警级别。

### 预警解除程序

预警情况得到相应的控制后，及时核查现场情况，根据具体情况调整预警级别。

当满足下列条件之一时，可进行预警解除：

- 现场得到控制，预警状况已经消除；

- 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

- 突发环境事件所造成的隐患已完全消除，无继发可能。

预警解除程序如图5.4-2。

图5.4-2  预警解除程序图

## 应急准备

### 日常应急准备工作

（1）日常管理中确保各项环境风险应急措施处于良好状态，确保事故时发挥效应（安全员）；

①排水总阀门、各风险单元每月检查一次，保证各阀门可以完全关闭，围堰处于良好状态；

②准备足量构建临时围堰的沙袋，袋子必须完好不漏沙子；

③各摄像头、检测仪等监测设备每天检查一次，保证良好状态运行；

④所有应急人员通讯畅通，包括节假日、休息日及夜间，手机必须全部开通，实时检查手机信号，如在没有信号区时间过长，须和自己的紧急情况联系人主动联系；睡眠时手机要开机并放置在能够叫醒的位置；

（2）应急计划区

根据风险分析确定的最大可信事故影响范围，应急计划区设置为周边居民和企业。重点防控距离较近的居民，在应急计划区内宣传公司可能发生的环境事件风险，预防和安全防范措施，开展疏散和撤离演练。

- 预案准备

制定突发环境事件应急预案，并定期修改、完善应急预案，按照预案的规定进行相应的应急培训、演练，对员工进行相关知识培训、建设应急信息系统平台、收集使用新应急技术。

### 事故准备工作

- 应急领导小组根据相应的事件级别启动应急预案；

- 应急领导小组召开应急会议成立应急指挥部，制定初步应急行动方案；

- 应急救援人员立即赶赴现场，召开救援现场会，准备展开救援行动；

- 应急小组人员将应急救援物资和设备运送现场物资集结地；

- 确认救援人员经过相应的培训并清点人数；

- 检查应急物资和设备，穿戴好个人防护器具；

- 根据事故的严重程度，立即联络消防队、医院、环保局应急办等外部应急救援单位。

# 应急响应

## 启动条件

根据突发环境事件的严重性，将响应分为三级。具体启动条件如下：

I级响应启动条件

当突发环境事件影响需公司调集全部应急人员、资源应对或可能超出公司控制能力，需要调集社会救援力量时，由公司应急领导小组启动Ⅰ级应急响应，设备部经理担任现场指挥，通报政府部门，当政府部门成立现场应急指挥部时，移交指挥权给政府人员，公司应急领导小组配合应急。

- 由于生产设施故障、管线断裂、容器破损等原因危险化学品泄漏，或遇明火引起火灾、爆炸，未能得到有效的控制影响扩散至厂区外；

- 生产废水、生活污水及消防废水发生泄漏，污染厂外水体；

- 由于污水站除臭罐故障导致恶臭未有效处理，影响周边居民。

Ⅱ级响应启动条件

当突发环境事件的影响在公司控制能力范围内，无需求助社会力量时，由公司应急领导小组决定启动Ⅱ级应急响应，设备部经理担任现场指挥，组织相关应急小组展开应急工作。

- 由于生产设施故障、管线断裂、容器破损等原因导致危险化学品泄漏，或可能引起火灾、爆炸，影响可控制在厂区内；

- 生产废水、生活污水及消防废水发生泄漏，在厂区内大量泄漏；

- 由于污水站除臭罐故障，导致恶臭超标。

Ⅲ级响应启动条件

当突发环境事件影响未超出车间，调集车间内部救援人员和物资即可进行救援时，由事故车间负责人启动Ⅲ应急响应，担任现场指挥，特殊事件由应急领导小组成立应急指挥部，任命现场指挥，组织相关人员处置。

- 由于容器破损等原因导致危险化学品泄漏或可能泄漏，影响可控制在车间内；

- 由于阀门失灵、管线阻塞等原因导致生产废水、生活污水小量或可能泄漏；

- 发生危险废物、动物尸体泄漏或不按规定转移的事件；

- 由于突发环境事件，影响公司员工正常工作的。

## 指挥与协调

突发环境事件发生后，分为三级指挥，当启动Ⅰ级响应时由应急领导小组组长任指挥长，协调全部应急小组进行救援，或由政府部门接管指挥，全体应急人员配合政府部门应急；当启动Ⅱ级响应时，由应急领导小组组长任指挥长，协调相关应急小组进行救援，相关岗位人员配合救援；当启动Ⅲ级响应时，由事故车间主任任指挥长，协调部分应急小组或车间内部进行救援。

信息通讯组负责向各应急小组传达应急领导小组的命令，及应急中各小组间的沟通，协调各组救援行动，保证应急救援的通畅性和有效性。

当发生Ⅰ级突发环境事件时，根据应急指挥部的决定，通讯联络员及时请求开发区环保办、政府应急办等主管部门的支援。并将突发环境事件的性质、原因、影响范围、可能的后果和发展趋势等基本情况上报主管部门。

专家组迅速对事故信息进行分析、评估，提出应急处置方案及建议，供指挥部领导参考。根据事故进展情况和发展事态，提出相应的对策和意见。

事故部门及时、主动向应急救援组提供应急救援有关的基础资料和周边情况。

外部应急支援队伍到达后，由安全员将详细情况报告支援队，并提供相关资料。

应急指挥部指挥协调主要内容：

- 提出现场应急行动原则要求。

- 联络有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作。

- 协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动。

- 协调受威胁的周边地区的监控工作。

- 协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域。

- 根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间。

- 及时向上级政府部门报告应急行动的进展。

## 响应流程

发生突发环境事件时，按下列程序进行应急响应：

（1）发生突发环境事件时，发现人员应立即报告值班人员。值班人员会同车间主任或安全员尽快实施有效的现场事故保护性处置措施和人员的安全撤离，降低事故危险程度。同时，车间主任或安全员应在最短时间内了解掌握事故情况和发展态势，迅速向公司应急领导小组报告，根据情况决定是否向火警部门紧急报警；

（2）应急领导小组成员得到信息后，要立即派员赶赴事故现场，做出研判，决定应急响应的级别；

（3）启动并实施相应级别应急响应，及时向有关部门报告；

（4）通知各应急小组进入指定地点；

（5）根据事件严重程度请求外部支援和向上级报告；

（6）针对突发环境事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

（7）控制污染源，关闭雨水、污水阀门，收集泄漏的污染物，清理现场；

（8）遇险、受伤人员全部获救，事故得到控制，现场环境恢复，事故隐患消除，应急状态解除；

（9）应急事故结束后，进行解除警戒，现场清理，并开展事故调查，将结果上报应急部门，根据事故过程中的预案不足，进行预案修订。

突发环境事故应急响应流程图6.3-1。

图6.3-1 应急响应流程图

## 分级响应

突发环境事件应急响应实行分级响应原则。根据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围定义的不同级别（Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级）。

根据响应级别分别制定相应的三级响应机制。应急领导小组根据突发环境事件现场的实际情况和发展事态，做出判断，启动相应的应急响应程序：

Ⅰ级响应措施：

投入公司全部应急能力，包括应急物资、应急人员，同时联络当地政府和其他社会救援机构协助。

（1）立即启动突发环境事件Ⅰ级的应急响应；

（2）成立应急指挥部，全体应急组织成员迅速到达现场；

（3）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作；

（4）通告全体公司人员和周边企业、居民；

（5）火灾、爆炸情况立刻拨打119进行报警，熄灭或转移明火火源，转移易燃易爆物品；

（6）立即停止生产，关闭雨水、污水外排阀门；

（7）及时通风排气，救护受伤中毒人员，联系协议医院，必要时拨打120；

（8）将现场情况及时准确的报告开发区环保分局；

（9）明确划出警戒隔离区，指定救援物资集散地和疏散路线，引导撤离人员到安全避难场所；

（10）根据事故类型，请求相应外部支援；

（11）封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（12）根据污染泄漏情况，立即进行现场监测和跟踪监测，依据现场情况的变化，调整监测方案。

Ⅱ级响应措施：

投入公司全部救援力量，启动除专家组外所有应急小组，输送应急物资。

（1）立即启动突发环境事件Ⅱ级的应急响应；

（2）成立应急指挥部，除专家组外全体应急组织成员迅速到达现场；

（3）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作；

（4）迅速展开现场应急处置和救助伤员，控制有毒有害物质泄漏；

（5）控制泄漏，关闭雨水、污水外排阀门；

（6）明确划出警戒隔离区，指定救援物资集散地和疏散路线，引导撤离人员到安全避难场所；

（7）迅速展开现场应急处置和救助伤员，联系医院救援；

（8）根据现场污染泄漏的情况，进行污染物质的现场监测和跟踪监测。

Ⅲ级响应措施：

投入公司部分救援力量，启动部分应急小组，主要依靠事故车间力量进行救援。

（1）立即启动突发环境事件Ⅲ级的应急响应；

（2）应急领导小组指派现场指挥和危险控制组、警戒疏散组奔赴现场，其他救援组准备待命；

（3）现场人员撤离，设立警戒线；

（4）迅速展开现场应急处置和救助伤员，控制有毒有害物质泄漏。

## 信息报送

### 内部接警与上报

公司24小时应急值守电话为：：6111、6000（外线为：25386111、25386000）。

报送流程：报警人员→岗位班长→值班人员→应急总指挥及公司生产调度→生产总监及其他指挥部成员

紧急报送流程：报警人员→应急领导小组（任何一位成员）

公司内部报告的内容包括：

- 事件的级别和启动预案的预案级别；

- 事件的发生时间、地点、装置名称；

（3）泄漏物名称、泄漏量；

（4）事故发生原因、已采取的处理方法及结果；

（5）造成的损失情况；

（6）人员情况，包括受伤和被困人员；

（7）其他与事故有关的情况。

公司发生Ⅰ级突发环境事件后，在应急领导小组的决定下信息通讯组应在10 分钟之内报到总经理，总经理应在1小时内向开发区、沈阳市生态环境局部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。沈阳市生态环境局开发区分局电话：25810431 沈阳市生态环境局电话：12369。

### 对外信息报告与通报

公司发生突发环境事件后，采取“随接随报、即接即报”的八字方针。

向上级政府作信息报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报是公司发生突发环境事件后，必须在20分钟之内迅速报告当地公安、卫生急救、消防、沈阳市生态环境局开发区分局以及周边相邻单位和居民。可以用电话或者直接报告形式向政府应急办公室报告。

主要内容包括：

- 环境事件的类型；

- 发生时间、地点；

- 污染源情况，包括主要污染物质和泄漏量；

- 人员受害情况、受害面积及程度；

- 事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报是随事态发展或查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。必须在公司发生突发环境事件后的10天内进行报送。报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，记录事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题，明确参加处理工作的有关部门和相关工作内容，列出有关危害与损失的证明文件等详细情况。

突发环境事件信息对外统一发布工作，由应急领导小组负责。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

信息通讯组负责根据应急领导小组的命令在事故状态下对周边企业、居民及过往行人进行信息通报，并指导进行警戒隔离及防护工作。

## 先期处置

公司发生紧急情况后，在应急预案没有全部启动之前，现场先期处置由车间主任负责。接到报警后，第一位到达现场并接受过高级培训的车间主任人或技术人员，作为第一响应人，带领危险控制组人员采取以下行动：

- 首先安排继续上报。

- 在确保安全的情况下，救助受伤人员。

- 迅速组织控制或切断污染源，开启应急照明、备用风机等事故应急设备，控制事态。

- 根据情况，停水、停电、停止设备运行，关闭外排水阀门。

- 设定初始隔离区，封闭事故现场，做好周围人员的疏散、保护，紧急撤离转移危险区内所有无关人员。

- 及时向应急领导小组汇报，请求并落实指令。根据现场方案需要，请求协调组织其他应急资源。当应急预案启动现场指挥到位后，或地方政府介入，移交指挥权。

## 应急监测

### 应急监测计划

根据三生制药应急监测能力及可能发生突发环境事件级别，开展应急监测工作时，需进行应急监测时请求生态环境部门专业监测机构提供应急监测。应急监测计划由生态环境专业监测机构参考事件实际情况拟定，在预案中提出以下参考。

表6.7-1                应急监测计划表

| 实施监测单位 | 监测点、监测项目与监测频率说明 |
| --- | --- |
| 生态环境部门专业监测机构 | 雨水口 | pH、SS、CODcr、NH3-N、TOC、粪大肠菌群、石油类等 | ①根据事件可能产生的污染物的性质、扩散方向确定监测点、监测项目。 ②根据事件发展趋势及对环境所造成的影响程度，确定监测频率。 |
|  | 污水排口 |  |  |
|  | 事故发生地下风向最近的居民居住区或其他敏感区 | H2S、TSP、SO2、CO等 |  |
|  | 公司内上风向处1个点位、下风向处3个点位 |  |  |
|  | 事故区域 |  |  |

### 应急监测工作要求

针对公司危险化学品性质，对监测方法及监测频率提出相应参考方法，应急监测是根据现场实际情况由监测单位制定。

表6.7-2              应急监测方法表

| 监测项目 | 监测方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量(COD) | 重铬酸钾法 | GB11914－89 |
| 酸碱度（pH） | pH计检测法 | GB6920－86 |
| 悬浮物(SS) | 重量法 | GB11901－89 |
| 氨氮（NH3-N） | 水杨酸分光光度法 | HJ 536-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
| TOC | 非色散红外线吸收法 | GB13193—91 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-97 |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 二氧化硫(SO2) | 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ483—2009 |
| 一氧化碳（CO） | 手持式一氧化碳气体检测仪 | —— |
| 硫化氢（H2S） | 手持式硫化氢气体检测仪 | —— |

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，一般根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，事故刚发生时5-10分钟进行一次监测，污染有所缓解后降低频次至2-3次/小时；应急终止后可24小时一次进行取样。对照点至少进行一次监测。至影响完全消除后方可停止取样。

应急监测时需根据实际情况由监测单位确定具体监测频率。

## 现场处置

### 危险化学品库泄漏现场处置

- 最早发现者应立即向值班员及车间主任，说明泄漏的具体部位及泄漏液成分并通知值班员。

- 车间主任汇报应急领导小组，并赶赴现场，采取措施切断事故源。

- 警戒疏散组使用警戒带将泄漏区域隔离，加强警戒和巡逻检查，阻止无关人员及车辆进入现场。

- 岗位人员配合危险控制组在保证自身安全的前提下消除附近一切明火火源，关闭电器开关，采取防止引火爆炸的措施。

- 环境监测组对污水站进、出口进行实时监测，防止泄漏物料进入外环境。

- 利用临时围堤围堵泄漏物，使用吸油毡、抹布、沙土等吸附剂处理泄漏的化学品，并将可收集的泄漏物迅速导入空桶暂存，防止污染物流出厂区，污染外环境。

- 当挥发出较多有毒有害气体时，迅速向泄漏部位喷洒消防水，以降低外泄气体浓度，避免事故扩大，并以最快的速度及时堵漏排险，抢修设备，控制事故，减少损失。使用沙袋筑起临时围堰围堵，将消防水控制在临时围堰内，严防消防水直接外排。

- 应急领导小组会同专家组，根据已经查明泄漏部位和范围，决定是否需要请求社会力量的援助。

- 对泄漏的装置和地点进行洗消清理；

- 泄漏情况排除，泄漏设备已经修复且经过检查合格，泄漏区恢复后方可恢复生产。

### 实验室危险化学品泄漏现场处置

由于实验室内化学品存量很少，并且管理规范，事故发生可能性很低，当发生事故时，进行以下操作：

（1）发现人员首先报告实验室管理人员，并佩戴好防护用品，避免直接接触化学品；

（2）立即使用抹布、沙土等工具收集泄漏的化学品，修复或更换泄漏的化学品容器；

（3）将泄漏的化学品和沾染化学品的抹布等工具统一收集做危废处理；

（4）对现场进行清理恢复。

### 柴油泄漏现场处置

- 最早发现者应立即向油罐管理人员报告，说明泄漏的具体部位及泄漏液成分并通知值班员。

- 油罐管理人员汇报应急领导小组，并赶赴现场，采取关闭阀门、降低罐内部压力、倒罐等措施切断事故源。

- 警戒疏散组使用警戒带将泄漏区域隔离，从上风向转移周边人员，阻止无关人员及车辆进入现场，协调消防车、医疗救护车的具体停放位置。

- 岗位人员配合危险控制组在保证自身安全的前提下消除附近一切明火火源，采取防止引火爆炸的措施。

- 抢险人员立即关闭厂区的雨水、污水总排阀门，将泄漏物及废水导入备用容器暂存，防止泄漏物料进入外环境。

- 危险控制组迅速查明事故发生的泄漏部位和原因：

- 发生罐体、管线、阀门等轻微泄漏时，立即对泄漏点进行紧固或非焊堵漏。

- 发生储罐罐体损坏、严重开裂导致柴油大量泄漏时立即倒罐，将未泄漏的柴油导入其他罐中暂存，修复或更换储罐。

- 使用吸油毡、沙土等吸附剂处理泄漏的柴油，防止污染物流出厂区，污染外环境。

- 当挥发出较多有毒有害气体时，迅速向泄漏部位喷洒消防水，以降低外泄气体浓度，避免事故扩大。使用沙土围堵消防水，并导入事故池，严防消防水直接外排。

- 泄漏情况排除，泄漏设备已经修复且经过检查合格，泄漏区恢复后方可恢复生产。

### 危险化学品火灾爆炸现场处置

公司使用乙醇、柴油、异丙醇等易燃危险化学品，在遇明火、高热情况下可能发生火灾、爆炸，当发生火灾爆炸时，按照安全预案进行处理，其中消防水按照本预案6.8.6章进行处置。

### 污水站故障现场处置

污水处理站采用接触氧化处理工艺处理废水，当设备故障、停电、载荷过量时，易导致污水处理站超标排放。当污水站超标发放时应立即上报应急领导小组并采取以下措施：

- 第一时间关闭污水总排口，防止超标污水外排。

- 将污水通过提升泵排放到事故池储存，当储存量达到90%时，报告应急领导小组。应急领导小组通知车间主任停止生产并停止排放污水。

- 就不同情况采取相应的措施：

①设备故障：立即通知设备维修人员，根据污水处理站设备的实际运行情况，做好设备维修及更新配件工作，确保损坏的设备尽快修复。

②停电：立即启用备用发电机，对监测装置、曝气装置进行供电。维持污水站正常运转。

③菌种失效：关闭接触氧化池出水阀门，将废水排入事故池暂存，调剂池中pH等各项指标在正常范围内，更换或添加新降解菌。

④载荷突然过量：立即通知停止生产，将废水导入调节池进行稀释储存，待载荷恢复正常。

- 同时使用沙袋封堵周围雨水井口，避免污水溢出进入雨水管道。

- 环境监测组测量污水进、出口COD、氨氮、悬浮物、pH等各项指标，待正常后恢复生产。

### 污水泄漏及火灾爆炸事故中消防废水处置

- 利用沙袋构筑高度不低于40cm的临时围堤收容废水，关闭厂区雨水、污水外排阀门。

- 危险控制组负责，从事故区域附近开始，按照由近及远的顺序，将厂区内所有污水、雨水管道的下水井井盖与盖座接缝处应密封，且井盖不得有孔洞。

- 将临时围堰中的事故废水暂存至事故池内，防止废水流出厂外。

- 环境监测组排查公司内雨水、污水井盖，发现泄漏点后进行封堵。

- 环境监测组严密监测污水进、出口COD、氨氮、悬浮物、pH等各项指标。

- 消防、检修等工作结束后，将围堰内的废水引入污水站处理。

### 危险废物泄漏事故现场处置

（1）发现人员应立即报知车间主任及值班人员。

（2）车间主任带领车间人员进行收集。

（3）危险控制组将危险废物转移到其他安全区域暂存或直接交由有资质的单位处理。

（4）如有液体溢出，及时封堵附近雨水、污水井口，防止废液进入排水系统，并使用沙袋筑起临时围堤，防止废液流入流出厂外，污染厂外环境。

（5）若发生危废暂存处漏水现象，应立即用苫布或塑料布防水遮盖。

（6）危险控制组将泄漏的危险废物及其沾染的物品统一收集，彻底清理危废暂存处，确定无危险后恢复使用。

（7）若危险废物没有按规定地点贮存而发生泄漏，车间主任要立即将危险废物安全运到危废间，并及时对泄漏地点的泄漏物进行收集清理。

### 危险区隔离

（1）危险区的设定

危险区是发生突发环境事件的核心区域，这里的人身安全和健康受到极大的威胁，由现场指挥设定危险区范围。

（2）事故缓冲区和安全区的划定方式、管理

在事故的危险区和安全区之间为事故缓冲区。要按事故的状态进行区域管制与警戒隔离，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司应急领导小组成员未到达和接管前，由发生事故现场指挥在事故装置主要道口和周围地带进行区域管制与警戒隔离管理。

（3）事故现场隔离方法

危险区边界拉起警戒带，救护车鸣灯。

（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

### 人员紧急撤离与疏散

（1）现场撤离由现场指挥视情况下达命令，按照设定的路线往泄漏源上风方向撤离，公司大门外作为第一紧急集合地点，厂区北侧预留地作为备选紧急集合地点；

（2）如发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，由现场指挥依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点。撤离人员先在集合地点登记，等待进一步的指令；

（3）撤离时要慢跑逃生，避免摔倒和相互冲撞；未经现场指挥允许，严禁启动机动车；

（4）到达集合地点由安全员负责人员清点，其他各部门负责人提供人员去向；安全员进行汇总后交由现场指挥进行核对；

（5）对可能威胁到外部居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，发布疏散通知，通知内容包含：事故地点、事故种类、目前状况、应采用路线、第一集合点、疏散注意事项。并设置隔离带，进行交通管制。

### 应急人员进入事故现场的准备

应急人员在进入现场时应做好如下准备：

（1）人员准备。根据事故发生的规模，影响程度以及危险程度，确定应急救援人员，保证所有的应急人员都接受过与事故相应的培训；

（2）救援器材、物资必须准备充足；

（3）救援前必须清楚发生事故的位置、危险源类型、事故装置和事态发展情况，在确保自身安全的前提下开展行动；

（4）确认应急救援人员临战状态良好，特别是首攻队员，思想准备要充分，情绪稳定，避免出现慌乱影响救援工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急领导小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒、沐浴。

### 应急救援调度和保障供应措施

应急救援人员由应急领导小组组长统一调度和指挥，在突发环境事故时，由应急小组组长接受下达救援命令，并由现场指挥带领展开应急救援行动。

应急救援物资由应急保障组负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

### 医疗救护

三生制药紧急情况下的医疗救护主要依托120进行急救。应急现场急救为初步救护，针对现场受伤人员，争取在第一时间给予及时的初步救护，以防错过最佳急救时间。初步救护由医疗救护组负责，步骤如下：

（1）接到紧急救援通知后，迅速备齐医疗急救器材到达指定地点。

（2）救护人员首先对伤员做洗消处理，确保救援人员安全。

（3）急救以利用最佳救护时间为急救原则，做初步医疗处理。

（4）尽快协助伤患送至医院就医，并将医疗后情况汇报指挥部。

（5）熟练掌握各种事故类型受伤的医疗急救处理方法。

（6）被救人员衣服着火时，可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火，伤处的衣、裤、袜剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（7）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（8）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，拨打急救中心电话，由医务人员现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

## 信息发布

突发环境事件发生后，要及时通报准确的信息，正确引导社会舆论。事故发生后的对外信息发布本着及时、客观、有利于公众理解的原则。

（1）新闻媒体的发布

当公司发生突发环境事件时，根据应急领导小组的命令协调公司和政府应急指挥机构。信息发布的具体内容由法律顾问提供审核意见，经过应急领导小组审定，报公司批准，由政府统一安排对外信息发布。发布内容主要包括：突发环境事件的时间、地点、初步情况，对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况。

（2）内部员工信息告知

对内部员工告知突发环境事件的情况，采用内部宣传材料或内部信息沟通会等方式，及时进行正面引导工作，收集员工对突发环境事件的反应、意见及建议。员工不得向外披露或内部传播与公司告知不相符的内容。

（3）受事故影响相关方的告知

当发生突发环境事件，应尽可能的向受到影响的相关方告知有关情况，并采取相应的应急措施。公司及各部门启动应急预案后，应及时配合政府相关部门做好相关方的告知工作。

# 安全防护

## 现场保护措施

应急指挥组根据突发环境事件的性质、发展趋势、危害性和扩散范围进行预测后，发出撤离警报，紧急设定危险区隔离带，划定现场保护区界限。警戒隔离人员按指令，引导撤离人员按疏散路线至安全地带，禁止非救援车辆、人员再次进入。

在撤离警报发出后，公司所有员工按照要求妥善关闭正在运行的设备，断水、断电、停止一切产生明火作业，按照“疏散路线示意图”到指定的地点前集中。

救援行动中，如遇到爆炸、火灾类型的事故时，救援工作的设备和使用器具要选用防爆型的工具，特殊的还需要接地线。

## 应急人员的安全防护

根据事故类型不同、影响范围不同和应急人员职责不同，采取不同的防护措施：

（1）警戒隔离人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配置活性炭口罩、穿工作服；

（2）消防人员必须带防毒面具、穿全身防护服，在上风向作业；

（3）危险控制组在应急过程中佩戴过滤面罩，防护手套、防护靴。

安全员确保所有防护用品在有效期内，当其失效时能够第一时间得到更换及修复。

在处置现场事故时，应急领导小组应当组织专家对事故发生场所及周边生产区的安全情况进行科学评估，保障现场及周边生产区域应急救援人员的人身安全。必要时，对应急救援人员现场暂短培训后，再开展救援行动。

安全员对抢险人员进行监护，一旦有异常情况，可能危及抢险人员安全时，应设法指挥和帮助抢险人员沿安全路线撤离。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制时，由现场指挥下达命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即洗消、更衣、沐浴。

## 受灾群众的安全防护

大气污染事故后，警戒疏散组指导群众立刻带上湿口罩或用湿毛巾捂住口鼻，沿安全疏散路线撤离危险区域，转移到上风向的安全地带。

不同伤情伤员的处置办法：

对重伤的人员，救护医疗组按急救常识救护后，立即向120或就近医院请求急救，快速将伤员转移至医院救治；

对轻微受伤人员，警戒疏散组成员，按急救常识，对伤员进行现场救治；

对一般性受灾群众，警戒疏散组要指导受灾群众进行现场洗消。

## 次生灾害防护

三生制药突发环境事件的次生灾害主要是危险化学品泄漏、火灾和爆炸事故救援行动带来的次生环境污染。环境监测组在抢险过程中，始终关注救援行动可能产生的环境污染，及时报告指挥部，采取必要的措施防止次生污染。在抢险结束后继续监测现场污染情况，现场清理和恢复必须按照环保要求，现场残留物做妥善处理，防止次生灾害的发生。

### 大气次生灾害防护

柴油泄漏导致非甲烷总烃气体挥发进入到大气环境，及其发生火灾、爆炸，伴生未燃烧完全的CO及SO2会对大气环境造成影响。

为防止此类次生灾害的发生，可采取以下措施：

- 用高压防水雾喷淋稀释，消防废水引入临时围堰，防止泄漏物挥发的有毒有害气体进入大气造成污染；

- 泄漏的危险化学品必须回收处置，交由有资质的单位处理，防止有毒有害气体进入大气。

### 水体次生灾害防护

易燃易爆物质一旦发生火灾事故或危险化学品泄漏事故，救援工作会形成大量消防废水。为避免事故状态下消防污水外排污染厂区外水体，或流入雨水系统，利用围堰或用沙袋筑起临时围堰收集消防水，避免对环境的影响。

当事故污水污染河流时，立即通知政府部门，配合其对污染进行处置。

### 固体废物次生灾害防护

突发环境事件产生的固体危险废物中含有大量的有毒有害物质，送有资质的单位进行处置。

### 受灾人员次生灾害防护

突发环境事件应急处置、抢险救援过程中，正确引导群众撤离路线，现场划分事故区、警戒区、安全区等，警戒组人员禁止人员随意走动和进入危险区域内，应急保障组人员负责救护安抚受灾人员，为其提供必要的医疗物资和生活物资，预防造成人员恐慌和二次伤害。

# 应急终止

## 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场已得到控制，危险状况已经消除；

（2）污染源的泄漏已降至规定限值以内，且事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要，遇险人员全部获救；

（4）采取转移群众、配备防护用品等必要措施保护公众免受再次危害；

（5）地方政府和相关部门确定可以应急终止的其他情况。

## 应急终止程序

- 应急终止时机由现场应急指挥确认，经应急领导小组批准；

- 应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

- 应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止；

- 工程人员检测相关环保设施，确认可以正常使用；

- 由公司派人通知受影响居民恢复正常的生产、生活秩序，必要时通过新闻媒体向社会发布应急结束的消息。

## 应急终止后的工作

应急指挥部提出应急结束的建议，经应急领导小组批准后，指挥长宣布应急响应结束，应急状态终止。应急领导小组组织善后处理、原因分析、评估应急响应情况，提供最终报告。应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估，同时进行以下后期处置：

（1）通知公司内各办公室及周边居民危险已经解除；

（2）对现场危险区中暴露的应急人员和受污染设备进行洗消；对四邻居民住处进行消毒处理；

（3）对于此次发生的环境事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合上级或政府部门事件调查小组，提供事故相关情况的以及事故相关报告；

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确事故责任；

（6）做好应急仪器设备的维护、保养；

（7）评价分析整个应急处置过程，总结经验教训；

（8）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订。

# 后期处理

## 善后处理和回顾评价

确定突发环境事件应急救援工作结束后，由应急指挥部通知相关部门危险解除，同时做好以下工作：

- 负责对受污染的周围环境进行恢复，对抢修现场的污染进行及时清理和回收，避免造成周围环境的次生污染。超出公司能力的工作，请求相关专业部门处理；

- 应急领导小组负责组织专家进行应急过程评价，编写突发环境事件调查报告和应急总结报告，并在一个月内上报相关部门；

- 根据实战经验，应急指挥部负责组织对应急预案进行评估，并及时修订应急预案。

## 突发环境事件调查

突发环境事件发生后，公司针对事故部门成立调查组，开展事故调查工作。当事故涉及多方时，组成联合事故调查组，并积极配合政府相关部门进行事故调查。

调查组成员由应急领导小组成员（与事故无关人员）组成，相关人员积极配合事故调查。事故的调查在事故抢险结束后7天内开始，调查时间不超过30天。根据事故的严重程度和潜在严重性，将事故调查分为公司整体调查和部门内部调查。事故调查结束后完成《事故调查报告》。

## 恢复与重建

突发环境事件应急处置结束后，应开展恢复和重建工作。

（1）对受伤人员积极安排救治，抚恤其家属；

（2）进行设备的维修、消毒，确保其正常使用；

（3）按事件调查组要求，接受调查；

（4）经政府主管部门或公司领导同意后，恢复工作；

（5）应急响应结束后，组织进行灾难评估，测算突发环境事件的损失。

# 应急保障

## 应急保障计划

为确保应急响应的顺利实施，公司从应急管理制度、应急队伍建设、应急物资储备、经费和保险等多个方面，作出详细计划，使应急救援行动快速有效、人员伤亡和财产损失最小，达到客观情况容许的最佳结果。

## 应急队伍保障

三生制药组建应急工作小组，由公司领导和各部门负责人和业务骨干组成各应急救援组，通过定期的培训和模拟演练等手段不断提高应急响应效率、协调配合及应急处置等能力。

## 经费保障

（1）公司应急领导小组办公室负责制订应急工作年度资金计划，保证应急管理所需资金，年度资金列入安全费用，用于日常应急工作，包括应急系统和应急专业队伍建设，应急装备配备、应急物资储备、应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护。

（2）财务部负责确保应急管理资金到位，在突发事件情况下，按应急领导小组的指令，保证所需的应急资金。

## 应急物资装备保障

三生制药建立处理环境事故的日常和应急两级物资储备，包括自身防护装备、抢修设备工具、监测用品和仪器设备等应急物资（详见附件应急物资储备清单）。安全员负责维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染扩大化，具体应急物资如附件4。

## 通信与信息保障

（1）信息通讯组负责公司电信设施的配备维护，保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认其联络电话，有人员或通讯方式变更及时更新；

（2）各岗位人员负责维护配备的电话、无线对讲机和其他通讯工具；

（3）各应急部门主要应急领导小组成员手机必须保持24小时开机；参与应急救援成员必须24小时开通个人手机，号码如有变更，应及时通知办公室；

（4）值班电话保持24小时通畅，开通呼叫等待、来电显示、三方通话、录音留言功能。节假日安排人员值班；

（5）利用各种信息网络系统，确保应急时能够统一调动相关人员、物资迅速到位。

## 外部救援保障

在应急响应中，以地方政府和专业应急机构作为外部依托。发生超出三生制药应急处置能力的突发环境事件时，可及时请求外部支援，其中包括环保专业救援队、医疗救护队、公安、消防队、环保专家等。详细外援机构名录见附件3。

# 应急培训和演练

## 培训

### 初级：基本培训

培训对象：公司全体工作人员

培训方式：综合讨论、专家讲座等

培训安排：每年1次，每次不得低于4个小时

培训内容：通过业务培训和应急培训，提高员工环境风险防范意识，使员工了解公司危险化学品的种类、危险性、储存情况，熟悉公司应急物资的储备情况及使用方法，了解公司应急组织结构，掌握突发环境事故上报流程等内容。

### 中级：专业培训

培训对象：公司应急小组成员

培训方式：专家讲座、事故模拟、桌面推演、综合讨论。

培训安排：每年1次，每次4小时。

培训内容：

（1）环保、消防、安全知识和技能的培训。

（2）熟悉掌握公司生产系统、设施、设备安全管理。

（3）熟悉公司应急物资储备和抢救措施。

（4）化学品毒性、洗消和安全处置方法。

（5）安全防护知识、技能、防护器具使用等。

（6）各种事故应急响应流程和处置方法。

（7）应急响应行动的其他相关知识。

### 高级：应急管理培训

培训对象：应急指挥长、各应急领导小组组长

培训方式：专家讲座、综合讨论

培训安排：每年1次，每次8小时

培训内容：

（1）包括初、中级培训所有内容。

（2）应急预案制定、修订和实施，特别是培训、演练等应急管理知识。

（3）重点掌握预警信息分析和预测、指挥系统建立方法、预警和响应级别判定、事故现场安全区、危险区划分，警戒和隔离设定以及事故现场救援行动方案制定等。

（4）了解掌握应急外援机构、专家库、相关政府部门等。

（5）应急救援和突发事件的相关法律、法规、损害评估和政府有关规定。

（6）国内外特别是同类企业事故案例研讨。

### 应急培训要求

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：每年1次；

（3）真实性：培训应贴近实际应急行动；

（4）规范性：严格制定培训制度，每次培训由人力资源部记录考核并归档管理。

## 演练

### 演练组织与级别

应急演练分为车间级、公司级演练和配合政府部门演练三级：

（1）车间级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；

（2）公司级演练由公司应急领导小组组织进行，各相关部门参加；

（3）与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

### 演练准备

（1）演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；

（2）演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

（3）演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 演练频次与范围

（1）车间演练（或训练）是针对报警、报告程序、紧急疏散等某项应急功能的单项演练，演练频次每年2次。

（2）公司级演练是多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的综合演练，演练频次每年1次以上。

（3）与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

### 演练基本要求

按本预案规定定期组织开展突发环境事件的防范与救援演习训练，提高员工的防范技能，做到来之能战，战之能胜，一旦发生事故能有条不紊的进行抢救、抢险，尽量缩少事故危害。演练的方案基本要求为：

- 事先确定突发环境事件演练的类型、地点、时间；

- 参加人员及其责任内容；

- 演练步骤及场地布置；

- 确定演练现场的路线；

- 演练结束的通知程序及终止演练的程序；

- 演练的讲评方式。

### 演练基本内容

根据公司应急预案及可能发生的事故类型，选择相适应的的演练内容，做到预防为主，有备无患，同时确保预案的有效性。演练的基本内容为：

- 演练的目的；

- 演练的作用；

- 演练时间和地点；

- 演练的类型；

- 演练的范围；

- 演练的参与人员；

- 演练过程；

- 演练结果的总结评价。

应急演练结束后应对演练的效果做出评价，并提交演练报告详细说明演练过程中发现的问题。按照对应急救援工作及时有效性的影响程度，将演练过程中发现的问题分为不足项、整改项和改进项，进行演练修订。

### 演练评审及预案改进

公司每年至少组织一次应急演练，各级演练应按事前制定的模拟程序进行，并全程记录，获取第一手文字和影像资料以及有关数据资料。演练结束后，组织对演练实际效果进行总结分析，总结演练的经验教训，组织人员对本次演练过程进行分析，总结经验和教训，对预案涉及到的岗位、人员、物质、资料等有不足之处的地方进行调查，如演练过程中存在的人员不及时到场、通讯沟通渠道不畅等问题，仔细分析原因，明确责任人，将预案对应的部分进行改进、修订，进一步完善应急预案。

# 奖惩

## 奖励

公司奖励分为三种，即通告表扬、记功奖励和晋升提级。对于在抢险救援中有功的，挽救受灾人员生命的或者挽救公司内重要物资免受损失的，参见公司奖惩条例酌情给予一定奖励。

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 惩罚

惩罚根据情节的严重程度分为口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由公司领导参照奖惩条例决定给予责任相关人不同的惩罚。

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 预案管理

## 预案修订

公司通过每年演练，对预案进行评审，及时根据评审结论组织修订。

（1）在下列情况下，应对应急预案及时修订：

- 环境应急预案编制时间超过3年的；

- 公司生产工艺和技术发生变化的（危险源发生变化）；

- 应急装备、设施发生变化；

- 公司人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

- 周围环境或者环境敏感点发生变化的（每3个月进行核实）；

- 环境应急预案依据的法律、法规、规章、标准等发生变化的；

- 公司认为应当适时修订的其他情形；

- 上级或政府机关要求修订。

（2）应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由安全管理部根据上述情况的变化和原因，向公司应急领导小组提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件发放持有预案的所有相关部门，同时收回被修改的原文件，统一核对文本数量后销毁。

（3）预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## 预案评审

应急预案评审由公司应急领导小组根据演练结果及其他信息，每三年组织一次评审，以确保预案的持续有效性。评审时间和评审方式视具体情况而定。

## 预案备案

《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》编制完成后，组织评估小组对预案进行评估，评估通过后由公司总经理签署生效实施。同时按照属地管理的原则，在预案实施之日期20日内向沈阳市生态环境局经济技术开发区分局进行备案。

# 附则

## 术语和定语

（1）环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

（2）突发环境事件

是指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

（3）应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（4）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（5）应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而预先制定的、有关预防预警、应急准备、应急响应、紧急救援等一系列应急行动的方案。预案要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

（6）应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和现场应急组织联合进行的联合演练。

（7）次生、衍生事件

某一突发事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

（8）环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（9）环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（10）环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响对象。

（11）第一响应人

指接到现场报警后，经过应急中级培训的、能够最快速度到达现场并对现场熟悉的应急领导小组成员，或事发车间负责人。

## 预案签署

《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》由公司总经理签署发布。

《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》最终解释权归公司应急领导小组。

## 预案实施

《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》在评审通过后，自授权人签署之日起生效发布并实施。

行政管理部负责对《沈阳三生制药有限责任公司突发环境事件应急预案》统一管理，主要负责预案的版本管理、发放、收回，保证预案的实时有效。

# 附件

# Text boxes

沈阳市突发环境事件应急预案

沈阳市经济开发区突发环境事件应急预案

三生制药消防应急预案

三生制药突发环境事件应急预案

三生制药安全生产应急预案

应急领导小组

应急指挥部

现场指挥

安全员

警戒疏散组

应急保障组

危险控制组

信息通讯组

专

家

组

医疗救护组

环境监测组